# Минитрактор Уралец 220б

# Доработка Электрооборудования

После трех лет эксплуатации было принято решение о доработке модернизации Электрооборудования, так как вышли из строя реле регулятор, реле поворотов. Отсутствие передних габаритных огней. При работе в темное время суток:  нет подсветки приборов, нет аварийной сигнализации,  мощность генератора недостаточна. При включении фар на холостом ходу генератор не обеспечивал нормальною зарядку аккумулятора.

Для устранения было решено приобрести:

- панель приборов фотон ( ТЕ250.487Е) . https://aliexpress.ru/item/32686599076.html?spm=a2g0o.detail.1000013.9.102a4c62fZoV7V&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161431.0&scm_id=1007.14977.161431.0&scm-url=1007.14977.161431.0&pvid=078ceec2-1f1d-4bcc-a370-271641cfd193&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161431.0,pvid:078ceec2-1f1d-4bcc-a370-271641cfd193,tpp_buckets:668%230%23131923%2318_668%23808%234094%23193_668%23888%233325%2315

- подрулевой переключатель П145 (камазавский)

- блок реле и предохранителей

https://aliexpress.ru/item/4000164563253.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edkVrL4z

- двухцветные лампы  в передние  поворотники желтый-белый как ДХО

https://aliexpress.ru/item/4000208046281.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28c716f3n3v5XQ&algo_pvid=fcfb7320-615f-466e-a430-441a9d3fc517&algo_expid=fcfb7320-615f-466e-a430-441a9d3fc517-34&btsid=0b8b037015818441637377884e5078&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

- Датчик  давления масла сдвоенный FT 250.48.036

https://aliexpress.ru/item/32662553261.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.6ceb4231lxAq2m&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161431.0&scm_id=1007.14977.161431.0&scm-url=1007.14977.161431.0&pvid=4cb7c68d-d028-42c9-80e5-cded903fc408&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161431.0,pvid:4cb7c68d-d028-42c9-80e5-cded903fc408,tpp_buckets:668%230%23131923%2318_668%23808%234094%23193_668%23888%233325%2315

- Датчик тахиметра и моточасов FT 300.48.074

https://aliexpress.ru/item/4000396289041.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13fc2118euKimD&algo_pvid=f3ad952d-e4c6-4508-a412-f3977e1c695f&algo_expid=f3ad952d-e4c6-4508-a412-f3977e1c695f-9&btsid=0b8b037015818448618637859e5078&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

- Датчик температуры TE250.481.2

(Ваз Т106)

- Датчик выключатель ручника (еще не приобретен)

- Электропривод выключения двигателя (еще не приобретен)

- Генератор от (ваз 2114 либо тракторный на ток 80 ампер) (еще не приобретен)

С учетом приобретенного оборудования была разработана элетросхема

Переключатели поворотов, габаритов, головной свет, звуковой сигнал и выключатель двигателя на подрулевом. На приборке (торпеде) установлены кнопка аварийки, выключатель доп. задний фары и прикуривателя. Реле регулятор и реле поворотов от УАЗ.