ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Методика определения потерь зерна за комбайном при уборке зерновых культур

На комбайн регламентируют следующие параметры потерь:

| - за жаткой при уборке прямостоящих хлебов (степень полеглости до 20%), не более | - 0,5% |
| --- | --- |
| - за жаткой при уборке полеглых хлебов (степень полеглости до 20%), не более | - 1,5% |
| - за молотилкой, не более | - 1,5% |
| Таким образом, общие потери за комбайном не должны превышать: |
| - при уборке прямостоящих хлебов | - 2% |
| - при уборке полеглых хлебов | - 3% |

1 Определение потерь от естественного осыпания зерна

Эти потери не относятся к потерям зерноуборочных комбайнов и являются характеристикой убираемой хлебной массы. Они зависят от вида культуры, влажности соломы и зерна.

На поле, на котором производится уборка, необходимо выделить участок площадью 1 м2  и вручную собрать на нем осыпавшееся зерно. Это и есть искомые потери (г/м2 или шт/м2).

2 Определение потерь зерна за жаткой

На убранном участке поля, где нет соломы и половы, собрать потери 1 м2. Если из этих потерь вычесть потери от осыпания, то получим потери за жаткой.

Величина допустимых потерь за жаткой приведена в таблице Д1.

## Таблица Д1 - Допустимые потери за жаткой

| Урожайность ц/га | При полеглости до 20% | При полеглости свыше 20% |
| --- | --- | --- |
|  | г/м2 | Пшеница шт/м2 | Ячмень шт/м2 | Рожьшт/м2 | Овес шт/м2 | г/м2 | Пшеница шт/м2 | Ячмень шт/м2 | Рожь шт/м2 | Овес шт/м2 |
| 10 | 0,5 | 13 | 11 | 14 | 18 | 1,5 | 39 | 33 | 42 | 54 |
| 15 | 0,75 | 19 | 17 | 22 | 27 | 2,25 | 57 | 51 | 66 | 81 |
| 20 | 1,0 | 25 | 22 | 29 | 38 | 3,0 | 75 | 66 | 81 | 114 |
| 25 | 1,25 | 31 | 27 | 36 | 45 | 3,75 | 93 | 83 | 107 | 134 |
| 30 | 1,5 | 38 | 33 | 43 | 54 | 4,5 | 113 | 100 | 129 | 161 |
| 35 | 1,75 | 44 | 39 | 50 | 62 | 5,25 | 132 | 117 | 150 | 188 |
| 40 | 2,0 | 50 | 44 | 57 | 71 | 6,0 | 150 | 133 | 171 | 214 |
| 45 | 2,25 | 56 | 50 | 64 | 80 | 6,75 | 168 | 150 | 192 | 241 |
| 50 | 2,5 | 63 | 56 | 71 | 89 | 7,5 | 187 | 167 | 214 | 267 |
| 55 | 2,75 | 69 | 61 | 78 | 98 | 8,25 | 206 | 183 | 236 | 294 |
| 60 | 3,0 | 75 | 67 | 86 | 107 | 9,0 | 225 | 200 | 257 | 321 |
| 65 | 3,25 | 81 | 72 | 93 | 116 | 9,75 | 243 | 216 | 279 | 348 |
| 70 | 3,5 | 88 | 78 | 100 | 125 | 10,5 | 263 | 233 | 300 | 375 |
| 75 | 3,75 | 91 | 83 | 107 | 134 | 11,25 | 281 | 250 | 321 | 402 |
| 80 | 4,0 | 100 | 89 | 114 | 143 | 12,0 | 300 | 267 | 343 | 429 |

###### 3 Определение общих потерь зерна за комбайном

Показатель общих потерь является наиболее важным из показателей потерь. Он является предпочтительным для определения, так как учитывает все потери – за жаткой и молотилкой. Если общие потери находятся в норме, то другие показатели можно не определять.

После прохождения комбайна, на участке равном ширине захвата жатки, отметить полосу шириной 170 мм (для жатки 6 м) или 140 мм (для жатки 7 м), аккуратно освободить этот участок от соломы и половы и собрать утерянное зерно.

Для более точного определения потерь можно взять полосу не 170 мм или 140 мм, а - 1 м. В этом случае для определения потерь с 1 м2 полученные потери нужно разделить на 6 или на 7.

Если из этих потерь вычесть потери от осыпания, то мы получим общие потери за комбайном.

Величина допустимых потерь за комбайном приведена в таблице Д2.

## Таблица Д2 - Допустимые потери за комбайном

| Урожайность ц/га | При полеглости до 20% | При полеглости свыше 20% |
| --- | --- | --- |
|  | г/м2 | Пшеница шт/м2 | Ячмень шт/м2 | Рожьшт/м2 | Овес шт/м2 | г/м2 | Пшеница шт/м2 | Ячмень шт/м2 | Рожь шт/м2 | Овес шт/м2 |
| 10 | 2 | 50 | 44 | 57 | 71 | 3,0 | 75 | 66 | 86 | 107 |
| 15 | 3 | 75 | 66 | 86 | 107 | 4,5 | 112 | 100 | 128 | 160 |
| 20 | 4 | 100 | 89 | 114 | 143 | 6,0 | 150 | 133 | 171 | 214 |
| 25 | 5 | 125 | 111 | 143 | 179 | 7,5 | 188 | 167 | 214 | 268 |
| 30 | 6 | 150 | 133 | 171 | 214 | 9,0 | 225 | 200 | 257 | 322 |
| 35 | 7 | 175 | 155 | 200 | 250 | 10,5 | 262 | 233 | 300 | 375 |
| 40 | 8 | 200 | 178 | 228 | 286 | 12,0 | 300 | 266 | 343 | 429 |
| 45 | 9 | 225 | 200 | 257 | 322 | 13,5 | 338 | 300 | 386 | 482 |
| 50 | 10 | 250 | 222 | 285 | 357 | 15,0 | 375 | 333 | 428 | 536 |
| 55 | 11 | 275 | 244 | 314 | 393 | 16,5 | 412 | 367 | 471 | 590 |
| 60 | 12 | 300 | 267 | 343 | 429 | 18,0 | 450 | 400 | 514 | 643 |
| 65 | 13 | 325 | 289 | 371 | 464 | 19,5 | 487 | 434 | 557 | 697 |
| 70 | 14 | 350 | 311 | 400 | 500 | 21,0 | 525 | 467 | 600 | 750 |
| 75 | 15 | 375 | 333 | 428 | 538 | 22,5 | 562 | 500 | 643 | 804 |
| 80 | 16 | 400 | 354 | 457 | 571 | 24,0 | 600 | 533 | 686 | 858 |

4 Определение потерь зерна за молотилкой

Потери за молотилкой являются разницей между общими потерями и потерями за жаткой.

Допустимые потери рассчитаны из массы 1000 штук зерен:

- пшеницы – 40г

- ячменя - 45г

- ржи – 35г

- овса - 28г