ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

## Заправочные емкости

| Наименование | Объем, дм3 (л) | Марка масел и рабочих жидкостей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основные | Заменители |
| Топливный бак | 500 | Топливо дизельное рекомендованное в инструкции по эксплуатации двигателя |
| Коробка диапазонов | 10 | ТМ-5-18 |
| Бортовые редуктора: - правый - левый | 4,0 4,0 | ТАп-15В (ТМ-3-18) |
| Главный редуктор | 5,0 | ТМ-5-18 |
| Гидросистемы гидрообъемного привода ведущих колес, силовых гидроцилиндров и рулевого управления: - в том числе бак масляный | 90 56 | Летом: Масло МГЕ-46В (при температуре окружающей среды не ниже минус 7оС) | Летом и зимой: Масло А (при температуре окружающей среды не ниже минус 15оС) |
| Установка трубопроводов стояночных тормозов | 2,0 | Тормозная жидкость "Роса" или "РОСДОТ-4" | Применять другие тормозные жидкости не допускается |
| Система смазки двигателя |  | Согласно инструкции по эксплуатации двигателя |
| Система охлаждения двигателя: |  | Охлаждающая жидкость рекомендованная в инструкции по эксплуатации двигателя |
| - ЯМЗ без отопителя | 63 |  |
| - ЯМЗ с отопителем | 68 |  |
| - ДТА 530Е без отопителя | 52 |  |
| - ДТА 530Е c отопителtv | 55 |  |