ЕТ тележки

| Наименование параметров | ЕТ-2012 | ЕТ-2013 | ЕТ-3013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | 3000 |
| Скорость передвижения с номинальным грузом, км/ч | 12 | 16 | 16 |
| Преодолеваемый подъем с номинальным грузом, % | 12 | 12 | 12 |
| Внешний радиус поворота, мм, не более | 3250 | 3250 | 3250 |
| Масса снаряженной тележки без откидных бортов, кг, не более | 1550 | 1550 | 1700 |
| Масса дополнительного оборудования, кг, не более |
| - откидные борта | 100 | 100 | 100 |
| - кабина | 100 | 100 | 100 |
| Габаритные размеры, мм, не более |
| - длина без кабины/с кабиной | 3350/3500 | 3350/3500 | 3350/3500 |
| - ширина без бортов/с бортами | 1250/1350 | 1250/1350 | 1250/1350 |
| - высота без кабины/с кабиной | 1550/2100 | 1550/2100 | 1550/2100 |
| - длина грузовой платформы | 2125 | 2125 | 2125 |
| - база | 1610 | 1610 | 1610 |
| Высота грузовой платформы, мм | 820 | 835 | 835 |
| Дорожный просвет с номинальным грузом, мм | 110 | 140 | 140 |
| Межосевое расстояние, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
| Шины пневматические |
| - типоразмер | 6,50-10 | 6,00-13 | 6,00-13 |
| - диаметр, мм | 590 | 620 | 620 |
| Марка электродвигателя передвижения | МТ-6 | МТ-3,6 | МТ-6,3 |
| Мощность электродвигателя передвижения, кВТ | 4,1 | 5,3 | 6,3 |
| Тип системы управления | Импульсная «Curtis» (США) |
| Тип аккумулятора | Щелочной, Кислотный | Кислотный | Кислотный |
| Емкость АКБ, А*ч | 350 | 210/240 | 280 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 48 | 80 | 80 |
| Энергия аккумуляторной батареи, кВТ*ч, не менее | 16,8 | 16,8 | 22,4 |