## Схема защиты от переполюсовки для зарядного устройства

Март 14th, 2013 Admin-чеком

Имеется дома простое зарядное устройство. Обыкновенная зарядка, трансформатор, мост и провода. Облезли защитные пленки на клемах, и как теперь определить кто где! Было решено собрать простейшее устройство для защиты. Скажу что раньше видел нечто похожее, но пришлось самому составлять. Как раз было реле с UPS с 10А контактами.

Схема работает по такому принципу. Когда вы правильно подключаете клемы к АКБ, то оставшийся заряд в АКБ замыкает реле и начинается зарядка, горит зеленый светодиод. Когда вы перепутали клемы, загорается красный светодиод, сигнализирующий о том, что подключились не правильно. Простое устройство всего на нескольких детальках

Вот схема защиты от переполюсовки

R1-2 = 510
VD1-4= 1N4148 (Но можно любые)
Релюха 12В 10-15А, как говорил ранее снял со сломанного UPS
Светодиоды любые

Печатная плата устройства защиты от переполюсовки:

Скачать печатную плату для устройства защиты от переполюсовки для зарядного устройства
Подключаем так:
Z+ — плюс зарядного устройства, их там два, какой именно нужен вам, определите сами, поскольку некоторые реле такого типа, замыкают контакты по разному
A+ — плюс АКБ. Суда подключаем клему плюса
G – это минус, его можно прям от зарядки кидать

Схема была спаяеа за 5 мин, и в работе себя показала достаточно достойно. Желаю удачи с повторением