#### ООО «АгроПоставка»

603152, г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д.10, оф. 308

Многоканальный телефон/факс: 8(831) 412-99-10; 412-99-20

Мобильный 8-920-019-60-04, e-mail: gurovve@mail.ru

www.agropostavka-nn.ru

Смеситель горизонтальный одновальный

Смесители горизонтальные лопастные СГ используются для приготовления белково-витаминно-минеральных добавок (БМВД) из белковой основы и премиксов.

Предназначены для получения однородных смесей из сыпучих, сухих, влажных и жидких компонентов корма. В процессе смешивания не происходит разделение смеси по фракциям. Компоненты смеси не подвергаются дополнительному нагреву и переизмельчению. Рабочие органы обеспечивают полную саморазгрузку смесителя.

Технические характеристики:

|  | СГ-1,5 | СГ-4 | СГ-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая вместимость смесителя, м3, не менее | 0,25 | 0,5 | 0,65 |
| Максимальная разовая загрузка, кг. (при плотности продукта не более 0,8 т/м3 ), не более | 200 | 400 | 500 |
| Мощность, кВт. | 1,5 | 4 | 15 |
| Время смешивания, мин. | 2 | 3 | 3-6 |
| Время выгрузки, мин. | 1 | 2-3 |
| Однородность смешивания, % | 95- 98 | 93-95 |
| Ввод жидких компонентов, не более % | 15 | 5 |
| Частота вращения вала, об./мин. | 47 |  |
| Габариты, см: -длина -ширина -высота -высота выгрузного патрубка над полом | 126 49 119 50 | 205 86 150 50 | 205 160 135 50 |
| Масса, кг. | 185 | 315 | 380 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Стоимость, руб. | 95 000 | 125 000 | 260 000 |

Смеситель горизонтальный двухвальный

Технические характеристики:

|  | СГ-1В | СГ-2В |
| --- | --- | --- |
| Ёмкость бункера, м3 | 1 | 2 |
| Максимальная разовая загрузка, кг. (при плотности продукта не более 0,8 т/м3 ), не более | 800 | 1600 |
| Продолжительность смешивания, мин. | 4-6 | 2-4 |
| Время выгрузки, мин. | 0,5 |
| Однородность смешивания, % | 95 |
| Частота вращения вала, об.мин. | 25 |
| Расход воздуха на аспирацию, м3/час, не более | 360 |
| Установленная мощность, кВт | 9,74 | 23 |
| Габаритные размеры, мм: -длина -ширина -высота | 2020 1560 1620 | 2700 2400 2050 |
| Масса, кг. | 2000 | 3600 |
| Стоимость, руб. | 492 000 | 720 000 |

Контактное лицо: Гуров Василий Евгеньевич  сот.8-920-019-60-04

(831) 412-99-10, 412-99-20   gurovve@mail.ru

Смеситель вертикальный СВ

|  | СВ-2,2 | СВ-5,5 | СВ-7,5 | СВ-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая вместимость смесителя, л, не менее | 85 | 200 | 400 | 600 |
| Максимальная разовая загрузка, кг. (при плотности продукта не более 0,8 т/м3 ), не более | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Мощность, кВт. | 2,2 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Время смешивания, мин. | 2-4 | 4-6 |
| Время выгрузки, мин. | 1 |
| Однородность смешивания, % | 95-98 |
| Ввод жидких компонентов, не более % | 10 |
| Частота вращения вала, об./мин. | 230 | 250 |
| Габариты, см: длина/ширина/высота | 120*47*80 | 160*85*125 | 160*85*145 | 160*85*175 |
| Масса, кг. | 90 | 450 | 530 | 610 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Стоимость, руб. | 45 000 | 65 000 | 98 000 | 126 000 |
| Контактное лицо: Гуров Василий сот.8-920-019-60-04 (831) 412-99-10, 412-99-20 gurovve@mail.ru |