#### ООО «АгроПоставка»

603152, г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д.10, оф.308

Многоканальный телефон/факс: 8(831) 412-99-10, 412-99-20

Мобильный 8-920-019-60-04, agropostavka@list.ru

www.agropostavka-nn.ru

Нории зерновые ковшовые НЗК

| Наименование нории | НЗК-5 | НЗК-10 | НЗК-20 | НЗК-30 | НЗК-40 | НЗК-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип привода | Мотор-редуктор |
| Производительность*, т/ч | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | 4,0-5,5 | 5,5-7,5 |
| Max. высота подъема, м | до 22 | до 25 |
| Цена, руб. высота 10м (по шахтам) | 124 000 | 154 000 | 167 000 | 180 000 | 191 000 | 205 000 |
| Цена, руб. высота 12м (по шахтам) | 135 000 | 165 000 | 179 000 | 190 000 | 203 000 | 240 000 |
| Цена, руб. высота 14м (по шахтам) | 145 000 | 176 000 | 189 000 | 200 000 | 213 000 | 250 000 |

* По зерну, при плотности Y=750 кг/м3 и влажности до 14%

Предназначена для вертикального транспортирования зерна и сыпучих продуктов. Используются как транспортное средство на мукомольных, комбикормовых и хлебоприемных предприятиях, элеваторах, зерноскладах, портах, а так же любых других предприятиях перерабатывающих отраслей.

Зерно поступает в башмак нории через загрузочный патрубок. С помощью мотор- редуктора получает вращение приводной барабан и приводит в движение бесконечную ленту с закрепленными на ней ковшами (металлическими или полимерными). Проходя вокруг барабана башмака, ковши загружаются и поднимаются к головке нории, где под действием центробежной силы перемещаемый продукт выбрасывается в патрубок выгрузки.

Контактное лицо: Гуров Василий

8-920-019-60-04

(831) 412-99-10, 412-99-20

gurovve@mail.ru

www.ap-nn.com