УДК 630.377.44:631.17

Экологические и экономические аспекты работы

трактора К-701 с газобаллонным оборудованием

в СПК «Авангард» Чучковского района

Рязанской области

Сальников С.В.

РГУ им. С.А. Есенина (Рязань)

Аннотация

В статье приводятся данные сравнительного эколого-экономического анализа результатов полевых исследований работы трактора К-701, оборудованного газобаллонным устройством для работы на компрессированном природном газе, в сравнении с работой на дизельном топливе. В ходе испытаний определяли мощностные, топливно-экономические, экологические, эксплуатационно-технологические параметры, показатели безопасности и эргономичности функционирования трактора К-701 с микропроцессорной системой контроля и управления режимами работы на газодизельном топливе двигателя ЯМЗ-240 БМ2.

Ключевые слова: ТРАКТОР К-701, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОТРАБОТАВШИЕ ГАЗЫ, ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОРГАНИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ТЯГОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

_________________________________________________________________

Воздействие транспорта и обеспечивающей его функционирование инфраструктуры на окружающую природную среду сопровождается значительным ее загрязнением. В качестве основных видов воздействия транспортно-дорожного комплекса России на окружающую среду можно отметить загрязнение атмосферного воздуха токсичными компонентами отработанных газов транспортных двигателей, выбросы в атмосферный воздух стационарных источников загрязнения, загрязнение водных объектов, образование производственных отходов и воздействие транспортного шума.

С транспортно-дорожным комплексом связаны газообразные, жидкие и твердые отходы, которые поступают в атмосферу, поверхностные водоемы и подземные воды, почвы. В результате сжигания органического топлива в двигателях транспортных средств в атмосферу поступает значительное количество углекислого газа и вредных веществ: свинца, сажи, углеводородов, оксидов углерода, серы и азота (табл.1).

По данным Госкомстата России, ежегодно около 53% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на выбросы от транспортных и других передвижных средств, в т.ч. автомобильных, воздушных, водных” железнодорожных, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин и др. Общий объем выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом в атмосферу России составляет примерно 70% от всех видов транспорта, или около 40% общего количества антропогенного загрязнения атмосферы /1/.

Таблица 1. Состав отработанных газов двигателей внутреннего сгорания

| Компоненты газов | Единицы измерения | Двигатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | карбюраторные | дизельные |
| Азот | % по объему | 74 – 77 | 70 – 78 |
| Кислород | – “ – | 0,3 – 8 | 2 – 18 |
| Пары воды | – “ – | 3 – 5,5 | 0,6 – 4 |
| Диоксид углерода | – “ – | 5 – 12 | 1 – 10 |
| Монооксид углерода | – “ – | 5 – 10 | 0,01 – 0.5 |
| Углеводороды (этан, метан, этилен, бензол, ацетилен, толуол, м-ксилол, н-нонан и др.) | – “ – | 0,2 – 3 | 0,009 – 0.5 |
| Оксиды азота | – “ – | 0 – 0,8 | 0,0002 – 0,5 |
| Альдегиды (формальдегид, ацетальдегид, акролеин и др.) | – “ – | 0 – 0,2 | 0,001 – 0,009 |
| Сажа | г/м3 | 0 – 0,4 | 0,01 – 1 |
| Бенз(а)пирен | мкг/м | 10 – 20 | До 10 |

Доля использования жидкого топлива в сельском хозяйстве России составляет около 40% от его общего потребления в стране. Основные потребители жидкого топлива на селе –тракторы, автомобили, сельскохозяйственные самоходные комбайны.

Полнота сгорания топливной смеси в двигателе определяется экспериментальными методами посредством полного анализа состава отработавших газов. Используемые в настоящее время методы анализа позволяют осуществлять весьма точную количественную оценку компонентов, содержащихся в отработавших газах, в том числе токсичных /2/.

На основании данных о количественном составе отработавших газов можно получить ряд ценных сведений о процессе работы двигателя, в частности:

– определить конечные результаты процесса сгорания, а также установить степень полноты сгорания, обусловленную физическими и химическими факторами;

– оценить качество процессов образования смеси и газообмена;

– установить влияние различных факторов на протекание процесса сгорания с целью эффективного воздействия на отдельные его стадии.

Зная количественный состав продуктов сгорания, можно определить:

– коэффициент избытка воздуха;

– количественное и качественное различие смеси в отдельных цилиндрах многоцилиндрового двигателя;

– характер протекания процесса сгорания;

– потери энергии в случае неполного или некачественного сгорания;

– степень токсичности отработавших газов.

Присутствие в отработавших газах несгоревших соединений, таких, как окись углерода СО, водород Н2, метан СН4, углеводороды CnHm или элементарный углерод С в виде сажи, является свидетельством неполного сгорания. Наличие горючих газовых смесей СО, Н2, СН4 свидетельствует о некачественном сгорании.

Выбросы отработавших газов из низкорасположенных выхлопных труб вызывают такое загрязнение окружающей природной среды, которое можно сравнить с воздействием на атмосферу крупных промышленных предприятий (это объясняется особенностями загрязнения приземного слоя).

Отставание в развитии транспортных систем, их экологической защищенности и конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках во многом обусловлено отсутствием системы экологической сертификации в нашей стране, необходимой законодательной и нормативной базы, низким экологическим качеством выпускаемой продукции, отсутствием необходимых механизмов стимулирования проведения работ по снижению токсичности новых и эксплуатируемых автомобилей, включая проведение единой государственной политики в этой области. Наиболее серьезным препятствием к внедрению международных стандартов остается использование свинецсодержащих присадок к моторным топливам, не позволяющих применять каталитические нейтрализаторы  (платино-палладиевые) /3/.

За последние годы реализация ранее действовавшей программы использования газомоторного топлива в России значительно затормозилась, в то время как потенциальные возможности созданной сети из 186 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций позволяют сэкономить более 1,5 млн. т бензина и дизельного топлива в год. Кроме того, применение газомоторного топлива позволит значительно снизить поступление в атмосферу токсикантов, образующихся при сжигании органического топлива (табл. 2).

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о преимуществе двигателей, работающих на газомоторном топливе, по сравнению с дизельными и, особенно, карбюраторными двигателями практически по всем показателям.

Сравнительный эколого-экономический анализ проводился на базе ООО «Касимовавтогаз» по результатам полевых испытаний трактора К-701, оборудованного для работы на компримированном природном газе, а также по данным учетной ведомости работы грузового автотранспорта СПК «Авангард» Чучковского района Рязанской области и данным обследования легкового автомобиля ВАЗ 2105 с газобаллонным оборудованием, проведенным кафедрой «Техническая эксплуатация транспорта» РГСХА /4/.

Таблица 2. Образование токсичных веществ при сжигании органического топлива, г/кг

| Вредное вещество | Бензин | Дизельное топливо | Природный газ |
| --- | --- | --- | --- |
| СО | 274 | 7,1 | Незначит. |
| СхНу | 24 | 16,4 | – |
| NOX | 13,5 | 26,4 | 0,063 |
| Сажа | 1,4 | 13,2 | 0,24 |
| Свине | 8,4 | – | Нет данных |
| Бенз(а)пирен | 7,2(10–5 | 10,5(10–5 | – |
| SO2 | U | 4,8 | 0,0006 |
| Альдегиды | 0,5 | 1,2 | Нет данных |

Целью испытаний работы трактора К-701 с газобаллонным оборудованием являлось определение мощностных, топливно-экономических, эксплуатационно-технологических параметров, а также показателей безопасности и эргономичности функционирования трактора К-701 с микропроцессорной системой контроля и управления режимами работы на газодизельном топливе двигателя ЯМЗ-240 БМ2. Испытания проводились в сравнении с аналогом, в качестве которого использовался тот же трактор, но работающий на дизельном топливе.

Основные показатели трактора (базовой модели и газобаллонной модификации) приведены в таблице 3.

Таблица 3. Техническая характеристика газобаллонного трактора К-701 с микропроцессорной системой управления

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Базовая модель | Газобаллонная модификация |
| Тип двигателя | ЯМЗ-240 БМ2 4-тактный 12-цилиндровый V-образный |
| Мощность двигателя на вале отбора мощности, кВт (при регламентированной частоте вращения коленчатого вала) | 197,3 | 202,8 |
| Габаритные размеры трактора, мм длина с навесной системой ширина (пределы) высота | 7400 2880 3550 | 7400 2850 3685 |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |
| База (пределы), мм | 2115 | 2115 |
| Возможные изменения колеи трактора, мм | Не предусмотрено конструкцией |
| Дорожный просвет, мм | 430 | 430 |
| Масса трактора, кг эксплуатационная с полным балластом | 13500 | 15550 с газовой установкой |
| Распределение массы трактора по осям (для колесного трактора), кг: с полным балластом передняя ось задняя ось | 9100 4400 | С газовой установкой 9050 6380 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: переднего хода заднего хода | 2,9 – 3,8 5,1 – 4,8 | 2,9 – 3,8 5,1 – 4,3 |
| Число передач: вперед назад | 16 8 | 16 8 |
| Заправочные емкости трактора, л: топливный бак система охлаждения картер двигателя силовая передача гидронавесная система | 640 95 42 23 175 | 640 104 42 23,5 175 |
| Длительность непрерывной работы трактора без дозаправки топливом при загрузке двигателя по ГОСТ 19677, час | 12 | 12+7 в газодизельном режиме |

Основные показатели двигателя ЯМЗ-240 БМ2 представлены в таблице 4.

Результаты проведённых стендовых испытаний трактора К-701 показали, что установленное на нем газобаллонное оборудование позволяет его двигателю работать на чисто дизельном топливе и на смеси жидкого топлива и компримированного природного газа. Функционирование на смешанном топливе с использованием микропроцессорной системы управления обеспечивает значения показателей регуляторной характеристики ЯМЗ-240 БМ2, очень близкие к показателям работы на дизельном топливе. При максимальной мощности двигателя 202,8 кВт часовой расход смешанного топлива составил 48,0 кг/час (при работе на дизельном топливе – 197 кВт и 49,3 кг/час), в том числе дизелъного – 15 кг/час (26,7%), природного газа – ЗЗкг/час (73,3%). Крутящий момент 1276 кН на газодизельной смеси получен сопоставимым с крутящим моментом при работе на дизельном топливе 1378 кН при более низком коэффициенте запаса (25% против 40%) /5/.

Тяговые испытания трактора были проведены 31.10.03. Тип фона – асфальтобетон. Эксплуатационная масса – 15550 кг. Результаты испытаний представлены в таблице 5.

Трактор газодизельный К-701 агрегатируется с комплексом машин (дисковые бороны различных модификаций, плуги, комбинированные агрегаты и др.), но имеются недостатки, обусловленные снижением обзорности из-за установленных на задней полураме секций баллонов. В результате увеличивается трудоёмкость агрегатирования, так как для соединения трактора с машинами требуется не менее двух человек.

Таблица 4. Основные показатели двигателя ЯМЗ-240 БМ2, зав. № 97002269, трактора К-701, зав. № 980384, по результатам испытаний

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | При работе на дизельном топливе | При работе на газодизельном топливе |
| При максимальных оборотах холостого хода: |  |  |
| – частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2010 | 2010 |
| – расход топлива, кг/ч | 15 | 15 |
| При максимальной мощности: |  |  |
| – частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 1920 | 1900 |
| – мощность, кВт | 197,3 | 202,8 |
| – крутящий момент, Нм | 982 | 1019 |
| – расход топлива, кг/час | 49,3 | 15,0/33,0* |
| – оценочный удельный расход топлива, г/кВтч | 250 | 237 |
| – температура охлаждающей жидкости, °С | 80 | 80 |
| При максимальном моменте: |  |  |
| – частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 1050 | 1500 |
| – крутящий момент, Нм | 1378 | 1276 |
| – удельный расход топлива, г/кВтч | 226 | 213 |
| – температура охлаждающей жидкости, °С | 80 | 80 |
| – степень неравномерности, % | 4,6 | 0 |
| – корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % | 40 | 25 |
| Окружающая среда: |  |  |
| – температура воздуха, % | 17 | 17 |
| – барометрическое давление, кПа | 99,4 | 99,4 |
| – относительная влажность, % | 58 | 58 |
| – температура топлива, °С | 16 | 16 |

*В числителе расход топлива запального дизельного топлива, в знаменателе – расход природного газа. Показатели определены по ГОСТ 7057-81.

Эксплуатационно-технологическая оценка трактора проводилась при работе с комплексом сельскохозяйственных машин на ряде технологических операций: дисковом лущении стерни различных культур, пахоте, предпосевной комбинированной обработке почвы. Установлено, что на смеси жидкого и газобаллонного топлива трактор К-701 при выполнении технологических операций обеспечивает производительность и качество работы на уровне дизельного аналога. При этом отмечено снижение расхода дизельного топлива на 63-73 %. При определении удельных затрат использовались значения цен поставки ГСМ, действовавших на момент испытаний: на дизельное топливо – 7,2 руб./кг и на природный газ – 3,5 руб./кг. Снижение затрат на единицу выполненной работы составило 40-45 %. Отмечено общее улучшение тягово-сцепных свойств трактора, обусловленное догрузкой задней полурамы установленными баллонами.

Таблица 5. Тяговые испытания трактора

| Передача и диапазон | Скорость, км/час | Тяговое усилие, кН | Максимальная тяговая мощность, кВт | Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | Буксование движителей, % | Удельный расход топлива, г/кВт-час | Условный тяговый КПД* | Температура,°С | Атмосферные условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Топлива | Охлаждающей жидкости | Масла | Температура, °С | Давление, кПа | Относительная влажность, % |
| Тяговые показатели трактора с двигателем, работающим на дизельном топливе |
| II-1 | 6,42 | 96 | 171,2 | 1788 | 4,6 | 295 | 0,80 | 17 | 80 | 85 | 14 | 100,9 | 62 |
| III-1 | 7,02 | 90 | 175,5 | 1778 | 3,8 | 288 | 0,82 | 20 | 80 | 87 | 15 | 101,2 | 63 |
| II-2 | 7,77 | 82 | 177,0 | 1772 | 3,1 | 285 | 0,82 | 20 | 82 | 89 | 15 | 101,2 | 63 |
| III-2 | 8,67 | 74 | 178,2 | 1784 | 2,8 | 283 | 0,83 | 22 | 82 | 92 | 16 | 101,2 | 60 |
| III-3 | 9,42 | 68 | 177,5 | 1784 | 2,6 | 284 | 0,83 | 22 | 82 | 92 | 16 | 101,2 | 60 |
| Тяговые показатели трактора с двигателем, работающим на смеси дизельного топлива и газа |
| II-l | 6,40 | 90 | 160,0 | 1780 | 3,8 | 322 | 0,73 | 18 | 85 | 95 | 15 | 102,0 | 64 |
| III-1 | 7,18 | 83 | 165,5 | 1794 | 3,1 | 311 | 0,75 | 18 | 86 | 95 | 16 | 102,0 | 64 |
| II-2 | 7,85 | 77 | 167,4 | 1784 | 2,9 | 308 | 0,76 | 18 | 87 | 94 | 15 | 102,0 | 64 |
| III-2 | 8,78 | 70 | 170,7 | 1793 | 2,6 | 302 | 0,78 | 17 | 87 | 92 | 14 | 102,0 | 64 |
| III-3 | 9,48 | 63 | 165,9 | 1790 | 2,3 | 310 | 0,75 | 17 | 87 | 95 | 14 | 102,0 | 65 |

Определение тягово-скоростных характеристик при пахоте девятикорпусным навесным плугом производилось на участке поля, имеющем спуск и подъем (15-20°), путем компьютерной регистрации графиков изменения частоты вращения двигателя на фиксированных отрезках пути в дизельном и газодизельном режимах работы.

При проведении оценки безопасности трактора К-701 с установкой газобаллонного оборудования выявлено несоответствие требованиям безопасности ГОСТ ряда показателей:

– уровня звука на рабочем месте оператора;

– показателей обзорности;

– характеристики изоляции электрических цепей и трубопроводов.

Часть этих несоответствий может быть устранена при подготовке к серийному производству, так как не требует изменения конструкции.

Экологические и экономические эффекты определяются через комплекс мероприятий, связанных с улучшением качества земельных угодий, почвенного покрова, природной среды, биоресурсов, с обеспечением благоприятных условий для развития растений, с охраной почв, земельных и водных ресурсов. Критериями эколого-экономической эффективности являются степень улучшения экологического состояния агроэкосистем, повышения плодородия почв, их окультуренности, снижения загрязненности атмосферного воздуха и земель, прирост биологического, экономического потенциала сельскохозяйственных растений.

Расчёт экономической эффективности применения газодизельного трактора К-701 произведён в соответствии с ОСТ 10 2.18-2001 и представлен в таблице 6 (в расчетах были учтены только дополнительные затраты на оснащение трактора К-701 газовым оборудованием).

Таблица 6. Экономические показатели

| Наименование показателя | Комплекс машин | Степень снижения затрат,% |
| --- | --- | --- |
|  | базовый | новый |  |
| Срок окупаемости дополнительных (абсолютных) капитальных вложений, лет |  | 1 |  |
| Себестоимость механизированных работ, руб./га, т | 2301,68 | 1765,0 | 23 |
| Трудоёмкость механизированных работ, чел.-час/га, т | 2,18 | 2,18 |  |
| Годовая экономия себестоимости механизированных работ, тыс. руб. | Нет | 319,718 |  |
| Годовой приведённый экономический эффект, тыс. руб. | Нет | 50,936 |  |
| Капитализированная стоимость новой техники, тыс. руб. |  | 1744,957 |  |
| Цена техники (по данным завода-изготовителя), тыс. руб. |  | 1711,000 |  |

Низкая стоимость комплексного газодизельного топлива обеспечила годовой экономический эффект в сумме 50,936 тыс. руб. в расчёте на один трактор, что свидетельствует о целесообразности продолжения работ по использованию природного газа метана в качестве топлива для дизельных двигателей сельскохозяйственных тракторов.

В таблице 7 приведен расчет экономических показателей при производстве механизированных работ.

Таблица 7. Исходные данные и расчет экономических показателей

| Наименование с/х операции | Состав агре-гата | Обслуживающий персонал (кол-во) | Произ-води-тель-ность за 1 ч, га | Затраты труда на 1 га, чел-час/га | Балансовая цена машины, руб | Коэффициент отчислений на реновации. | Годовая нагрузка зональная, час | Годовой объем работы, га | Расход горючего, км/га | Прямые эксплуатационные затраты по элементам, руб/га | Удельные капиталовложения, руб./га | Приведенные затраты, руб./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка машины | Число машин |  | Сменного времени | Эксплуатационного времени |  |  |  |  |  |  | зарплата | реновация | Ремонт, ТО | Горючее (электроэнергия) | прочее | всего |  |  |
| Базовый комплекс |
| Вспашка на глубину 25-27 см | К-701 + ПТК-9-35 | 1 + 1 | 1 | 1,82 | 1,82 | 0,55 | 1040416 + 71500 | 0100 + 0,125 | 700 + 350 | 1000 | 1,67 | 13,74 | 95,70 | 128,41 | 116,90 | – | 354,74 | 928,90 | 540,52 |
| Дискование на стерне подсолнечника | К-701 + БД-6,6 | 1 + 1 | 1 | 5,33 | 5,33 | 0,19 | 1040416 + 132000 | 0100 + 0,125 | 700 + 270 | 1000 | 4,5 | 4,69 | 39,35 | 49,12 | 31,50 | – | 124,66 | 370,58 | 198,78 |
| Дискование на стерне кукурузы | К-701 + БД-6,6 | 1 + 1 | 1 | 5,27 | 5,27 | 0,19 | 1040416 + 132000 | 0100 + 0,125 | 700 + 270 | 1000 | 4,52 | 4,74 | 39,80 | 49,68 | 31,64 | – | 125,86 | 374-80 | 200,82 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  | 23,17 | 174,85 | 227,22 | 180,04 | – | 605,27 | 1674,28 | 940,13 |

Продолжение таблицы 7

| Испытываемый комплекс |
| --- |
| Вспашка на глубину 25-27 см | К-701 + ПТК-9-35 | 1 + 1 | 1 | 1,82 | 1,82 | 0,56 | 1040416 + 71500 | 0100 + 0,125 | 700 + 350 | 1000 | 5,82 | 13,89 | 96,76 | 129,84 | 40,74 | – | 281,23 | 939,22 | 469,07 |
| Дискование на стерне подсолнечника | К-701 + БД-6,6 | 1 + 1 | 1 | 5,33 | 5,33 | 0,19 | 1040416 + 132000 | 0100 + 0,125 | 700 + 270 | 1000 | 2,03 | 4,69 | 39,34 | 49,12 | 14,21 | – | 107,37 | 370,58 | 181,49 |
| Дискование на стерне кукурузы | К-701 + БД-6,6 | 1 + 1 | 1 | 5,27 | 5,27 | 0,19 | 1040416 + 132000 | 0100 + 0,125 | 700 + 270 | 1000 | 1,9 | 4,74 | 39,80 | 49,68 | 13,30 | – | 107,52 | 374,80 | 182,48 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  | 23,32 | 175,91 | 228,64 | 68,25 | – | 496,13 | 1684,60 | 833,05 |

Сравнительный экономический анализ данных работы автотранспорта в СПК «Авангард» позволил сделать вывод, что эксплуатация автопарка, состоящего из 18 автомобилей, использующих в качестве основного вида топлива природный газ, позволит сократить затраты на приобретение ГСМ (при прочих равных условиях) на 63,6%.

По данным кафедры «Техническая эксплуатация транспорта» РГСХА использование газобаллонного оборудования при эксплуатации легкового автомобиля ВАЗ 21053 позволяет снизить затраты на топливо в среднем на 20-30%.

Выводы

1. Установленные на серийном тракторе К-701 газобаллонное оборудование и микропроцессорная система управления подачей газа позволяют двигателю ЯМЗ-240 БМ2 устойчиво работать на двух видах топлива: дизельном и смешанном (смеси дизельного топлива и природного газа – метана). При этом основные показатели двигателя на обоих видах топлива соответствуют техническим требованиям.

2. На сельскохозяйственных работах по производительности и качеству работы газодизельный трактор К-701 не уступает дизельному аналогу, обеспечивая снижение массового расхода дизельного топлива до 73%.

3. Эффективность газодизельного трактора К-701 в настоящее время ограничена по ряду причин: снижение обзорности, увеличение трудоемкости агрегатирования, отсутствие надежного мобильного заправщика газом.

4. Эколого-экономические эффекты определены степенью улучшения экологического состояния агроэкосистемы, повышением плодородия почв, их окультуренности, снижением загрязненности атмосферного воздуха и земли, приростом биологического и экологического потенциала сельскохозяйственных культур.

При выполнении данной работы автору помогали доктор технических наук И.А.Успенский и кандидат технических наук Л.Ю.Макарова со своими лаборантами.

Литература

1. В.Н. Луканин и др. Промышленно-транспортная экология. М.: «Высшая школа», 2001.

2. В.Н. Майстренко и др. Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов. М.: «Химия», 1996.

3. Ю. Якубовский Автомобильный транспорт и защита окружающей среды. М.: «Транспорт», 1979.

4. Акт полевых испытаний трактора К-701, оборудованного для работы по газодизельному циклу на компримированном природном газе от 21.05.2003.

5. Протокол № 07-87-2002 (1010031) приемочных испытаний трактора газодизельного К-701 с микропроцессорной системой управления от 09.12.2002.