.На 1 и 2 снимке затушёванную мелом часть корпуса нужно убрать.Это можно сделать на токарном на фрезерном и даже акуратно болгаркой периодически промеряя штангелем чтобы нижняя и верхняя часть были паралельны и растояние между ними было в пределах 117мм. На 3 снимке показана промежуточная пластина которая устанавливается между корпусами.Её я просто для наглядности сделал с ДВП. Под номером 1 там сверлится отверствие на 12мм для выравнивания уровня масла в корпусах.Промежуточную пластину делаем из железа или дюрали (наверное можно и текстолитовую) толщиной 15+/-1мм.Чтобы при сборке,учитывая прокладки между корпусами и промежуточной пластиной,растояние по центрам шестерён = 132--132,5 мм.Зацепление шестерён можно отрегулировать толщиной прокладок.На чертижах вариант с высокими гайками и шпильками с буртиками может комуто покажется сложнным. Более простой вариант.Выкручеваем штатные шпильки а на их место вкручеваем длинные(175--180мм)и на них всё цепляем и фиксируем четырмя гайками.

Диаметр отверствий под штифты 6мм.Растояние по центрам 45мм.Отверствия под штифты смещены в сторону от НШ.Прилагаю два снимка чтобы было понятно.Все размеры по центрам отверствий.