Зайдите в хирургическое отделение любой больницы: там никто не бегает с паяльной лампой, баночкой тлеющей серы и так далее. Просто на стенах висят источники УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО излучения и рядом в рамочке график облучения помещения.

Итак - нужен источник ультрафиолета. Не спешите бежать в магазин.

Позвольте рассказать Вам, как устроена лампа ДРЛ, которая висит на ближайшем столбе.

Лампа ДРЛ состоит из стеклянной колбы, снабженной резьбовым цоколем.

Изнутри колба покрыта слоем люминофора. В центре колбы укреплена ртутно-кварцевая трубка, заполненная аргоном с добавкой капли ртути.

При подаче напряжения на обоих концах горелки начинается ионизация газа.

Электрический разряд в газе создает видимое голубовато-зеленое и невидимое ультрафиолетовое излучение. А уже это ультрафиолетовое излучение заставляет светиться люминофор. Эти свечения суммируются, в результате получается яркий свет, близкий к белому.

Итак, задача убрать этот внешний слой. Многие предлагают аккуратно расколоть колбу, но это не есть хорошо. В верхней точке колбы есть небольшой пупырышек, за который держаться все внутренности лампы. Поэтому Мы колоть её не будем, и пойдём другим путём, как говорил товарищ Ленин.

1) Можно просто плотно завернуть лампу в целлофановый пакет,

2) Можно на бочок лампы нанести слой клея «Момент», дождаться, когда он высохнет и опять же плотно завернуть лампу в целлофановый пакет,

3) Можно на бочок лампы наклеить скотч, и опять же плотно завернуть лампу в целлофановый пакет,

После этого надеваем защитные очки, а лучше защитную маску, включаем электронаждак (желательно с мелкозернистым кругом), и подносим лампу обработанным бочком к наждачному кругу. Получаем прекрасную дырочку в лампе.

Люминофор сам почти весь осыпался, но для полного счастья заливаем туда воды, НЕЖНО бултыхаем, выливаем и кладём на батарею сушится. Можно и два раза.

Берём красивый железный ящичек на ножках, внутри размещаем дроссель (правильно ПРУ – пускорегулирующее устройство), сверху вертикально крепим фарфоровый патрон Е40, достаточной длины кабель и ВСЁ!

О чудо, у нас в руках мощный источник ультрафиолета, который убивает бактерии, грибки и всех кто попадётся на пути.

Лампы типа ДРЛ выпускаются мощностью 80, 125, 250, 400, 700, 1000 Вт.

Техника безопасности :

1) При включении ламп ДРЛ наблюдается большой пусковой ток (до 2,5 Iном). Скажу по простому, для ламп 125, 250, 400 Вт – токи будут 2,4А, 4,5А, 7,15А. А золотое правило деревенского электрика гласит : для 10А тока берите не меньше 1 кв. мм сечения жилы.

2) Ультрафиолет разрушает сетчатку глаза, стирает информацию с электронных носителей 3) Может ещё чего плохого делает – БЕРЕГИТЕСЬ !!!

Таким источником можно дезинфицировать клетки, сараи, погреба, птичники и так далее. Не забыть бы только живность убрать.