Двигатель ПД-10М (ПД-10М2 и ПД-ЮУ). Для правильной установки момента зажигания нужно, чтобы контакты прерывателя начинали размыкаться при положении коленчатого вала за 27° до ВМТ.

Для этого необходимо, вывернув свечу и поворачивая маховик против направления вращения, опустить поршень на 5,8 мм из положения ВМТ. Затем, отрегулировав зазор между контактами прерывателя (0,25-0,35 мм), поворачивают ротор магнето по направлению вращения до начала размыкания контактов и устанавливают магнето на место так, чтобы поводки его муфты вошли в прорезь шестерни привода.

Слегка закрепив магнето одним болтом и заложив полоску папиросной бумаги между контактами, поворачивают корпус магнето в пределах овальных прорезей фланца до тех пор, пока можно будет вытянуть зажатую бумажную полоску с небольшим сопротивлением, после чего окончательно закрепляют магнето.