Автоматическая система контроля (АСК)

# Text boxes

14 – датчик оборотов соломоизмельчителя

15 – усилитель-формирователь (УФИ)

16 – датчик оборотов вентилятора

17 – датчик оборотов зернового шнека

18 – датчик оборотов колосового шнека

19 – датчик оборотов соломотряса

20 – блок контроля снижения частоты вращения (БСЧ)

21 – датчик скорости движения

22 – датчик оборотов барабана

Автоматическая система контроля предназначена:

- для измерения частоты вращения молотильного барабана, вентилятора очистки и для измерения скорости движения комбайна;

- для выявления отклонений от номинала частоты вращения основных агрегатов комбайна;

- для звуковой и световой сигнализации об отклонениях от нормы режимов работы основных рабочих органов комбайна, заполнения бункера зерна;

- индикации потерь зерна.

Комбайн зерноуборочный

самоходный

КЗС-7 «Полесье»

Комплект учебных плакатов на 25 листах

Лист 16

1 – блок индикации потерь (БИП - Ц)

2 – блок  световой и звуковой индикации (Сигнал 1А - Р)

3 – блок  световой индикации (Сигнал 2А)

4 – блок измерения частоты вращения (БИЧ)

5, 6 – указатели заполнения бункера зерна

7 – датчик забивания соломотряса

36, 42 – экраны пиктограмм

8, 9, 10, 11 – пьезоэлектрические датчики потерь зерна за соломотрясом

12, 13 - пьезоэлектрические датчики потерь зерна за очисткой