Гидросистема привода ходовой части

# Text boxes

Фильтр тонкой очистки предназначен для очистки масла гидросистемы привода ходовой части. На корпусе фильтра установлен вакуумметр, по показаниямкоторого осуществляется контроль степени загрязненности фильтроэлемента.

ВНИМАНИЕ! Замену фильтроэлемента производить при повышении разряжения свыше 25 кПа (0,25 кгс/см2). Контролировать на номинальных оборотах двигателя и температуре масла +500С. При пуске двигателя допускается увеличение разрежения до 40 кПа (0,4 кгс/см2).

16 – стакан

17 – корпус

18 – пружина

19 – вакуумметр

20, 22, 24, 26 – уплотнительные кольца

21 – магнитный элемент

23 – фильтрующий элемент

25 – сливная пробка

АТ – масляная секция радиатора

Б – бак масляный

МА – гидромотор

НА – гидронасос

ПВ – полумуфта внутренняя

Т1 – датчик указателя температуры

Т2 – датчик аварийной температуры

Ф - фильтр

Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы привода ходовой части

Фильтр

1 – гидромотор

2 – рукава высокого давления

3 – рукава низкого давления

4 – гидронасос

5 – датчик аварийной температуры

6 – фильтр

7 – вакуумметр

8 – сливной шланг

9 – маслоуказатели

10 – масляный бак

11 - сапун

12 – масляная секция радиатора

13 – датчик указателя температуры

14 – рычаг управления гидронасосом

15 – полумуфта заправочная

Комбайн зерноуборочный

самоходный

КЗС-7 «Полесье»

Комплект учебных плакатов на 25 листах

Лист 12