Механизм двухпоточного отбора мощности.

1. Общие сведения.

1.1 На дизеле Д-3045 КР предусмотрен 2-х поточный отбор мощности от маховика: через навесной одноступенчатый редуктор с цилиндрическими зубчатыми колёсами на привод насосов гидросистем комбайна и с конического конца вала редуктора – на привод технологического оборудования комбайна.

Редуктор с муфтой представлен на рис.8, общий вид – на рис.9.

1.2 Навесной редуктор содержит шестерни 5 и 10 (рис.9), установленные в корпусе 1 на подшипниках качения 6 и 9, приводимые от шестерни 18 на валу редуктора через промежуточную шестерню 8, установленную на подшипниках качения 13 на оси 22. Привод вала редуктора осуществляется через зубчатую муфту 2 (рис. 8), установленную на маховике и снабжённую гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа.

Смазка редуктора осуществляется разбрызгиванием, с помощью диска 16, уровень масла контролируется с помощью щупа 15. Масляная полость редуктора сообщается с атмосферой через сапун 14.

2. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию редуктора.

2.1 Для смазки редуктора рекомендуется масло трансмиссионное ТАД-17и, ТСп-15К или ТАп-15В ГОСТ 23652-79 (или их зарубежные аналоги: Dentax 90, Spirax 90EP, Mobilube C-90, ESOO Gearoil 90, Castrol ST90, BP Gear SAE-90EP).

2.2 Перед пуском дизеля проверьте уровень масла в редукторе. Он должен находиться между метками масляного щупа.

2.3 Замену масла проводите 1 раз в 2 года при сезонном ТО. Первую замену масла рекомендуется произвести через 100-200 часов работы с начала эксплуатации, при этом:

- при температуре 50 - 70(С слейте масло через сливную пробку;

- залейте в редуктор дизельное топливо по нижней метке щупа ( (4 л);

- запустите дизель и дайте ему поработать 2 –3 минуты при частоте вращения коленчатого вала 800 –1000 об/мин.;

- слейте топливо из редуктора;

- залейте чистое масло.

2.4 Во время эксплуатации редуктора необходимо периодически промывать сапун поз.14 (рис. 9) в дизельном топливе, т.к. засорение отверстий в колпачке сапуна может вызвать повышение давления в полости редуктора, что может привести к течи масла.

3. Особенности сборки и установки редуктора.

Внимание! При установке шкива привода молотилки на вал редуктора подшипники последнего должны быть защищены от осевых нагрузок. Болт  крепления шкива затянуть моментом 350-400 Нм (35-40 кгс м),  удерживая при этом коленчатый вал двигателя от проворота за венец маховика монтажной лопаткой через боковой лючок картера маховика.

3.1 При установке шестерён поз. 5 и 10 (рис. 9) в сборе с подшипниками в корпус, последний рекомендуется нагреть до 60 - 80(С.

Рис.9.  Общий вид редуктора.

1-корпус; 2-пробка слива масла; 3-вал; 4-втулка; 5, 8, 10, 18-шестерня; 6,9,13,19-подшипник; 7-крышка; 11-грузовой кронштейн; 12-крышка крепления насоса; 14-сапун; 15-щуп; 16-диск; 17, 21-болт; 20-крышка; 22-ось.

3.2 Установка подшипников в шестерню 8 должна соответствовать рис.9 (выноска А).

3.3 Болты 17 крепления шестерни к фланцу вала устанавливаются на герметик УГ-7 ТУ 6-01-1312-85 или УГ-11 ТУ 6-01-1309-85 с последующей затяжкой крест на крест моментом 40 – 50 Н м (4 – 5 кгс м), при этом промежуток времени от установки до конца затяжки болтов не должен превышать 10 мин. Перед нанесением герметика болты должны быть обезжирены бензином Б-70 ГОСТ 1012-72 или ацетоном по ГОСТ 2603-79.

3.4 Стяжной болт 21 пальца промежуточной шестерни также устанавливается на герметик по технологии  п.3.3. Момент затяжки  –  25 – 30 Н м (2,5 – 3 кгс м).

3.5 Крышки подшипников и крышки манжет установить дренажными отверстиями вниз согласно рис. 8.

Внимание! Соединения по пп. 3.3 и 3.4 допускают полную нагрузку через 6 часов после затяжки.

3.6 В собранном редукторе продольный люфт шестерён должен находиться в пределах (0,3 – 1,2) мм. Вращение шестерён и вала должно быть плавным, без рывков и заеданий. Кромки манжет и сопрягаемые поверхности перед сборкой необходимо смазать маслом моторным (трансмиссионным), а также заполнить смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87 полость между рабочей кромкой и пыльником манжет на 2/3 объема.

3.7 При установке редуктора на дизель шлицевой конец вала рекомендуется покрыть тонким слоем смеси графита (П( ГОСТ 8295-73 со смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87 в соотношении 50 к 50%.

4. Моменты затяжки основных резьбовых соединений.

| Болты крепления муфты к маховику | 40 – 50 Н м (4 –5 кгс м) |
| --- | --- |
| Болты крепления ведущей шестерни | 40 – 50 Н м (4 –5 кгс м) |
| Стяжной болт пальца промежуточной шестерни | 25 – 30 Н м (2,5 –3 кгс м) |

Каталог применяемых узлов и деталей.

Обозначение Наименование Примеч. 3045КР-28с2 СБ Муфта Поз.2 Рис.8 3045КР-28с3 СБ Редуктор Поз. 1 Рис.8 3045КР-28с4 СБ Корпус редуктора Поз.1 Рис.9 3045КР-28с9 СБ Маховик Поз.3 Рис.8 3045КР-01с3 СБ Картер маховика Поз.4 Рис.8 3045КР-28с5 СБ Крышка Поз.12 Рис.9 3045КР-21с6 СБ Сапун Поз.14 Рис.9 3045КР-21с7 СБ Указатель уровня масла Поз.15 Рис.9 3045КР-2803 Колесо зубчатое Поз.10 Рис.9 3045КР-2804 Колесо зубчатое Поз.5 Рис.9 3045КР-2810 Колесо зубчатое Поз.8 Рис.9 3045КР-2811 Ось Поз.22 Рис.9 3045КР-2812 Втулка Поз.4 Рис.9 3045КР-2825 Колесо зубчатое Поз.18 Рис.9 3045КР-2826 Вал Поз.3 Рис.9 3045КР-2831 Кронштейн грузовой Поз.11 Рис.9 46032-0813 Крышка Поз.7 Рис.9 У5-0815-1А Пробка Поз.2 Рис.9 Подшипник 112 ГОСТ 8338-73 Поз.6 Рис.9 Подшипник 116 ГОСТ 8338-73 Поз.9 Рис.9 Подшипник 215 ГОСТ 8338-73 Поз.19 Рис.9 Подшипник 12310 или 42310 ГОСТ 8328-75 Поз.13 Рис.9 Подшипник 3611 ГОСТ 5721-75 Поз.5 Рис.8 Манжета 2.2-75х100-4 ГОСТ 8752-79 1 шт. Манжета 2.2-52х72-4 ГОСТ 8752-79 1 шт. 03-1628 Кольцо 1 шт.

Главный конструктор                                                     В. А. Романенко

Исп. Антонова М. А.

Рис. 8. Редуктор с муфтой.

1-редуктор; 2-муфта; 3-маховик; 4-катер маховика; 5-подшипник