Комплекс зерноуборочный роторный

КЗР-10 «Полесье-Ротор»

# Text boxes

# Технические данные комплекса

| Производительность по зерну за час основного времени, т/ч | 14,4 |
| --- | --- |
| Пропускная способность по хлебной массе, кг/с | 10 |
| Объем бункера зерна номинальный, м3 | 7 |
| Время выгрузки зерна из бункера, мин | 3 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | до 10 |
| Транспортная скорость движения, км/ч | до 20 |
| Габаритные размеры комплекса с жаткой для зерновых культур, мм: |  |
| а) в рабочем положении: |  |
| - длина | 13300 |
| - ширина | 6450 |
| - высота | 4000 |
| б) в транспортном положении: |  |
| - длина | 19200 |
| - ширина | 4400 |
| - высота | 4000 |
| Масса конструкционная, комплекта оборудования для зерноуборки в основной комплектации (с жаткой без тележки), кг: | 9600 |
| - МСУ | 2500 |
| - система транспортировки зернового вороха | 260 |
| - ОНП | 4700 |
| Номинальное напряжение питания энергопотребителей, В: |  |
| - основное электрооборудование | 24 |
| - АСК | 12 |
| Производительность выгрузного устройства при влажности зерна до 18% и номинальной частоте вращения вала двигателя, т/мин | 2,6 |

1 – жатка для зерновых культур

2 – устройство молотильно-сепарирующее

3 – универсальное энергетическое средство

4 – система транспортировки зернового вороха

5 – очиститель-накопитель прицепной

1 - валец проставки жатки

2 - дополнительный валец МСУ

3 - ротор МСУ

4 - сепарирующие решета

5 - битер МСУ

6 - приемник ОНП

7 - шнек наклонный выгрузной

8 - отвод с редуктором

9 - элеватор колосовой

10 - шнек загрузной

11 - дополнительное решето

12 - элеватор зерновой

13 - бункер зерна

14 - вибродно

15 - шнек поворотный выгрузной

16 - капот

17 - удлинитель

18 - верхнее решето

19 - нижнее решето

20 - поддон колосовой

21 - шнек колосовой

22 - поддон зерновой

23 - шнек зерновой

24 - шнек распределительный

25 - устройство домолачивающее

26 - вентилятор

27 - горизонтальный шнек

28 - стрясная доска

29 - шнек наклонный

30 - соломоотвод

31 - элеватор МСУ

32 - битер-измельчитель МСУ

33 - шнек МСУ

34 - дека

35 - шнек жатки

36 - режущий аппарат

37 - мотовило

Комплекс зерноуборочный

роторный  КЗР-10

«Полесье-Ротор»

Комплект учебных плакатов на 21 листах

Лист 1

Зерноуборочный комплекс КЗР-10 предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур на равнинных полях с уклоном не более 80. Комплекс производит срез или подбор хлебной массы, обмолот, сепарацию зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой.

При применении специальных приспособлений комплекс может быть использован для уборки  подсолнечника, сои, сорго, зернобобовых, крупяных культур и семенников трав.