Основные данные по испытанию холодная обкатка, мин - 5 (15 для МО, экспорта и тропика) горячая обкатка, мин - 30 (45 для МО, экспорта и тропика) повторная обкатка, мин - 120 (30 для МО, экспорта и тропика) частота вращения к/вала, мин-1: минимальная х.х. - 600±50 максимальная х.х., не более - 1950 номинальная - 1700+50 мощность, л.с. (норм. условия) - 230+5 расход топлива, кг/ч (норм. условия), не более - 38,5 500 г за с, не менее - 46,6 давление наддува, кг/см2, не менее - давление масла, кг/см2, при: номинальной частоте вращения к/вала - 4,5…6,5 минимальной х.х., не менее - 1,3 угол опережения впрыска топлива - 15º+1º ограничение мощности не производить для основного исполнения для МО, экспорта, тропика Режим холодной обкатки № этапа Частота вращения к/вала, мин-1 Нагрузка, кг Время, мин № этапа Частота вращения к/вала, мин-1 Нагрузка, кг Время, мин 1 800 0 2 1 800 0 5 2 1200 0 1 2 1200 0 5 3 1400 0 2 3 1400 0 5 Режим горячей обкатки № этапа Частота вращения к/вала, мин-1 Нагрузка, кг Время, мин № этапа Частота вращения к/вала, мин-1 Нагрузка, кг Время, мин 1 1500 0 10 1 1500 0 5 2 1600 50 10 2 1600 31 10 3 1700 100 10 3 1700 59 10 4 1800 83 10 5 1900 105 10 Режим повторной обкатки № этапа Частота вращения к/вала, мин-1 Нагрузка, кг Время, мин № этапа Частота вращения к/вала, мин-1 Нагрузка, кг Время, мин 1 1500 0 15 1 1000 0 5 2 1600 50 30 2 1600 25 5 3 1700 100 15 3 1700 59 5 4 1500 0 15 4 1700 88 10 5 1600 50 30 5 1700 106 5 6 1700 100 15