# ООО «Механический завод»

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СОЛОМЫ

«ИРС-1200»

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4739-004-57292710-03 РЭ

для комбайнов «Нива» и «Енисей»

п. Переволоцкий 2009г.

# Содержание

# Введение

# 1.	Общие сведения…………………………………………………….	4

2.	Устройство и работа…………………………………… …………..	4

# 2.1.	Устройство измельчителя………………………………………...	4

# 2.2.	Работа измельчителя……………………………………………...	6

# 3. 	Технические характеристики………………………………….…..	6

# 4. 	Указания мер безопасности………………………………………..	7

# 5. 	Подготовка к работе………………………………………….…….	7

# 5.1. 	Доработка комбайна…………………………………………..….	7

# 5.2. 	Монтаж измельчителя ………………………………….…….......	8

# 6. 	Правила эксплуатации……………………………………………..	9

# 7. 	Техническое обслуживание………………………………………..	9

# 8. 	Правила хранения и транспортировки…………………………….	10

# 9. 	Каталог деталей режущего аппарата………………………………	11

# 10. Комплектность ………………………………….………………..…	12

# ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации является документом, содержащим сведения об измельчителе разбрасывателе соломы ИРС-1200 и предъявляющем требование к его монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

1. Общие сведения.

Приспособление для измельчения соломы ИРС-1200 предназначено для измельчения не зерновой части культур в процессе уборки урожая, на фракции 30-110 мм и рассеивание на ширину жатвенной части комбайна, а также может использоваться для укладки соломы в валок заданной ширины.

Перенастройка из режима измельчения – разбрасывания на режим укладки в валок и обратно занимает 5 минут. Измельчитель устанавливается вместо копнителя, поэтому требует его снятия.

Измельчитель разработан и производится для комбайна «Нива», «Енисей» по заказу аграриев Оренбургской области в связи с переходом на ресурсосберегающие технологии в земледелии.

Простота конструкции, легкий монтаж, доступность в обслуживании и ремонте, эффективное измельчение и рассеивание пожнивных остатков делают измельчитель незаменимым в процессах ресурсосберегающих технологий.

2. Устройство и работа

2.1. Устройство измельчителя.

Измельчитель состоит из следующих составных частей (рис.1)

4

3

5

2.2. Работа измельчителя.

Привод измельчителя осуществляется от приводного шкива муфты молотилки с дополнительными ручьями двумя парами клиновых ремней (рис.1).

Работа измельчителя в режиме измельчения – разбрасывания происходит   следующим образом:

обмолоченная масса соломы, падая с клавиш соломотряса, попадает в зону резания между режущими ножами вращающегося барабана и неподвижными противорежущими ножами, измельчается.

Режущими ножами измельченная масса выбрасывается по направляющему щитку на разбрасыватель, от изогнутых лопастей которого рассеивается по полю.

Для того чтобы перевести комбайн в режим укладки обмолоченной соломы в валок без измельчения необходимо:

- остановить работу комбайна;

- открыть защитный кожух 16;

- снять ремни 17 привода измельчителя со шкива 3 и шкива барабана измельчителя;

- ослабив гайки перевести разбрасыватель 12 в крайнее нижнее положение, затянуть гайки;

- открутить гайки на фиксаторах скатной доски 6 утопить фиксаторы в отверстия на боковых стенках 5 и положить ее на стенку направляющую 8;

- граблины 13 настроить на необходимую ширину валка;

- защитный кожух 16 закрыть и зафиксировать.

Работа измельчителя в режиме укладки в валок без измельчения происходит   следующим образом:

обмолоченная масса соломы, падая с клавиш соломотряса на скатную доску, опускается вниз, попадая между граблинами и распределяясь на заданную ширину, укладывается в валок.

3.Технические характеристики.

Расчетные номинальные параметры соответствуют ТУ 4739-002-57292710-03.

- 	Тип приспособления - навесное на комбайн «Нива», «Енисей»

- 	Привод - от двигателя комбайна

-	Производительность - соответствует пропускной способности комбайна

- 	Средняя длина резки соломы, мм                                      	30

- 	Ширина разбрасывания измельченной соломы, м             	1,5-6,0

- 	Срок службы приспособления, лет                                    	10

6

- 	Габаритные размеры, мм:

-длина                                                                                     	2200

-ширина                                                                                  	1500

-высота                                                                                     	1700

- 	Масса общая, кг                                                                     	330

-	Частота вращения измельчающего барабана, об/мин  	2000

4. Указания мер безопасности.

Монтаж измельчителя на комбайн производить не менее чем двумя работниками с применением подъемных механизмов грузоподъемностью не менее 500 кг.

Перед запуском в работу измельчителя убедитесь в:

- отсутствие посторонних предметов на соломотрясе комбайна и в самом измельчителе;

-надежности крепления измельчителя;

-наличии, исправности и надежности крепления всех режущих и противорежущих ножей;

-отсутствии людей сзади и по бокам измельчителя на расстоянии не менее 10 метров.

Обслуживание измельчителя производить только при заглушенном двигателе.

Эксплуатация, уход  и обслуживание должны производиться согласно общим правилам техники безопасности при работе на зерноуборочных комбайнах и «Правил по охране труда в растениеводстве», утвержденных приказом Минсельхоза РФ №889 от 20.06.2003г.

Работающий с измельчителем персонал должен быть ознакомлен с настоящим руководством.

5. Подготовка к работе.

Подготовка измельчителя к работе включает в себя доработку элементов комбайна и монтаж измельчителя на комбайн.

5.1. Доработка элементов комбайна.

1. Распаковать ящик с комплектующими и ЗИП, проверить комплектность и целостность измельчителя.

2. Снять копнитель с комбайна.

3. Снять с комбайна 4-х ручьевой шкив муфты молотилки съемником (рис. 1).

7

4. Вместо существующего вала муфты молотилки установить вал 1 .

5. Между стаканом подшипника муфты молотилки и крышкой установить проставку (п.3 и п.4 для двигателей серии АМЗ не оборудованных проставкой).

6. Установить шкив 3 с дополнительными ручьями.

7. Приварить кронштейны  на несущую заднюю балку комбайна  по схеме (рис. 2).

* размер для комбайна «Енисей»

Рисунок 2. Схема приварки кронштейнов (комбайн - вид сзади).

5.2.  Монтаж измельчителя.

При монтаже соблюдать указания мер безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

Монтаж производить подетально сверху вниз (рис.1) в следующем порядке:

- Закрепить капот 4 по всем отверстиям в верхней части комбайна.

- К закрепленному капоту и к комбайну прикрутить боковины 5.

- Установить скатную доску 6 осью в бобышки на внутренних сторонах боковых стенок, подпружиненные фиксаторы должны попасть в пазовые отверстия в стенках.

- Установить шторки 7.

- Установить стенку направляющую 8 и закрепить ее через отверстия в боковинах.

- Установить корпус измельчителя 9 с нижней стороны боковых стенок.

8

- Соединить регулировочными тягами 10 корпус 9 и приваренные кронштейны 11.

- Ослабив все крепежные элементы в местах соединения всего измельчителя и комбайна регулировочными тягами устранить возможный перекос измельчителя разбрасывателя относительно комбайна.

- Затянуть все крепежные элементы.

- К корпусу 9 прикрутить разбрасыватель 12.

- Установить граблины 13 и повернуть их навстречу друг к другу до упора.

- Установить натяжное устройство 14 на полуось как показано на рисунке.

- Установить регулировочную тягу 15.

- Установить защитный кожух 16 на боковину измельчителя.

- Надеть приводные ремни 17 и отрегулировать их натяжение тягой 15.

Демонтаж измельчителя проводится в обратной последовательности.

6. Правила эксплуатации и регулировки.

Измельчитель ИРС-1200 устанавливается на комбайн вместо копнителя по необходимости, для измельчения соломы в процессе уборки.

Оптимальный режим работы измельчителя - при максимальных рабочих оборотах двигателя комбайна.

Ширина разбрасывания в зависимости  от влажности измельчаемой массы регулируется углом подъема разбрасывателя и перемещение изогнутых лопастей разбрасывателя.

Натяжение ремней привода производится натяжным устройством.

Измельчитель должен быть немедленно остановлен при появлении посторонних шумов и стуков и при повышенной вибрации.

7. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание при эксплуатации включает в себя:

- наблюдение за работой измельчителя, выполнение правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, а также своевременное устранение неисправностей.

Техническое обслуживание измельчителя производится ежесменно наряду с общими мероприятиями по обслуживанию комбайна и включает в себя:

- смазку подшипниковых узлов опор барабана;

9

- контроль всех резьбовых и других крепежных соединений;

- своевременную замену поврежденных ножей, разрушение одного или нескольких ножей приводит к повышенной вибрации измельчителя в процессе работы.

- проверка и, при необходимости, натяжение ремней привода.

Техническое обслуживание при хранении включает в себя:

- очистку измельчителя;

- консервацию ножей и рабочих поверхностей шкивов;

- смазку подшипниковых узлов опор барабана;

- хранение ремней привода производить по общим правилам хранения клиновых ремней наряду с другими ремнями комбайна.

Техническое обслуживание измельчителя проводится механизатором, работающим на комбайне, где установлен данный измельчитель.

При техническом обслуживании  соблюдать правила техники безопасности, действующие в организации, где применяется измельчитель.

Внимание! Барабан измельчителя прошел динамическую балансировку по 5-му классу точности ГОСТ 22061-76. Наибольший  допустимый остаточный дисбаланс для двух плоскостей

коррекции   -  по 820 гмм.

Внимание! Повышенная вибрация может привести к значительному  сокращению срока службы    измельчителя или  даже его выходу из строя.

8. Правила хранения и транспортирования.

Измельчитель может храниться как навешенным на комбайн, так и отдельно, на открытой или закрытой площадке, установленный на опоры.

В других положениях хранение не допускается.

При хранении предохранять измельчитель от механических и других видов повреждений.

Транспортировка измельчителя допускается любым видом транспорта.

10

9. Каталог деталей режущего аппарата.

| Поз | Номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИСН-1200.10.04.01.00 | Вал ротора | 1 |
| 2 | ИСН-1200.10.04.00.06 | Нож | 46 |
| 3 | ИСН-1200.10.04.00.05 | Планка стопорная | 46 |
| 4 | ИСН-1200.10.04.00.04 | Кронштейн | 2 |
| 5 | ИСН-1200.10.04.00.02 | Корпус | 2 |
| 6 | ИСН-1200.10.04.00.03 | Крышка | 2 |
| 7 | ПУН-5.01.120 | Шкив | 1 |
| 8 | ИСН-1200.10.04.00.08 | Гайка специальная | 1 |
| 9 | ИСН-1200.02.070.00 | Блок ножей нижнего ряда | 12 |
| 10 | ИСН-1200.02.080.00 | Блок ножей верхнего ряда | 12 |
| 11* | ИСН-1200.10.04.01.00-01 | Вал ротора | 1 |
| 12* | ИСН-1200.10.04.00.06-01 | Нож откидной | 69 |
| 13* | ИРС-1500.40.04.00.05 | Шайба | 150 |
| 14* | ИРС-1500.40.04.01.05 | Втулка | 3 |
| 15* | М10*120 | Болт | 3 |
| 16* | М10*75*1,25 | Болт | 30 |
| 17* | М10*1,25 | Гайка с нейлоновым кольцом | 33 |
| 18 | М10*35 | Болт | 8 |
| 19 | М10*20 | Болт с квадратной головкой | 140 (48*) |
| 20 | М10 | Гайка | 148 (56*) |
| 21 | 10 65Г | Шайба пружинная | 56 |
| 22 | 30.01.019 | Шайба плоская | 1 |
| 23 | 1.2-50*70 | Манжета | 4 |
| 24 | 11210 | Подшипник | 2 |

11

10. Комплектность.

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| ИРС-1200.50.01.00.00 | Капот | 1 |
| ИРС-1200.50.02.00.00 | Боковина (правая/левая) | 2 |
| ИРС-1200.50.04.00.00 | Доска скатная | 1 |
| ИРС-1200.50.13.00.00 | Шторка (правая/левая) | 2 |
| ИРС-1200.50.14.00.00 | Стенка направляющая | 1 |
| ИРС-1200 | Блок измельчителя в сборе | 1 |
| ИСН-1200.20.05.00.00 | Тяга регулировочная (для комбайна «Нива») | 2 |
| ИСН-1200.10.05.00.00 | Тяга регулировочная (для комбайна «Енисей») | 2 |
| ИСН-1200.10.00.00.05 | Кронштейн приварной | 2 |
| ИСН-1200.10.06.00.00 | Разбрасыватель в сборе | 1 |
| ИСН-1500.40.05.00.00 | Граблина (правая/левая) | 2 |
| ИСН-1500.30.12.01.00 | Натяжное устройство | 1 |
| ИСН-1500.30.12.00.08 | Тяга натяжного устройства | 1 |
| ИРС-1200 50.14.00.00 | Кожух | 1 |
| С(В) 7500 | Ремень (для комбайна «Нива») | 2 |
| С(В) 7100 | Ремень (для комбайна «Енисей») | 2 |
| ИНК-1059 | Шкив | 1 |
| 440-10-22 | Шкив (для двигателей серии АМЗ) | 1 |
| 444-2103-10 | Вал (для двиг. АМЗ не оборуд. проставкой) | 1 |
| 444-2133 | Проставка (для двигателей АМЗ) | 1 |
| ИСН-1200.02.070.00 | Блок ножей противорежущих нижнего ряда | 1 |
| ИСН-1200.02.080.00 | Блок ножей противорежущих верхнего ряда | 1 |
| ИСН-1200.10.04.00.06 | Нож режущий (ИСН-1200.10.04.06-01)* | 2 (3*) |
| 4739-002-575927710-03 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |

* для молоткового барабана

Перечень подшипников и манжет, применяемых в изделии.

| Обозначение | Наименование узла, в котором применяется | Количество, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Подшипник 11210 | Барабан измельчающий | 2 |  |
| Подшипник 60204 | Ролик натяжной | 2 |  |
| Подшипник 60205 | Шкив натяжной | 2 |  |
| Манжета 1.2-50х70 | Барабан измельчающий | 4 |  |

12

Гарантийный талон

# Измельчитель разбрасыватель соломы (ИРС-1200)______________

«_____» ______________________200__г.

(число, месяц, год)

# Заводской номер___________________________________________

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, Государственным стандартам.

Завод гарантирует исправность измельчителя, в течении 12 месяцев со дня продажи, при условии правил хранения, эксплуатации и ухода, указанных в руководстве по эксплуатации.

м.п.         Контролер_____________________________________ подпись

м.п.          _____________________________________________  подпись                                    дата получения изделия потребителем на складе предприятия изготовителя

# Свидетельство о продаже

(заполняет торговая организация)

# Измельчитель разбрасыватель соломы ________________________

№______________________продан___________________________

(наименование торговой организации)

# Продавец ____________________________

(подпись, или штамп)

Дата продажи_________________________            штамп магазина

(число, месяц, год)

По всем интересующим вопросам обращаться:

ООО «Механический завод»

461263  Россия, Оренбургская область,

п. Переволоцкий, ул. Пролетарская 86

тел/факс: 	(35338) 21-5-01

(35338) 31-4-78

тел.:         	(35338) 21-2-75

(35338) 21-5-07

Производитель вправе вносить изменения и дополнения, не ухудшающие работоспособность изделия, которые могут не отражаться в данном руководстве по эксплуатации.