Настройка  блока управления гидравликой хода Е1003

Настройка  блока управления гидравликой хода необходима для установления взаимодействия с конкретным джойстиком (рычагом управления движения комбайна), установленным в пульт управления. Настройка  блока управления гидравликой хода в обязательном порядке  необходима при первой установке в пульт управления и при замене либо блока, либо джойстика.

Рис. 1. Органы управления и индикации блока управления гидравликой хода Е1003.

Назначение органов управления и индикации:

| Поз. | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Кнопка увеличения максимальной скорости движения вперёд |
| 2 | Кнопка уменьшения максимальной скорости движения вперёд |
| 3 | Кнопка запоминания граничных точек рычага джойстика |
| 4 | Кнопка увеличения максимальной скорости движения назад |
| 5 | Кнопка уменьшения максимальной скорости движения назад |
| 6 | Индикатор, показывающий реакцию блока на регулировки |
| 7 | Индикатор, показывающий состояние канала движения вперёд |
| 8 | Индикатор, показывающий состояние канала движения назад |

Настройка блока в составе комбайна выполняется в следующем порядке:

- Выключить зажигание (ключ замка зажигания установить в положение 0) !

- Установить блок в пульт управления комбайна, рычаг джойстика управления ходом перевести в нейтральное положение, включить зажигание (ключ замка зажигания установить в положение I)

- Отклонить рычаг джойстика влево от нейтрального положения. Нажатием и удержанием в течение 2 секунд кнопки 3 запомнить положение рычага джойстика, соответствующее отсутствию движения комбайна.

- Вывести рычаг джойстика вперед до упора. Нажатием и удержанием в течение 2 секунд кнопки 3 запомнить положение рычага джойстика, соответствующее максимальной скорости движения комбайна вперед.

- Отвести рычаг джойстика через нейтральное положение назад до упора. Нажатием и удержанием в течение 2 секунд кнопки 3 запомнить положение рычага джойстика, соответствующее максимальной скорости движения комбайна назад.

- При необходимости ограничения максимальных скоростей движения комбайна вперед или назад воспользоваться кнопками 1-2 или 4-5 соответственно. По умолчанию изготовителем блока скорость движения вперёд установлена максимальной, скорость движения назад установлена 80% от максимальной.

Светодиод 6 «Статус» отображает отклик блока на действия настройщика. В процессе нормальной работы блока данный светодиод светится зеленым цветом. При нажатиях на кнопки о нормальном выполнении операций свидетельствует кратковременное мигание для кнопок 1,2,4,5 и стробоскопическое мигание для кнопки 3. Мигание красным цветом свидетельствует о невыполнении операций. Возможные причины невыполнения операций для кнопок 1,2,4,5 - достижение крайних значений, для клавиши 3 - неправильное положение джойстика.

Светодиоды 7 и 8 «Вых.1» и «Вых. 2» зеленым свечением отображают наличие управления и стабилизацию тока в катушках соответствующих электромагнитов. Данные светодиоды не будут светиться, если задание на управление есть (джойстик выведен из нейтрального положения), но блок по каким-либо причинам не может установить требуемый ток электромагнита (электромагнит не подключен, подключен электромагнит с очень большим сопротивлением обмотки, например, неисправный электромагнит).