ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ

«БЕЛАГРОМАШ»

ОАО «ЛИДСЕЛЬМАШ»

###### БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ

# Л-113-02

##### РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.  НАЗНАЧЕНИЕ  РУКОВОДСТВА  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и правильной эксплуатации бороны дисковой тяжелой Л-11З-02 и включает описание устройства бороны, технические характеристики, меры безопасности и другие сведения, необходимые для обеспечения полного использования технических возможностей бороны.

За поломки, вызванные неправильной эксплуатацией бороны, завод ответственности не несет.

1.2 Назначение и область применения бороны.

Борона дисковая тяжелая предназначена для разработки пластов первичной вспашки, поднятых кустарниково-болотными плугами, на минеральных и торфяных почвах. Кроме того, борона может быть использована для ухода за лугами и пастбищами, в также разделки глыб после вспашки.

Борона агрегатируется с тракторами класса 3-4.

Борона не предназначена для работы на каменистых почвах.

Борона поставляется потребителю в комплектации: Л-113-02 с размером шин 8,25-16 дюймов.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ

Таблица 1

| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип |  | прицепная |
| Производительность за 1 час основного времени | га | 1,8 |
| Рабочая скорость | км/ ч | 6 – 9 |
| Транспортная скорость, не более | км/ ч | 15 |
| Ширина захвата | м | 3,0 |
| Масса сухая конструкционная с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции | кг | 1 750 |
| Габаритные размеры в рабочем положении при угле атаки 6º | мм |  |
| - длина |  | 5 100 |
| - ширина |  | 3 420 |
| - высота |  | 1 250 |
| Дорожный просвет | мм | 200 |
| Угол атаки дисков | град. | 6, 10, 14, 18 |
| Глубина обработки за два прохода | см | 6 - 12 |

3.  УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА  БОРОНЫ

Борона дисковая тяжелая Л-113-02 состоит из следующих основных сборочных единиц (рис. 1): рамы, механизма выравнивания, передних и задних батарей дисков, рамы с ходовыми колесами, прицепа, гидросистемы

Диски, вращаясь во время движения агрегата, подрезают растительные остатки и крошат обрабатываемый слой, почвы. Вырезы в дисках улучшают дробление пласта, а также подрезание и выбрасывание на поверхность почвы растительных остатков (корни, мелкие пни и т.д.).

Две передние батареи работают "вразвал", две задние - "всвал"

Глубина обработки регулируется изменением угла установки батарей в пределах 6° - 18°. Угол атаки выбирается в зависимости от условий работы - чем больше угол атаки, тем больше глубина обработки и полнее подрезание растительных остатков.

Перевод бороны из рабочего в транспортное положение и наоборот осуществляется выносным гидроцилиндром. Управление гидроцилиндром из кабины трактора.

4.  УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА  СОСТАВНЫХ  ЧАСТЕЙ  БОРОНЫ

4.1 Рама бороны поз.3 (рис. 1).

Рама бороны представляет трубчатую сварную конструкцию, к которой крепятся рабочие и вспомогательные органы.

4.2 Батарея дисков (рис. 4).

Батареи дисков являются основными рабочими органами бороны. Батарея набирается из сферических дисков 4, одеваемых на вал 19. Между дисками устанавливаются шпули 29 и два подшипниковых узла 6. Батареи стягиваются гайкой 2 и стопорятся контргайкой 1. Чистики 24, 33 предназначены для очистки дисков от налипшей земли и растительных остатков. К раме бороны батареи дисков крепятся стойками 16,17,34.

4.2.1 Подшипниковый узел (рис.3) состоит из корпуса 2, сферического подшипника 6, крышки 9, втулки 5 и деталей уплотнения.

4.3. Рама ходовых колес 8 (рис.1) в сборе с колесами ходовыми 4 предназначена для транспортных переездов, а также для выглубления батарей дисков в конце гона и при поворотах.

4.4 Механизм выравнивания рамы бороны (рис.2) позволяет производить регулировку заглубления батарей (задних относительно передних), а также при транспортных переездах распределяет равномерно клиренс между передними и задними батареями.

Механизм состоит из регулировочной тяги поз. 5, соединяющей прицеп с рамой, тяги 10 и кронштейна 11.

Выравнивание рамы бороны производится вращением винта регулировочной тяги.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломок дисковых батарей и рамных конструкций запрещается подсоединять борону к гидрофицированному крюку трактора. Присоединять борону к трактору необходимо к прицепной скобе. При работе рычаг распределителя трактора должен быть в положении "плавающее".

5.  УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

Выполнение настоящих правил по технике безопасности обязательно для лиц, обслуживающих борону.

Запрещается допускать к работе с бороной лиц, не имеющих документов на право управление трактором, а также не прошедших инструктаж по технике безопасности.

Запрещается использование бороны не по назначению.

Рабочие места для сборки бороны должны быть оборудованы специальными подставками и подъемно-транспортными устройствами. Специальные подставки должны быть устойчивыми.

Зачаливайте борону только в местах, обозначенных знаком "Точка подъема". При зачаливании собранных дисковых батарей используйте крайние шпули батарей.

Присоединение бороны к трактору должно производиться при условиях, гарантирующих безопасность этой операции.

Регулирование механизма выравнивания рамы бороны и его опробование работы следует проводить, только убедившись в правильности и надежности соединения шлангов гидросистемы.

Для изменения установки угла атаки дисковых батарей использовать маневры трактора.

При дальней транспортировке обязательно фиксировать гидроцилиндр подъема бороны распоркой и устанавливать фиксатор на штоке гидроцилиндра в нижнее крайнее положение, надежно закрепив его на штоке гидроцилиндра.

Транспортировка по дорогам общего пользования производится в соответствии с "Правилами дорожного движения".

Транспортирование бороны без заведенной за поперечную балку навески трактора страховочной цепи запрещено.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Находиться впереди агрегата во время движения. Работать с неисправной бороной или трактором. Производить ремонт, регулировку, подтяжку гаек во время движения.

Очищать на ходу рабочие органы и колеса.

Вращать батареи за диски незащищенными руками.

При проведении технического обслуживания инструмент и приспособления для технического обслуживания должны быть исправными, соответствовать своему назначению и обеспечивать безопасность выполнения работ.

6.  ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ

6.1 При получении бороны с завода-изготовителя в полуразобранном виде досборку производить на равной площадке согласно рис.1 и при соблюдении требований раздела 5 настоящего руководства.

6.2 Установить колеса (поз.4) в раму ходовых колес (поз.8).

6.3 Закрепить раму ходовых колес на раме бороны (поз.3).

6.4 Установить батареи дисков (задние (поз.6,7) по 7 дисков, передние (поз.2,9) по 6 дисков).

6.5 Передние батареи дисков устанавливаются в развал, задние батареи дисков устанавливаются в свал.

6.6 Установить тягу с гидроцилиндром (поз.5).

6.7 Установить прицеп (поз.10).

6.8Подключить гидросистему.

6.9 Проверьте и, при необходимости, проведите затяжку резьбовых соединений.

6.10 Присоедините борону к трактору, заведите страховочную цепь за поперечную балку навески трактора.

6.11 Подсоедините гидросистему бороны с гидросистемой трактора.

6.12 Поднимите борону в транспортное положение и вращением винта механизма выравнивания рамы бороны поставьте раму в горизонтальное положение.

6.13  При получении бороны в разобранном виде сборку производить согласно рисунков 1,4, 5.

7.  ПОРЯДОК  РАБОТЫ

7.1 Основными условиями нормальной работы бороны при разделке пластов, поднятых кустарниково-болотными плугами, являются:

- первичная вспашка кустарниково-болотными плугами должна производиться на глубину не менее 25 - 30 см;

- после вспашки крупные пни, корни диаметром свыше 4 см должны быть удалены с обрабатываемого поля;

- перед боронованием вспаханное поле должно получить естественную осадку в целях получения лучшего крошения пласта;

- влажность почвы не должна превышать 23% во избежание залипания дисков.

Заболоченные луга и пастбища перед дискованием должны быть предварительно осушены. Второй проход бороны при обработке поля рекомендуется производить под углом к направлению первого прохода.

7.2 Угол атаки дисковых батарей выбирается в зависимости от условий работы. Если дисковые батареи забиваются почвой и растительными остатками, следует

уменьшить угол атаки и изменением наклона рамы бороны уменьшить глубину обработки передних батарей (изменение положения рамы бороны производится вращением винта механизма выравнивания).

7.3 Транспортные колеса во время работы должны находиться в верхнем крайнем положении

Поворот в конце гона производить только в транспортном положении бороны.

7.4 Если одна из дисковых батарей забилась растительными, древесными остатками и не вращаются, следует остановить трактор, выбить комья земли, древесины и растительные остатки.

7.5 Не реже одного раза в смену проверять и подтягивать резьбовые соединения.

7.6 После окончания работы очистить борону от растительных и древесных остатков.

7.7 Предохраняйте от самоотвинчивания механизм выравнивания рамы бороны во время работы контргайкой.

8.  ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  МЕТОДЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

| Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения. Необходимые регулировки и испытания |
| --- | --- |
| 1. Батареи не вращаются - чистики задевают за диски | Отрегулируйте зазор между чистиками и дисками. Чистики не должны касаться дисков |
| 2. Осевой люфт ступицы колеса на цапфе | Устраните осевой люфт подтяжкой гайки на цапфе оси колес |

9.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хозяйства, владеющие бороной, обязаны содержать ее в течение всего срока службы в технически исправном состоянии.

Рекомендуется проводить два вида технического обслуживания:

ежесменное и послесезонное.

Ежесменное техническое обслуживание за бороной производится перед началом работы через каждые 8 - 10 часов работы. Допускается отдельные работы проводить в течение смены и после смены.

Послесезонное техническое обслуживание проводится после окончания работ.

9.1 Перечень работ, выполняемых при ежесменном техническом обслуживании (затраты времени 15 - 35 минут):

- очистить борону от земли, растительных остатков;

- проверить и, при необходимости, подтянуть все болтовые и резьбовые соединения;

- провести наружный осмотр бороны и устранить обнаруженные неисправности.

9.2 Смазку бороны производить в соответствии с таблицей 3.

Таблица  3

| Наименование точек смазки | Наименование марки и обозначение стандарта на смазочный материал | К-во точек смазки и объем их заправки, шт/л | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Подшипники дисковых батарей | Солидол ГОСТ 4366-76 или солидол ГОСТ 1033-79 | 8/ 0,07 | Нагнетать шприцем до появления смазки в зазорах. Через 60 часов |
| Подшипники ходовых колес | Солидол ГОСТ 4366-76 или солидол ГОСТ 1033-79 | 2/ 0,07 | Снять крышку и заложить смазку. Один раз в сезон |
| Винт механизма вырав-нивания рамы бороны | Солидол ГОСТ 4366-76 или солидол ГОСТ 1033-79 | 1/ 0,05 | Смазать резьбовую часть. По необходимости. |

10.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

10.1 Транспортирование борон по железным дорогам, погрузка и крепление на открытом подвижном составе производятся в соответствии с требованиями "Правила перевозки грузов", "Транспорт" (М.,изд.1983г.) и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденных Министерством путей сообщения.

10.2 Транспортирование борон Л-113-02 может производиться автомобильным транспортом при условии обеспечения их сохранности в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этого вида транспорта.

10.3 Транспортирование бороны при эксплуатации осуществляется трактором.

10.4 Запрещается перевозить борону с участка на участок в рабочем положении.

Для переезда необходимо поднять борону в транспортное положение, установив упор на гидроцилиндр. Одинаковый дорожный просвет между передними и задними дисковыми батареями достигается регулировкой винта механизма выравнивания рамы бороны.

10.5 Хранение бороны осуществлять по ГОСТ 775I-79.

Приложение  А

ПЕРЕЧЕНЬ  ПОДШИПНИКОВ  КАЧЕНИЯ

| № п/п | Тип подшипника | Номер по каталогу | Место установ-ки | Количество подшипников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на узел | на изделие |
| 1 | Шариковый радиальный однорядный ГОСТ 8338-75 (140х65х33) | 313 | Подшипник батарей | 1 | 8 |
| 2 | Роликовый конический однорядный ГОСТ 333-79 (45х85х23,5) | 7509А | Колеса ходовые | 1 | 2 |
| 3 | Роликовый конический однорядный ГОСТ 333-79 (45х85х23,5) | 7511 | Колеса ходовые | 1 | 2 |

Приложение  Б

ПЕРЕЧЕНЬ  МАНЖЕТ

| № п/п | Тип манжет по ГОСТ 8752-79 | Место установки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на узел | на изделие |
| 1 | 2.2.80 х 105-2 | Подшипник батареи | 4 | 32 |
|  |  | Колеса ходовые | 1 | 2 |

Рис.1 ОБЩИЙ ВИД БОРОНЫ ДИСКОВОЙ ТЯЖЕЛОЙ Л-113-02

1- Рукава высокого давления Н.036.83.090 (L=1010мм); 2, 9- Секции батарей БДТ 02420; 3- Рама БДТ 01.000; 4- Колесо с шиной  БДТ 03.000; 5- Механизм выравнивания; 6, 7- Секции батарей БДТ 02.430; 8- Рама ходовых колес БДТ 03.020; 10- Прицеп БДТ 04.000; 11- Гидроцилиндр 3-80-50-320.

Рис. 2  МЕХАНИЗМ  ВЫРАВНИВАНИЯ  РАМЫ  БОРОНЫ

1- ось БДТ 00.601; 2- шайба 27.01.019 ГОСТ 11371-78;  3- шплинт 6,3х56.001 ГОСТ 397-79; 4- сухарь БДТ 00.606; 5- тяга БД 00.140; 6- ось БДТ 00.602; 7- шайба ККУ 18.408; 8- шплинт 6,3х63.001 ГОСТ 397-79; 9- ось БДТ 00.604; 10- тяга БДТ 00.030; 11- кронштейн БДТ 00.060

Рис.3 ПОДШИПНИК  БАТАРЕИ  БДТ 02.100-01

1* - шайба БДТ 02.111-01, 2 - корпус подшипника БДТ 01.305, 3 - манжета 2.2-80-х105-2, 4 - кольцо БДТ 02.812-01, 5 - втулка БДТ 02.811-01, 6 - подшипник 313,  7 - прокладка БДТ 02.001, 8 - масленка 1.2Ц6, 9 - крышка БДТ 02.114-01, 10 - шайба 12 65 Г, 11 - болт М12х30,  12* - шайба БДТ 02.112-01.

* поз 1, 12 при заявке запасных частей заказывать отдельно от подшипника батарей

Рис. 4 БАТАРЕЯ ДИСКОВ БОРОНЫ Л-113-02

1.Гайка М42х2(низкая); 2.Гайка М42х2; Шайба 42; 4.Диск БДЮ 01.401-02; 5.Шайба БДТ02.112-01;  6. Подшипник батареи БДТ 02.100-01; 7. Шайба БДТ 02.111-01;  8.Кронштейн БДТ 02.412;                   9. Пластина БДТ 02.413; 10. Шайба 12.65Г; 11. Болт М12х25; 12.Гайка М20; 13. Шайба 20.65Г;                 14. Шайба 20; 15. Пластина БДТ 02.404; 16 Стойка БДТ 02.130; 17. Стойка БДТ 02.110; 18. Болт М16х100; 19. Валы: БДТ 02.611-04 (L=1476мм), БДТ 02.611-07 (L=1726мм); 20. Шайба БДЛ 02.401; 21. Шайба БДТ 02.106; 22. Болт М16х40; 23. Основание чистика: Л-114.07.020-06, Л-114.07.020-07, Л-114.07.020-08,        Л-114.07.020-09; 24. Чистик БДТ02.300; 25. Шайба БДТ02.424; 26. гайка М16; 27. Болт М20х180; 28. Кронштейн БДТ02.412-01; 29. Шпуля Л-114.03.152; 33. Чистик БДТ 02.300-01; 34. Стойка БДТ 02.130; 35. Шайба 16.65Г.

Рис 5 СХЕМА УСТАНОВКИ ДИСКОВ БАТАРЕЙ НА БОРОНУ Л-113-02

1. Стойка БДТ 02.110; 2.Стойка БДТ 02.120; 3. Стойка БДТ 02.130; 4. Секция батарей БДТ 02.420; 5. Секция батарей БДТ 02.430; 6. Основание чистиков Л-114.07.020-06; 7. Основание чистиков Л-114.07.020-07; 8. Основание чистиков Л-114.07.020-08;  9. Основание чистиков Л-114.07.020-09.