47 4311      ФГУП «ОмПО «Иртыш»

ИНКУБАТОР

МАЛОГАБАРИТНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ИМЭ 25-220

Руководство по эксплуатации

644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18

| Корешок талона № 1 на гарантийный ремонт инкубатора ИМЭ 25-220 №_______________________________ Изъятый “____” _________________г. Исполнитель_________________________________ фамилия, имя, отчество | ФГУП «ОмПО «Иртыш» 644060, г. Омск, ул. Гуртьева,18 Талон № 1 на гарантийный ремонт инкубатора малогабаритного электрического ИМЭ 25-220 № ____________________________________________ Продан магазином_______________________________ наименование и номер магазина _______________________________________________ и его адрес Дата продажи ______________________ Штамп магазина_________________________________ личная подпись продавца Выполнены работы______________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ Исполнитель ____________ Владелец ______________ _______________________________________________ фамилия, имя, отчество подпись ________________________________________ наимен. предприятия, выполнившего ремонт, _______________________________________________ и его адрес М. П. _______________________________________________ Должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт |
| --- | --- |

| Очень большие, мягкотелые, слабые цыплята. Мертвые цыплята на лотках, плохой запах. | 17 Слишком низкая средняя температура. 18 Недостаточная вентиляция. 19 Пупочная инфекция в инкубаторе. | 17 Смотри п.3 выше и «Примечание» ниже. 18 Смотри п.9 выше. 19 Тщательно прочистите и дезинфецируйте инкубатор после каждого выводка. |
| --- | --- | --- |
| Грубые пупки. | 20 Слишком высокая температура или большие колебания температуры. 21 Недостаточное содержание влаги. | 20 Смотри п.3 выше. 21 Смотри п.10 выше. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Если цыплята вылупились на 1 день раньше срока, то это значит, что температура была чуть выше оптимальной. Поэтому при следующей закладке установите температуру на 0,5°С ниже и удерживайте эту температуру на протяжении всего инкубационного срока. Если цыплята вылупились на 1 день позднее, увеличьте температуру на 0,5°С и удерживайте эту температуру на протяжении всего инкубационного срока.

13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие инкубатора требованиям ГОСТ Р 52084-2003, техническим условиям ПЯИУ.065341.001 ТУ и требованиям электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98, при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации инкубатора 12 месяцев со дня его продажи. Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатное техническое обслуживание инкубатора в мастерских гарантийного ремонта.

Завод не несет ответственность в случаях:

- несоблюдения правил эксплуатации инкубатора;

- небрежного хранения, обращения, транспортирования его, как покупателем, так и торгующей организацией.

10

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Вы приобрели инкубатор малогабаритный электрический ИМЭ 25-220. Купив инкубатор, Вы будете иметь молодняк птицы в любое время года.

Сделано в России.

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-99  № РОСС RU.МЕ72.В00709. Срок действия с 22.10.2008 г. по 22.10.2011 г.. Выдан органом по сертификации электрооборудования ООО ФИРМА «СИБТЕХСТАНДАРТ».

При покупке инкубатора убедитесь в наличии даты продажи, подписи продавца, штампа магазина и гарантийного талона. Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности инкубатора, наличия пломбы и комплектности изделия.

Проверка производится включением инкубатора в сеть на 1-3 секунды. Свечение индикатора свидетельствует об исправности изделия.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации следуйте его рекомендациям.

Инкубатор комплектуется без термометра.

Инкубатор выпускается в соответствии с требованиями технических условий ПЯИУ.065341.001 ТУ «Инкубатор малогабаритный электрический ИМЭ 25-220».

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Обозначение | ИМЭ 25-220 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Род тока | переменный |
| Класс защиты | II |
| Вместимость куриных яиц, не менее, шт. | 80 |
| Габаритные размеры, не более, мм диаметр высота | 575 240 |
| Масса, не более, кг | 3,5 |

3

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование узла | ИМЭ 25-220 |
| --- | --- |
| Инкубатор, шт. | 1 |
| Сильфон, шт. | 1 |
| Регулировочный винт, шт. | 1 |
| Сетка, шт. | 1 |
| Гайка, шт. | 1 |
| Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| Упаковка, шт. | 1 |

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением инкубатора в сеть убедитесь в исправности шнура питания и вилки.

Все работы по чистке инкубатора производите только при отключении его от сети.

При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Держать вблизи включенного инкубатора легковоспламеняющиеся вещества.

Эксплуатировать инкубатор в помещениях, в которых относительная влажность более 80% и температура окружающего воздуха от 15 до 25 °С.

ПОМНИТЕ! Во избежание вероятности возникновения пожароопасной ситуации после окончания работы инкубатор необходимо отсоединить от питающей сети, вынув вилку из розетки.

5 УСТРОЙСТВО ИНКУБАТОРА

Инкубатор состоит из двух частей. Верхняя часть (крышка) имеет окошко и нагревательный элемент.

Навинтите на регулировочный винт гайку (см. рис. 1). Поместите регулировочный винт с гайкой в центр крышки инкубатора и, просунув в отверстие, прочно привинтите снизу к нему сильфон.

Поместите комнатный термометр на сетку инкубатора так, чтобы Вы могли его видеть через окошко.

4

| Много мертвых зародышей | 5 Температура слишком высокая или слишком низкая. 6 Неправильное поворачивание яиц. 7 Неправильное питание птиц. 8 Наследственная низкая вылупляемость (порода). 9 Неправильная вентиляция, недостаточное содержание кислорода. | 5 Смотри п.3 выше. 6 Поворачивайте яйца, по крайней мере 3, но желательно 5 раз в сутки. 7 Проверьте содержание витаминов и минеральных веществ в мешанке племенной птицы. 8 Избегайте близкородственного спаривания. 9 Улучшите вентиляцию инкубационных комнат, не допускайте образования сквозняков. |
| --- | --- | --- |
| Яйца с наклевом не выводятся. Неоднородный выводок. Ранний выводок. Запоздалый выводок. Липкий выводок. | 10 Недостаточное содержание влаги. 11 Слишком высокая температура. 12 Слишком низкая температура. 13 Вероятно, слишком высокая температура | 10 Увеличьте поверхность испаряемой жидкости для увеличения содержания влаги в воздухе. 11 Смотри п.3 выше и «Примечание» ниже. 12 Смотри п.3 выше и «Примечание» ниже. 13 Смотри п.3 выше и «Примечание» ниже. |
| Калеченый выводок. | 14 Слишком высокая температура. 15 Недостаточное содержание влаги. 16 Неправильное поворачивание или неправильная закладка яиц. | 14 Смотри п.3 выше и «Примечание» ниже. 15 Смотри п.10 выше. 16 Смотри п.6 выше. Расположите яйца тупой частью вверх. |

9

Сетку промойте водой с мылом.

Хорошо просушите инкубатор.

ПОМНИТЕ!

Промывать инкубатор необходимо после каждого выводка.

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить инкубатор следует в сухом отапливаемом помещении с температурой воздуха от +5 °С до +40 °С.

Гарантийный срок хранения инкубатора - не более 18 месяцев со дня его изготовления.

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Инкубатор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги при температуре воздуха от - 50°С до + 50°С.

12 УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.

ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК В ПРОЦЕССЕ ИНКУБАЦИИ

| Симптомы | Возможные причины | Рекомендуемые меры |
| --- | --- | --- |
| Много неоплодотворенных яиц. Отсутствие крови (определяется просвечиванием, а затем по внешнему виду) | 1 Неплодородие. Недостаточное количество самцов, слишком много самцов, слишком старые самцы, пассивные самцы. 2 Зародыш умер через 1-2 дня. | 1 Применяйте молодых, энергичных самцов. 2 Не храните яйца дольше, чем 14 дней. Храните яйца при температуре 10-13 °С и влажном воздухе. Чаще собирайте яйца. |
| Небольшие кровяные кольца | 3 Неправильная температура. 4 Неправильный уход за яйцами до закладки | 3 Проверьте точность показаний термометра, проверьте сильфон, нагревательный элемент, источник тока. Проверьте температуру в инкубаторе, согласно инструкции. 4 Смотри п.2 выше и «Примечание» ниже. |

8

Рисунок 1

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внешние изменения температуры очень влияют на изменения температуры внутри инкубатора. Предпочтительная температура помещения от 15 до 25 °С.

Необходим постоянный приток свежего воздуха, поэтому нельзя закрывать вентиляционные отверстия  в верхней и нижней частях инкубатора.

Не допускайте попадания на инкубатор прямых солнечных лучей.

Очень важно поддерживать влажность в инкубаторе. Это необходимо для успешного появления цыплят на свет.

Залейте воду в 8 канавок, расположенных по диаметру нижней части инкубатора и проверяйте наличие воды при каждом переворачивании яиц.

Температура воды при заливании должна быть (40-43) °С.

Если окошко запотело (что не должно происходить), откройте отверстия, вынув пробки на верхней крышке. Если после

5

этого окошко останется запотевшим, то заливайте воду только в 4 канавки. Не забудьте снова закрыть отверстия после того, как окошко прояснится.

7 ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Включите инкубатор в розетку. Вы увидите, что загорелся индикатор. Это означает, что нагревательный элемент включен.

Теперь поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке до тех пор, пока индикатор не погаснет. Если зафиксированная температура на этот момент ниже 35 °С, добейтесь достижения температуры 37,5 °С поворотом регулировочного винта по направлению стрелки «Увеличить». Ведите наблюдение за данной температурой в течение двух часов.

При достижении температуры 37,5 °С зафиксируйте регулировочный винт гайкой и постарайтесь его не трогать.

Теперь Вы сами сможете отрегулировать температуру, слегка поворачивая винт по часовой и против часовой стрелки.

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Закладываемые в инкубатор яйца должны быть свежими и плодоспособными. Их возраст не должен превышать 15 дней. Во время хранения они должны предохраняться от переохлаждения. Используйте только чистые яйца правильной формы. Яйца мыть не допускается.

Закладывать яйца необходимо в прогретый не менее 2 часов чистый инкубатор.

Закладывайте яйца не скученно. Старайтесь, чтобы их острая часть была обращена слегка вниз. Яйца необходимо переворачивать 3 раза в день. Для удобства возьмите мягкий карандаш и нарисуйте маленький «О» на одной стороне и маленький «Х» на другой стороне (рис.2). Теперь Вы с легкостью определите, как нужно переворачивать яйца.

Общее время инкубации для разных видов птиц:

цыплята – 21 день			попугай – 28 дней

фазан – 23 дня				волнистые

индюшата – 28 дней			попугайчики – 18 дней

утята – 28-33 дня			голуби – 14 дней

6

гусята – 28-30 дней			лебедь – 30-37 дней

После вылупления цыплят поместить в сухое и теплое место. Цыплята должны находиться в таком месте 1 неделю при температуре 37 °С. Чтобы добиться данной температуры, подвесьте над цыплятами лампу и проверьте температуру под лампой.

Рисунок 2

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Инкубатор малогабаритный электрический

ИМЭ 25-220    №_____________________

соответствует техническим условиям

ПЯИУ.065341.001 ТУ  и  ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98

Дата выпуска______________________________________

Штамп ОТК

Продан___________________________________________

наименование предприятия торговли

Дата продажи _____________________________________

Штамп магазина ___________________________________

личная подпись продавца

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После вылупления цыплят удалите из инкубатора остатки скорлупы и негодные яйца.

Тщательно промойте инкубатор водой без мыла.

7