# Трассоискатель

http://cxem.net/house/1-208.php

Прибор предназначен для определения местонахождения подземных силовых кабельных линий (КЛ) под нагрузкой (в том числе и бронированных) при подготовке к проведению земляных работ, а также скрытой проводки в зданиях.

Условием работы прибора является некоторое рассогласование нагрузки между фазами, свойственное подавляющему большинству КЛ 0,4 кВ и значительной части 6 и 10 кВ. Кроме, разумеется, фидерных линий головных подстанций.

Принцип работы трассоискателя заключается в усилении и индикации тока промышленной частоты, наводимого в катушках датчиков вблизи КЛ.

Для повышения избирательности использовано синфазное включение перпендикулярно расположенных датчиков на входы операционного усилителя. Это даёт возможность определять направление КЛ (речь идёт не о направлении на КЛ) с точностью до нескольких градусов и позволяет избавиться от влияния других помех.

В качестве датчиков использованы две катушки от одного реле РЭС 9. Батарея - от автомобильной охранной сигнализации. Стрелочный прибор - от кассетного магнитофона.

Настройка заключается в подборе резисторов R1, R4 таким образом, чтобы показание стрелочного прибора было на середине шкалы при среднем положении регулятора R3. В качестве источника сигнала в этом случае используется двужильный провод с нагрузкой 100 Вт, расположенный в направлении биссектрисы угла между датчиками и перпендикулярно его плоскости на расстоянии около 5 см.

Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе. Монтаж навесной, датчики расположены с минимальным расстоянием друг от друга, в одной плоскости, каждый под углом 45 градусов к оси прибора, взаимно перпендикулярно.

На корпусе при настройке наносится линия точного направления на провод, которая необходима для работы вблизи скрытой проводки.

Работа с трассоискателем проста и требует лишь некоторых навыков, вырабатываемых экспериментально. Следует лишь отметить, что направление линии точнее определять по минимуму показаний прибора, а не по максимуму, т.е. определять перпендикулярное к КЛ направление.

Данный прибор был изготовлен в двух экземплярах и с беспрецедентным успехом использовался в течение 5 лет при согласовании земляных работ.