# Рекомендации  инкубации яиц для частных хозяйств в инкубаторах Витязь (Титан, ИЛБ-0.5м).

## Инкубация куриных яиц

| Период | Продолжительность | Температура | Влажность | Поворот | Проветривание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 - 5 день | 37,6 °С | 53% | Каждый час | нет |
| 2 | 6 – 12 день | 37,6 °С | 53% | Каждый час | 1-2 раза в сутки по 5 мин |
| 3 | 13 – 18 день | 37,2 °С | 60% | Каждый час | 1-2 раза в сутки по 20 мин |
| 4 | 19 – 21 день | 37,0 °С | 60% | нет | 1-2 раза в сутки по 5 мин |

## Инкубация перепелиных яиц

| Период | Продолжительность | Температура | Влажность | Поворот | Проветривание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 - 12 день | 37,6 °С | 58% | Каждый час | 1 раз в сутки на 5 мин |
| 2 | 13 – 15 день | 37,3 °С | 53% | Каждый час | 1 раз в сутки на 20 мин |
| 3 | 16 – 17 день | 37,2 °С | 50% | нет | нет |
| 4 | 18 – 19 день | 37,0 °С | 70-80% | нет | нет |

## Инкубация утиных яиц

| Период | Продолжительность | Температура | Влажность | Поворот | Проветривание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 - 8 день | 37,8 °С | 70% | Каждый час | нет |
| 2 | 9 – 13 день | 37,6 °С | 54% | Каждый час | 1 раз в сутки на 15 мин |
| 3 | 14 – 24 день | 37,6 °С | 54% | Каждые 2 часа | 2 раза в сутки воздушное охлаждение по15- 20 мин, потом орошение с добавлением марганцовки до слабо розового цвета. |
| 3 | 25 – 28 день | 37,0 °С | 61-67% | нет | 1 раз в сутки на 10 мин |

## Инкубация гусиных яиц

| Период | Продолжительность | Температура | Влажность | Поворот | Проветривание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 - 7 день | 37,8 °С | 67% | Каждый час | нет |
| 2 | 8 – 14 день | 37,8 °С | 52% | Каждый час | 1 раз в сутки на 5 мин |
| 3 | 15 – 27 день | 37,5 °С | 52% | Каждые 2 часа | 2 раза в сутки воздушное охлаждение по15- 20 мин, потом орошение с добавлением марганцовки до слабо розового цвета |
| 4 | 28 – 29 день | 37,2 °С | 61-67% | нет | 1 раз в сутки на 10 мин |

## Инкубация Индюшкиных яиц

| Период | Продолжительность | Температура | Влажность | Поворот | Проветривание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 - 6 день | 37,8 °С | 56% | Каждый час | нет |
| 2 | 7 – 12 день | 37,6 °С | 52% | Каждый час | 1 раз в сутки на 5 мин |
| 3 | 13 – 26 день | 37,6 °С | 52% | Каждый час | 2 раза в сутки по 20 мин |
| 4 | 27 – 28 день | 37,2 °С | 61-67% | нет | 1 раз в сутки на 10 мин |

## Инкубация яиц индоутки

| Период | Продолжительность | Температура | Влажность | Поворот | Проветривание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 - 16 день | 38,0 °С | 60% | Каждый час | 1 раз в сутки на 5 мин |
| 2 | 17 – 27 день | 37,5 °С | 52% | Каждый час | 2 раза в сутки по 20 мин |
| 3 | 28 – 29 день | 37,3 °С | 52% | нет | 1 раз в сутки на 10 мин |
| 4 | 30 – 31 день | 37,0 °С | 61-67% | нет | нет |

## Инкубация яиц цесарок

| Период | Продолжительность | Температура | Влажность | Поворот | Проветривание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 - 13 день | 37,8 °С | 60% | Каждый час | 1 раз в сутки на 5 мин |
| 2 | 14 – 24 день | 37,5 °С | 52% | Каждый час | 1 раз в сутки на 20 мин |
| 3 | 25 – 28 день | 37,0 °С | 61-67% | нет | 1 раз в сутки на 10 мин |

При инкубации  яиц следует следить строго за исправностью контрольных приборов, в частности, за точностью показаний сухого и влажного датчиков. Для последнего используют чистую дождевую или дистиллированную воду. Матерчатый фитиль на влажном датчике должен быть чистым равномерно увлажненным. Влажный датчик располагают над водой на расстоянии примерно 10 мм от ее поверхности. Фитили на влажном датчике необходимо менять перед каждой инкубацией. Режим инкубации в малогабаритных инкубаторах, где инкубация яиц и вывод молодняка происходят в одних и тех же лотках ,различается по периодам инкубации. Так, для куриных яиц в первые 18 суток поддерживают температуру воздуха в инкубаторе 37,6 °С  при относительной влажности примерно 52%. В последние 3 дня температуру снижают до 37,2-37,0 °С, а влажность увеличивают до 60% и более.

При инкубации Индюшкиных, цесариных, утиных и гусиных яиц до наклева температуру поддерживают на уровне 37,5 °С, а влажность около52-54%. В момент наклева и после него, эти показатели иные: температура 37,2 °С, при относительной влажности 61-67%.

В процессе инкубации следят за развитием эмбрионов, для чего просматривают яйца через овоскоп  в определенные дни инкубации(на 6-8сутки). При просмотре яиц в эти сроки наблюдают определенные признаки развития эмбрионов, характерные для большинства видов сельскохозяйственной птицы с некоторыми нюансами. По наличию и степени выраженности этих признаков судят о развитии эмбриона и о том, нормально идет процесс инкубации или имеются отклонения.

Так, при просмотре куриных яиц после 6 дней инкубации наблюдают следующие признаки. Видна хорошо развитая кровеносно-сосудистая сеть, которая охватывает 2/3 желтка. Кровеносные сосуды наполнены кровью. Сам эмбрион не виден. Он погружен внутрь желтка и покрыт зародышевой плазмой. Если эмбрион заметен в виде небольшого темного пятна, кровеносно-сосудистая сеть плохо развита, сосуды слабо наполнены, то эти признаки свидетельствуют об отставании в развитии эмбриона.

При инкубации яиц водоплавающей птицы с 9-10 дня необходимо охлаждать яйца дважды в сутки до 28-30 °С на поверхности яйца. Сначала применяют воздушное охлаждение на 15-20 минут путем отключения нагревателей и открывания дверей при работающем вентиляторе. Потом производят орошение водой с добавлением марганцовокислого калия до слабо-розового цвета. Опрыскивание проводят из пульверизатора непосредственно в лотках. Не следует охлаждать яйца более одного часа.

Характерным признаком нормального развития куриного эмбриона в 11 суток инкубации является смыкание аллантоиса в остром конце яйца. Эмбрион достаточно больших размеров, и его тело дает тень при просвечивании яйца. Если аллантоис в это время не замкнут, то эмбрион по тем или иным причинам отстал в развитии. При просмотре яиц после 18 суток инкубации эмбрион настолько развит, что тень от него распространяется по всему объему яйца за исключением воздушной камеры. Все яйцо, кроме воздушной камеры, темное. Размеры воздушной камеры большие, она охватывает почти треть яйца, граница ее изогнута. Эмбрион выпячивает шею в область воздушной камеры. Острый конец яйца не должен просвечиваться. Если в области острого конца яйца имеется светлый участок, то это свидетельствует о неполном использовании белка. При просвечивании яиц с отставшими в развитии эмбрионами граница воздушной камеры имеет ровную вогнутую линию.

Определенную информацию о развитии эмбрионов может дать характер наклева яиц. Если наклев крупный, и он произошел у границы воздушной камеры, то эмбрион сильный, положение его в яйце правильное. Если наклев мелкий, то эмбрион слабый, у него не хватает силы сделать крупный наклев. Наклев в остром конце яйца свидетельствует о неправильном положении эмбриона. Он погибнет при выводе.

Если процесс инкубации идет нормально, а качество яиц было хорошим, то сроки наклева яиц и вывода молодняка должны быть нормальными, а вывод молодняка - дружным.

Выборку молодняка из инкубатора осуществляют после того, как большая часть его обсохнет. Слишком ранняя выборка молодняка отрицательно сказывается на его качестве. Поздняя выборка и передержка молодняка в инкубаторе также вредна, поскольку условия внешней среды в инкубаторе при выводе неблагоприятны для суточного молодняка. Продолжительность выборки должна быть как можно короче - не более 20- 40 минут. При выборе молодняка оценивают его качество. На выращивание отбирают только кондиционный качественный молодняк.

По окончании вывода молодняка из лотков убирают отходы инкубации. Из шкафа удаляют остатки скорлупы, пух. Внутреннюю поверхность инкубатора промывают горячей водой, протирают тряпкой, смоченной в дезинфекционном растворе (10,5% кальцинированной соды) и просушивают. Лотки очищают, моют, после чего помещают на 15 мин в ванну с горячим 2%-ным раствором двууглекислой соды. После просушивания лотки помещают в инкубатор.