http://www.lufberg.ru/produkciya/elektroprivody/elektroprivody-bez-vozvratnoj-pruzhiny/serii-da081624n

Электропривод  для воздушных заслонок DA08N220

Без возвратной пружины (нормальные) серии DA...N

http://www.sigma-air.ru/category_173.html                  4 214 руб

| Модель | Электро-питание | Управление | Вспомогательные переключатели | Время срабатывания | Площадь заслонки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA08N220 | 230В | 2/3 позиционное | нет | 30 с | <1,6 м² |

Площадь заслонки указана ориентировочно

- угол поворота 0-90° (до 95° механически),

- вывод из зацепления — внешняя кнопка на корпусе

Крутящий момент   8 Нм

При подаче напряжения на клеммы, механизм повернёт заслонку на угол 90град за 30 сек. При отключении напряжения, механизм вернёт заслонку назад на угол 90град за 30 сек.

Чтобы выбрать нужный интервал срабатывания нужно подключить электропривод через таймер и задать необходимое время включения и отключения напряжения на клеммы.

### - ускоренные (серия DA...F)  не нужен

### - с пружинным возвратом (серия DA...S)  не нужен

Управление:
P — пропорциональное 0-10 В
I — пропорциональное 4-20 мА
PI — пропорциональное 0-10 В / 4-20 мА
... (без обозначения) — 2-х/3-х позиционное

Гарантия 5 лет

Габариты (ВхШхД)	180 мм х 100 мм х 68 мм

Вес	1,2 кг

Срок службы	60 000 полных циклов хода штока

Рабочая температура: от -20 до 50°С

Механическое соединение	Круглый вал 10 – 20 мм, квадратный вал 10 – 16 мм