Терморегклятор для инкубатора

http://minifermer.ru/category_56.html

1 150.00 руб.            Заказать звонок

Терморегулятор LILYTECH ZL-6210A (7А)

Универсальный электронный терморегулятор с влагозащитой передней панели,

точность 0,1С, макс. нагрузка 7А, 1500 Вт.

Параметры:

Диапазон установки температуры в терморегуляторе: -40 - +120 ℃

Точность установки температуры: 0,1 ℃

Рабочая температура для установки терморегулятора: -10 - +45 ℃

Рабочая температура датчика: -20 - +75 ℃

Влажность: 5 - 85% (без конденсата)

Водостойкость: IP65 (передняя панель)

Питание: 185 - 245 В, 50 Гц

Ток нагрузки: 7А, 250 В переменного тока (резистивное питание)

Габариты: 71х29х61 мм

Установка температуры для режима нагрева\охлаждения:

Удерживайте кнопку S нажатой в течении 3сек для входа в режим настройки температуры. В режиме охлаждения будет показан значок . В режиме нагрева будет показан значок . Далее нажатие на кнопки с изображением стрелочка вниз\вверх - можно выбрать желаемую температуру. После этого нажмите коротким нажатием на кнопку S для сохранения настроек и выхода из меню настроек. Если вы не хотите сохранять изменения - то не нажимайте кнопку S и другие кнопки в течении 30 секунд, тогда вы автоматически попадете в главное меню и настройки не будут сохранены и подвержены изменению.

Установка системных параметров:

Используйте пароль для входа в режим системных настроек (заводской пароль "1111".

Нажмите и удерживайте кнопку P в течении 3сек. После чего на дисплее появиться четырехзначное отображение цифр. При помощи кнопок со стрелочками укажите пароль (изначально это заводской пароль "1111"), после чего нажмите кнопку S для подтверждения. Если пароль введен не верно - вы увидите сообщение об ошибке "Err" и вас возвратит в режим отображения текущей температуры. Если пароль введен верно - вы попадете в меню системных настроек. Далее при помощи стрелок выберите код нужной настройки (таблица кодов см ниже). Далее нажмите кнопку S для отображения параметров для выбранного ранее кода, и далее при помощи стрелок измените значение для выбранного кода. После этого нажмите кнопку S для возврата в меню системных настроек. После того как все желаемые настройки были изменены - нажмите кнопку P и удерживайте в течении 3сек, после чего все параметры будут сохранены и вы выйдите из меню системных настроек. Если вы не желаете сохранять изменения - то не нажимайте ничего в течении 30сек, и вы выйдите автоматически из меню системных настроек без сохранения изменений.

| Код параметра | Обозначение | Диапазон настроек | Пояснения (если имеются) | Значение заводской настройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U10 | Задержка перед подачей напряжения | 0-100мин |  | 3 |
| U11 | Минимальное время для продолжительной подачи напряжения на исполнительный элемент | 0-100мин |  | 3 |
| U12 | Переменная выходящего напряжения для защитного режима | 0-8 | При значении 0 - выкл. | 5 |
| U20 | Калибровка температурного датчика (сдвиг) | от-9.9 до +9.9 |  | 0 |
| U22 | Температурный дифференциал | от 0.1 до 10 градусов С | Гистерезис | 1.0 |
| U52 | Задержка перед сигнализацией в случае превышения температуры | 1-180мин |  | 30 |
| U53 | Первая задержка перед сигнализацией в случае превышения температуры после подачи напряжения | 0-180часов | 0-выключено | 2 |
| U54 | Значение отклонения для предупреждения о максимальной температуре | Разница температуры ~60C; OFF | OFF(>60C) - выкл | OFF |
| U55 | Значение отклонения для предупреждения о минимальной температуре | Разница температуры ~60C; OFF | OFF(>60C) - выкл | OFF |
| U60 | Режимы работы сигнализации. | 0-4 | 0:warning off; 1:On, Lock; 2:On, Unlock; 3:Off, Lock; 4:Off, Unlock. | 0 |
| U61 | Задержка включения игнализации. | 0-120мин |  | 0 |
| U62 | Звуковое оповещение. | 0-1 | 0:сигнализация вкл; 1:сигнализация выкл. | 0 |
| U90 | Режим работы | СО: режим охлаждения; НЕ: режим нагрева. |  | СО |
| U99 | Пароль | 0000-9999 |  | 1111 |

Коды ошибок и их обозначение:

| Иконка | Функция | Если включено | Если Выключено | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача питания | вкл | выкл | Выходящие питание будет подано через период указанные в настройке U10 (см ниже таблицу настроек). |
|  | Разморозка | разморозка вкл. | разморозка выкл. | Во время разморозки производится слив воды |
|  | Режим охлаждения | вкл | выкл | Установка температуры |
|  | Режим нагрева | вкл | выкл | Установка температуры |
|  | Неисправность |  |  | Предупреждение о неисправности |
|  | Предупреждение |  |  | Значок для индикации |