Официальный дилер ЗАО «КОЛНАГ»

150040 Россия, г. Ярославль, ул. Свердлова 74 офис 223 тел./факс (4852) 580-997, 580-998, e-mail: dizel-torg@mail.ru ИНН 7606075286 КПП 760601001 ОКПО 63142474 ОГРН 1097606005617 ОКВЭД (50.1) (50.2) (50.3) р/с 40702810761007911962 в Ярославском РФ ОАО «Россельхозбанк» БИК 047888717, к/с 30101810900000000717

# Культиватор-гребнеобразователь Rumptstad RSF 2000

Культиватор предназначен для:

- сплошного рыхления (фрезерования) почвы с образованием ровной поверх-ности поля (модификации RSF 2000 3,0 3КП ШК ) или с формированием четырех гребней (модификации RSF 2000 4х75 3КП СВ, RSF 2000 4х75 1КП СВ, RSF 2000 4х70 3КП СВ, RSF 2000 4х70 1КП СВ, RSF 2000 4х75 3КП К СВ, RSF 2000 4х90 3КП СВ, RSF 2000 4х90 3КП К СВ) после основной обработки почвы, выполненной плугами, а также плоскорезами и чизелями. Допускается обработка на невспаханном поле после прохода лущильника на глубину обработки лущильника. Глубина обработки в зависимости от состояния почвы и мощности трактора до 15 см. Твердость почвы на глубину обработки должна быть не выше 2 Мпа.

- рыхления ( фрезерования ) почвы в междурядиях шириной 70, 75, 90 см и одновременного формирования четырех высокообъемных гребней с мелкокомковатой структурой почвы ( модификации RSF 2000 4х75 3КП, RSF 2000 4х75 1КП, RSF 2000 4х70 3КП, RSF 2000 4х70 1КП, RSF 2000 4х75 3КП К, RSF 2000 4х90 3КП, RSF 2000 4х90 3КП К ) после посадки картофеля до появления всходов высотой 5-7 см. Перед применением культиватора почва на глубину фрезерования, достаточной для формирования гребня необходимой высоты, должна быть обработана фрезерным или чизельным культиватором. Твердость почвы на глубину обработки рабочими органами должна быть не выше 2 Мпа. Оптимальная глубина обработки – 5 см. Если при этой глубине образуются комья или недостаточно рыхлой земли для образования гряды необходимой высоты, то обработка проводится дважды.

- культиватор может применяться во всех почвенно-климатических зонах, где возделывается картофель и овощные культуры. Применение культиватора на почвах, засорённых камнями (кроме модификаций с валом для каменистых почв), содержащих большое количество грубостебельных растительных остатков, не рекомендуется и приводит к снижению качества обработки. Не рекомендуется также применять культиватор на почвах, подверженных ветровой эрозии.

Культиватор предназначен для работы на ровных участках и склонах до 5 градусов.

Культиватор RSF 2000 может поставляться заказчику в следующих модификациях:

| Обозначение | Шифр | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| РУМ.00.00.000-1 | RSF 2000 4х75 3КП | Культиватор с валом для междурядной обработки, гребнеобразователем 4х75 и трехскоростной коробкой передач. |
| РУМ.00.00.000-1-01 | RSF 2000 4х75 1КП | Культиватор с валом для междурядной обработки, гребнеобразователем 4х75 и односкоростной коробкой передач. |
| РУМ.00.00.000-1-02 | RSF 2000 4х75 3КП СВ | Культиватор с валом для сплошной обработки, гребнеобразователем 4х75 и трехскоростной коробкой передач. |
| РУМ.00.00.000-1-03 | RSF 2000 4х75 1КП СВ | Культиватор с валом для сплошной обработки, гребнеобразователем 4х75 и односкоростной коробкой передач. |
| РУМ.00.00.000-1-04 | RSF 2000 4х70 3КП | Культиватор с валом для междурядной обработки, гребнеобразователем 4х70 и трехскоростной коробкой передач. |
| РУМ.00.00.000-1-05 | RSF 2000 4х70 1КП | Культиватор с валом для междурядной обработки, гребнеобразователем 4х70 и односкоростной коробкой передач. |
| РУМ.00.00.000-1-06 | RSF 2000 4х70 3КП СВ | Культиватор с валом для сплошной обработки, гребнеобразователем 4х70 и трехскоростной коробкой передач. |
| РУМ.00.00.000-1-07 | RSF 2000 4х70 1КП СВ | Культиватор с валом для сплошной обработки, гребнеобразователем 4х70 и односкоростной коробкой передач. |
| РУМ.00.00.000-1-08 | RSF 2000 4x75 3КП К | Культиватор с валом для междурядной обработки каменистых почв, гребнеобра-зователем 4х75 и трехскоростной короб-кой передач. |
| РУМ.00.00.000-1-09 | RSF 2000 4х75 3КП К СВ | Культиватор с валом для сплошной об- работки каменистых почв, гребнеобразо- вателем 4х75 и трехскоростной короб- кой передач. |
| РУМ.90.00.00.000 | RSF 2000 4х90 3КП | Культиватор с валом для междурядной обработки, гребнеобразователем 4х90 и трехскоростной коробкой передач. |
| РУМ.90.00.00.000-01 | RSF 2000 4х90 3КП СВ | Культиватор с валом для сплошной об- работки, гребнеобразователем 4х90 и трехскоростной коробкой передач. |
| РУМ.90.00.00.000-02 | RSF 2000 4х90 3КП К | Культиватор с валом для междурядной обработки каменистых почв, гребнеобра- зователем 4х90 и трехскоростной короб-кой передач. |
| РУМ.90.00.00.000-03 | RSF 2000 4х90 3КП К СВ | Культиватор с валом для сплошной об работки каменистых почв, гребнеобразо- вателем 4х90 и трехскоростной коробкой передач. |
| РУМ.ШК.00.00.000 | RSF 2000 3,0 3КП ШК | Культиватор с валом для сплошной об- работки шириной захвата 3м, опорным широкозахватным катком и трехскорост- ной коробкой передач. |

| Тип культиватора | Навесной, роторный |
| --- | --- |
| Привод | от ВОМ трактора, max1000 об/мин |
| Присоединительные размеры к трактору: |
| - вала приема мощности | По ГОСТ 21909-83, ГОСТ 13758-89 НУ-2 |
| - навесного устройства | ГОСТ10677-82 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1200...1600 *1 ) |
| Габаритные размеры, мм, не более |
| - длина | 2250 |
| - ширина модификаций: |
| 4х70 | 3304 |
| 4х75; 3.0*3) | 3480; 3529*3) |
| 4х90 | 3970 |
| - высота | 1340 |
| Конструктивная ширина захвата, для модифика-ций, м |
| 4х70 | 2,8 |
| 4х75; 3,0*3) | 3,0 |
| 4х90 | 3,6 |
| Число формируемых гребней, шт ( для вариантов культиваторов с гребнеобразователем) | 4 |
| Частота вращения вала с рыхлителями, об/мин: |
| для исполнения с трехскоростной коробкой передач: |
| первая передача | 278/241 *4) |
| вторая передача | 332/287 *4) |
| третья передача | 394/341 *4) |
| с односкоростной коробкой передач: | 332 |
| Расстояние между осями гребней для модификаций, см |
| 4х70 | 70 |
| 4х75 | 75 |
| 4х90 | 90 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |
| для модификаций 4х70, 4х75 | 1,2 *2) |
| для модификаций 4х90 | 1,45 *2) |
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 4 *2) |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
| Дорожный просвет при транспортировке в агрегате с трактором, мм, не менее | 300 |
| Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой культиватора, чел. | 1 (тракторист) |
| Эксплуатационно-технологические показатели: - коэффициент надежности выполнения техно-логического процесса, не менее | 0,96 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |
| высота образованного гребня, мм | До 300 |
| ширина гребня по верхнему основанию в зависимости от модификации, мм |
| 4х70 | 150 ± 20 |
| 4х75 | 175 ± 20 |
| 4х90 | 225 ± 20 |
| массовая доля комков по фракциям (размеры фракций,мм), % |
| более 50 | не допускается |
| 25-50 | не более 5,0 |
| 10-25 | до 35,0 |
| Комбинированность: число производственных операций, выполняемых культиватором одновременно | 2 |
| Показатели надежности: |
| средняя наработка на отказ, час | 70 |
| коэффициент готовности, не менее | 0,98 |
| трудоемкость ежесменного техобслуживания , чел. час., не более | 0,4 |
| Срок службы ( исключая рабочие органы ), лет | 7 |

Примечания:
*1) Масса конкретной модификации указана в КД.
*2) Производительность, скорость движения при обработке зависят от мощности трактора и состояния почвы. Приведенные в таблице 1 значения являются максимальными и могут быть достигнуты при работе на легких почвах при агрегатировании с трактором достаточной мощности.
*3) Модификация с катком.
*4) В числителе величина параметра при обработке некаменистой почвы.

В знаменателе величина параметра при обработке каменистой почвы. Культиватор является навесным орудием. Культиватор RSF 2000 с шириной захвата до 4х75 ( 3,0 м ) и валом для междурядной обработки агрегатируется с тракторами класса 1,4-3, мощность не менее 80 л.с. Культиватор RSF 2000 с шириной захвата 4х75 ( 3,0 м ) и валом для сплошной обработки, культиватор RSF 2000 с шириной захвата 4х90 ( 3,6 м ) и валом для междурядной обработки агрегатируются с тракторами класса 2-3, мощность не менее 120 л.с. Культиватор RSF 2000 с шириной захвата 4х90 ( 3,6м ) и валом для сплошной обработки агрегатируется с тракторами класса 2-3, мощность не менее 150л.с. Все трактора должны быть снабжены независимым валом отбора мощности (ВОМ) и оборудованы передними дополнительными грузами для обеспечения необходимой нагрузки на переднюю ось.

Подробную информацию по техническим характеристикам, сервисному обслуживанию, условиями поставок Вы сможете получить, позвонив в офис: (4852) 58-09-97 факс, 58-09-98,

или отправив запрос по электронной почте: E-mail: dizel-torg@mail.ru