Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo -Handlowe

"AKPIL" PILZNO

39-220 Pilzno, ul. Witosa 11,21 tel./fax: (014) 6722550,

tel.(014)6722551

www.akpil.pl

email: akpil@akpil.pl

KOSIARKA ROTACYJNA 
„KOSA"

TYP:

Z072 Z072/1 Z072/2

Instrukcja obsługi, katalog części i karta gwarancyjna 
Instrukcja w języku polskim

KTM: 0824-314-507-206 dla Z072
KTM: 0824-314-507-219 dla Z072/1
KTM:0824-314-507-221 dla Z072/2

Typ

Nr fabryczny

Rok produkcji

Nr karty gwarancyjnej .
Znak KJ

Pilzno 2007r. Wydanie VI

Spis treści:

1. WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja obsługi dołączana jest do każdej maszyny w celu zaznajomienia się z budową obsługą i regulacją kosiarki. Ma również na celu ostrzeżenie o istniejących bądź mogących wystąpić zagrożeniach. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące przygotowania do transportu po drogach publicznych. Dokładne przestrzeganie zaleceń zawartych w treści instrukcji zapewni długotrwałą i bezawaryjną pracę oraz wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji maszyny.

Poszczególne rozdziały instrukcji omawiają szczegółowo odpowiednie zagadnienia. Jeżeli w instrukcji znajdują się informacje niezrozumiałe dla użytkownika może on uzyskać wyczerpujących wyjaśnień pisząc na adres producenta (adres znajduje się na okładce) - należy wówczas podać: dokładny adres nabywcy maszyny, symbol, numer fabryczny, rok produkcji maszyny, rok i numer wydania instrukcji obsługi.

W instrukcji dla podkreślenia ważności informacji i potencjalnych zagrożeń użyto symboli ostrzegawczych wraz z opisem:

|  | Jeżeli widzisz ten symbol, strzeż się zagrożenia i uważnie przeczytaj odpowiednią informację oraz poinformuj o tym innych operatorów. |
| --- | --- |

Kosiarka posiada tabliczkę znamionową umieszczoną w przedniej części ramy środkowej. Umieszczono na niej podstawowe dane służące do identyfikacji maszyny: nazwę producenta, symbol maszyny, numer fabryczny, rok produkcji (dane te należy umieścić przy zakupie maszyny na pierwszej stronie instrukcji obsługi).

Przepisy postępowania gwarancyjnego i prawa z nich wynikające są podane 
w karcie gwarancyjnej, stanowiącej integralną część instrukcji obsługi.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Zaleca się, aby dostawca maszyn, zarówno nowych jak i używanych, zachował podpisane przez nabywcę potwierdzenie odbioru instrukcji wraz z maszyną.

2. PRZEZNACZENIE MASZYNY

Kosiarka rotacyjna Z072 i Z072/2 przeznaczona jest do koszenia zielonek niskołodygowych (traw, lucerny itp.), zbieranych do bezpośredniego skarmiania lub do dalszej przeróbki np.: silosowania, na susz lub siano.

Do współpracy z kosiarką Z072 i Z072/2 należy stosować ciągniki o sile uciągu od 9 kN wzwyż, np.: Ursus C-360, MF 255, Ursus 4512; a do Z 072/1 ciągniki od 6 KN wzwyż np. Ursus C-330, MF 235, T 25 A.

Kosiarka może być użytkowana na łąkach i polach niezakamienionych w warunkach terenowych pól płaskich lub lekko pofalowanych o nachyleniu terenu do 12°.

Użytkowanie jej w innych warunkach będzie rozumiane jako niezgodne 
z przeznaczeniem. Spełnienie wymagań dotyczących posługiwania się maszyną obsługi i naprawy wg zaleceń producenta i ścisłe ich przestrzeganie stanowi warunek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Maszyna powinna być użytkowana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby zaznajomione z jej szczegółową charakterystyką i zapoznane z zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy ruchu drogowego powinny być zawsze przestrzegane.

Samowolne zmiany wprowadzone do maszyny bez zgody producenta mogą zwolnić producenta od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub szkody.

3. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

|  | Maszynę należy użytkować z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy oraz następujących środków ostrożnośći: |
| --- | --- |

- nie należy dopuszczać do obsługi maszyny osób postronnych, nie zapoznanych z instrukcją obsługi oraz osoby niepełnoletnie a zwłaszcza dzieci,

- kosiarką może pracować osoba pełnoletnia posiadająca uprawnienia pozwalające na

kierowanie ciągnikami rolniczymi,

- niedopuszczalna jest obsługa kosiarki przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

- przed użyciem maszyny należy sprawdzić jej stan techniczny, a zwłaszcza stan zużycia i pewność mocowania części roboczych zespołu tnącego,

- po pierwszej godzinie eksploatacji kosiarki należy sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek,

- zużyte lub uszkodzone części robocze (noże, trzymaki, bębny robocze) należy bezwzględnie wymienić na nowe,

- brakujące lub uszkodzone nożyki tnące wymienić w komplecie wg zaleceń producenta, aby uniknąć niebezpiecznego nie wyważenia,

- przy każdej wymianie nożyków należy sprawdzić stan ich zamocowania zgodnie

z zaleceniami producenta,

- maszyna może współpracować wyłącznie z zalecanymi do niej ciągnikami wyposażonymi w wymagane obciążniki osi przedniej (patrz przygotowanie ciągnika do pracy),

- podczas agregatowania maszyny z ciągnikiem należy zachować szczególną ostrożność,

- zabrania się przebywania osób pomiędzy maszyną a ciągnikiem podczas pracy silnika,

- praca kosiarki bez osłon i fartucha jest zabroniona, nie wolno także pracować z osłonami uszkodzonymi lub fartuchem podniesionym,

- niedozwolona jest praca bez osłony wału przegubowo - teleskopowego jak również z osłoną uszkodzoną,

- wał przegubowo - teleskopowy musi posiadać osłonę z łańcuszkami zabezpieczającymi przed obracaniem,

- sterowanie dźwignią podnośnika hydraulicznego z zewnątrz ciągnika jest niedopuszczalne,

- przed wykonaniem jakichkolwiek czynności przy kosiarce należy najpierw wyłączyć napęd wału odbioru mocy i silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki oraz bezwzględnie odczekać, aż bębny z nożami przestaną się obracać,

- przy wykonywaniu czynności wymagających podniesienia kosiarki na trzypunktowym układzie zawieszenia konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie jej przed opadnięciem za pomocą podpory lub łańcucha,

- niedopuszczalne jest unoszenie do góry kosiarki przy włączonym napędzie i obracających się bębnach

- ZABRANIA SIĘ pracować kosiarką w obecności osób postronnych 
w odległości mniejszej niż 50 m,

- na koszonych polach i łąkach nie mogą znajdować się obce przedmioty,

- w razie najechania na przeszkodę należy natychmiast wyłączyć napęd kosiarki i

- sprawdzić czy nie nastąpiły uszkodzenia maszyny,

- przed włączeniem napędu lub podczas pracy kosiarki należy upewnić się, czy w strefie zagrożenia nie znajdują się osoby lub zwierzęta,

- zabrania się koszenia na skrajach ulic, dróg, publicznych placów (parki, szkoły itp.) lub na kamienistym terenie, aby wyeliminować grożące niebezpieczeństwo odrzucania twardych przedmiotów,

- kosiarkę należy uruchamiać wyłącznie w położeniu roboczym,

- koszenie można rozpocząć dopiero po osiągnięciu obrotów wału odbioru mocy ciągnika 540 obr/min; niedopuszczalne jest przekraczanie obrotów wału ponad 600 obr/min, zabrania się pracować kosiarką podczas jazdy do tyłu,

- na czas transportu, kosiarkę należy przestawić w pozycję transportową a noże z bębnów roboczych zdemontować,

- zmianę położenia kosiarki z pozycji transportowej w roboczą i odwrotnie, należy wykonywać wyłącznie na poziomej i równej powierzchni, przy usytuowaniu talerzy tuż nad podłożem,

- niedopuszczalne jest przewożenie osób i ładunków na maszynie lub ciągniku podczas transportu oraz w czasie pracy,

- w czasie przejazdów po drogach publicznych, należy dostosować się do obowiązujących przepisów Kodeksu Drogowego oraz wyposażyć kosiarkę w wymagane urządzenia świetlne -ostrzegawcze i trójkątną tablicę wyróżniającą.

|  | Niestosowanie się do powyższych zasad może stwarzać zagrożenie dla operatora i osób postronnych, jak również może być przyczyną uszkodzenia kosiarki. Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania powyższych zasad odpowiedzialność ponosi użytkownik kosiarki. |
| --- | --- |

4. Znaki bezpieczeństwa i napisy

W tabeli 1 wyszczególniono znaki i napisy umieszczone na kosiarce oraz podano ich znaczenie.

Znaki i napisy bezpieczeństwa powinny być chronione przed zgubieniem i utratą czytelności. Znaki i napisy zgubione lub nieczytelne powinny być zastąpione nowymi.

Wymaga się, aby nowe zespoły zastosowane podczas naprawy były oznaczone wszystkimi znakami bezpieczeństwa przewidzianymi przez producenta. Znaki można zakupić pisząc na adres producenta podając numer znaku (wg. tabeli 1) oraz wersję instrukcji obsługi.

Tabela 1. Znaki bezpieczeństwa i napisy kosiarki „kosa"

| Lp. | Znak lub napis | Znaczenie | Miejsce umieszczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) b) | a) Przeczytaj instrukcjęobsługi b) Zachowaj bezpieczną odległość od strefy noży kosiarki dopóki silnik ciągnika jest w ruchu i podłączony jest WOM | Belka (rama) środkowa (naklejki) |
| 2. | c) d) | c) Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk przed rozpoczęciem czynności obsługowych lub napraw d) Wyrzucane lub wylatujące przedmioty - zachowaj bezpieczną odległość od maszyny | środkowa (naklejki) |
| 3. | c)d) | e) Nie dotykaj elementów maszyny zanim wszystkie jej zespoły zatrzymają się f) Nie otwieraj i nie zdejmuj osłon bezpieczeństwa, jeśli silnik jest w ruchu. | Na osłonie przekładni pasowej |
| 4. | g) h) | g) Nie zajmuj miejsca w pobliżu cięgieł podnośnika podczas sterowania podnośnika h) Zachowaj bezpieczną odległość od maszyny. | Na ramie zawieszenia |
| 5. | OSTRZEŻENIE ZABRANIA SIĘ PRACY KOSIARKĄ PRZY OBECNOŚCI OSÓB POSTRONNYCH W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIZ 50 M |  | Osłona przekładni pasowej ( naklejka) |
| 6. | Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podanych w instrukcji obsługi. Zabrania się przebywania w odległości 50 m od pracującej kosiarki. Zabrania się przejazdów po drogach publicznych bez odpowiedniego oznakowania zgodnie z przepisami (Dz. U. N. 44zdn. 15.05.1999 r., poz. 432 |  |  |
| 7. |  | Symbol znaku bezpieczeństwa „B" | Rama zawieszenia (naklejka) |
| 8. |  | Symbol maszyny | Osłona przekładni (naklejka) |
| 9. |  | Kierunek przestawiania zapadki: PRACA-TRANSPORT | Przerzutka cięgła (naklejka) |
| 10. |  | Wskaźnik napięcia zespołu pasów klinowych | Kątownik napinacza (naklejka) |
| 11. |  | Usytuowanie wału przegubowo- teleskopowego | Rama zawieszenia (naklejka) |
| 12. |  |  | Rama zawieszenia (naklejka) |
| 13. |  | Kierunek i nominalna prędkość obrotowa WPM | Osłona WPM ( naklejka) |

5. INFORMACJE OGÓLNE

5.1.	Informacje dotyczące sprzedaży

W czasie zakupu należy sprawdzić stan techniczny oraz wyposażenie kosiarki. Od sprzedawcy należy żądać dokładnego wypełnienia karty gwarancyjnej i kuponów reklamacyjnych. Brak np. daty sprzedaży lub pieczątki punktu sprzedaży, narazi użytkownika na nie uznanie ewentualnych reklamacji.

Producent dostarcza kosiarkę  „kosa"kompletną, ale z nie zamontowaną

osłoną zespołu tnącego.

Montażu osłony zespołu tnącego dokonuje użytkownik (nabywca) kosiarki we własnym zakresie (patrz montaż kosiarki).

5.2.	Wyposażenie i części zapasowe

Do kosiarki  „kosa"  dołączone jest następujące wyposażenie podstawowe:

| instrukcja obsługi z katalogiem części |  |
| --- | --- |
| kartą gwarancyjną | 1 szt |
| klucz specjalny (spawany) | 1 szt. |
| nożyki (w opakowaniu) | 12 szt |
| klucz trzpieniowy fajkowy 6-ciokątny RWTg-8 | 1 szt. |
| klucz trzpieniowy fajkowy 6-ciokątny RWTg-10 | 1 szt. |
| belka do mocowania tablic ostrzegawczych |  |
| ze światłami i tablicy wyróżniającej | 1 szt. |

Na specjalne życzenie nabywcy i za dodatkową opłatą można nabyć u sprzedawcy (producenta):

- wał przegubowo - teleskopowy,

- prostokątne tablice świetlno -ostrzegawcze

- trójkątną tablicę wyróżniającą.

5.3. Budowa i działanie

Kosiarka rotacyjna „kosa" zbudowana jest z następujących głównych zespołów (rys.1):

- ramy układu zawieszenia

- belki (ramy) środkowej,

- ramy głównej,

- zespołu tnącego,

- układu napędowego,

- osłony układu napędowego i zespołu tnącego,

- bezpiecznika.

Rys. 1. Kosiarka rotacyjna Z 072 i Z 072/1: 1 - osłona brezentowa, 2- rama osłony, 3 - rama główna, 4 - cięgno, 5 - zapadka, 6 - osłona, 7 - rama zawieszenia, 8 - talerz ślizgowy, 9 - bęben roboczy. 10 - nożyk. 11 - cięgło dolne ciągnika, 12 - bezpiecznik, 13 - belka transportowa, 14 - osłona daszkowa, 15 - łańcuch zabezpieczający, 16 - wał przegubowo-teleskopowy, 17 - rama środkowa.

Rama układu zawieszenia (7) służy do łączenia kosiarki z ciągnikiem. Z ramą zawieszenia poprzez ramę środkową (17) przegubowo połączona jest rama główna (3).

Zespół tnący stanowią dwa bębny robocze (9), z osadzonymi obrotowo w dolnej części bębnów nożykami (10). W położeniu roboczym bębny opierają się na talerzach ślizgowych (8), które umożliwiają kopiowanie nierówności terenu.

Przestawienie kosiarki z położenia transportowego w robocze i odwrotnie umożliwia przegubowe połączenie ramy układu zawieszenia z ramą środkową. Osłona brezentowa zespołu tnącego (1) zabezpiecza obsługującego maszynę oraz osoby postronne przed twardymi przedmiotami, które mogą być wyrzucane ze znaczną prędkością przez bębny robocze (9).

Bezpiecznik sprężynowy (12) zapobiega uszkodzeniom kosiarki przy najechaniu zespołem tnącym na przeszkodę.

Bębny robocze (5) (rys.2.) są napędzane od WOM ciągnika poprzez wał przegubowo - teleskopowy (1), wał głowicy napędowej (2), przekładnię pasowo-klinową (3) i przekładnie stożkowe (4). Bębny wraz z nożykami obracają się w przeciwnych kierunkach, powodując (bezpodporowe) ścinanie roślin i formowanie zielonki w postaci pokosu. Sprzęgło jednokierunkowe (6) wbudowane w koło pasowe pozwala na swobodne obracanie się bębnów po wyłączeniu silnika i zabezpiecza tym samym elementy napędowe przed uszkodzeniem.

Rys.2. Schemat napędu kosiarki Z 072 i Z 072/1 
1 - wał przegubowo-teleskopowy, 2 - wał głowicy napędu, 3 - przekładnia pasowo-klinowa, 
4 - przekładnia stożkowa, 5 - bęben roboczy, 6 - sprzęgło jednokierunkowe.

6. OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA

6.1. Przygotowanie ciągnika do pracy z kosiarką

Przed przystąpieniem do łączenia kosiarki rotacyjnej z zalecanymi ciągnikami należy je odpowiednio przygotować:

- sprawdzić stan techniczny oraz wykonać obsługę codzienną zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika,

- w ciągniku URSUS C-360 i C-330 zdemontować lub odchylić belkę zaczepu dolnego (rolniczego),

- w ciągniku MF 255 i MF 235 (lub jego nowszych wersjach) zdemontować nakładkę widłakową z belki lub całą belkę zaczepu dolnego oraz odchylić do góry i zabezpieczyć górny zaczep (transportowy).

|  | UWAGA! Odmontowanie w/w elementów zabezpieczy przed ewentualnym uszkodzeniem wału przegubowo-teleskopowego przy opuszczaniu układu zawieszenia w dolne (skrajne) położenie. |
| --- | --- |

zamontować osłonę wału odbioru mocy (WOM) ciągnika.

zalecane ciągniki, należy wyposażyć w wymagane obciążniki osi przedniej:

C-360 w obciążniki kół przednich (4x15,25 kg) oraz w obciążniki osi przedniej

(4x18,25kg),

C-330 w obciążniki kół przednich (4x15,25 kg) oraz w obciążniki osi przedniej (2x23,5 kg),

MF-255 i MF 235 w obciążniki osi przedniej (4x25 kg).

inne ciągniki (np. z importu) - w komplet obciążników osi przedniej.

6.2. Łączenie kosiarki z ciągnikiem

Kosiarkę należy łączyć z ciągnikiem za pomocą 3-punktowego układu zawieszenia (TUZ). Kosiarka powinna być ustawiona w położeniu transportowym. Punkty przyłączeniowe ramy zawieszenia kosiarki przedstawiono na rys.3.

Rys.3. Rama zawieszenia kosiarki: 
1 - czop dolny ramy zawieszenia, 2 - przetyczka, 3 - otwory w jarzmie ramy zawieszenia, 4 - jarzmo ramy zawieszenia, 5 - podpora, 6 - łańcuch.

OSTRZEŻENIE!!! Zachowaj ostrożność podczas łączenia maszyny z

ciągnikiem.

Niedopuszczalne jest:

- przebywanie osób pomiędzy maszyną a ciągnikiem podczas jego podjeżdżania (cofania) do maszyny,

- łączenie maszyny przy pracującym silniku ciągnika,

- stosowania do zabezpieczania połączeń elementów innych niż zalecane przez producenta.

W celu połączenia kosiarki z ciągnikiem należy: na czop (1) ramy zawieszenia (rys.3) nałożyć przeguby kulowe cięgieł dolnych ciągnika (najpierw lewy a następnie prawy) i zabezpieczyć przetyczkami (2); końcówkę przegubową łącznika górnego wsunąć między płyty jarzma (4) (wykorzystując górne lu środkowe otwory (3), a następnie połączyć sworzniem i zabezpieczyć przetyczką (2);

unieść podporę (5) i zabezpieczyć zawleczką sprężystą; napiąć łańcuchy ograniczające boczne wychylenia układu zawieszenia ciągnika, łańcuch (6) zamocować do górnego zaczepu transportowego lub jego wspornika (patrz rozdz. 6.6. Zasady regulacji kosiarki).

6.3. Montaż wału przegubowo-teleskopowego

Do napędu kosiarki rotacyjnej „kosa" , należy stosować wał przegubowo-teleskopowy z osłoną "półkrytą", posiadający znak bezpieczeństwa "B" oraz parametry techniczne zgodne z wyszczególnionymi w charakterystyce technicznej (patrz tabela 2).

Przy stosowaniu wału z osłoną "półkrytą" wymagane są dodatkowe osłony od strony WOM ciągnika i WPM maszyny. Osłona WPM maszyny jest zamontowana przez producenta kosiarki.

Stosowanie wału przegubowo — teleskopowego o parametrach innych niż zalecane przez producenta maszyny, może doprowadzić do jego przeciążenia i awaryjnego uszkodzenia lub rozsunięcia się obu jego części w czasie podniesienia maszyny i stworzyć zagrożenie dla obsługi i otoczenia.

Podczas montażu wału przegubowo — teleskopowego należy pamiętać, aby rura zewnętrzna osłony wału znajdowała się od strony ciągnika (rys.4).

6.4. Ustawienie kosiarki w położeniu transportowym oraz transport

Do przejazdów transportowych na miejsce pracy i z powrotem, należy kosiarkę zawieszoną na ciągniku koniecznie ustawić w położeniu transportowym.

Zachowaj ostrożność podczas przestawiania kosiarki z położenia transportowego w robocze i odwrotnie. Przestrzegaj zaleceń zawartych w p. 6.4 i 6.5 (przestawianie w położenie transportowe oraz robocze. Niedopuszczalne jest przestawianie kosiarki:

- w miejscu o nierównej powierzchni i widocznym nachyleniu terenu,

- uniesionej wysoko do góry (jak do transportu) oraz w przypadku, kiedy rama zawieszenia kosiarki nie jest odpowiednio wypoziomowana,

•	w obecności osób postronnych w zasięgu obrotu kosiarki.
Niestosowanie się do tych zaleceń, może spowodować zagrożenie związane z
nagłym samoczynnym obrotem kosiarki względem jej ramy zawieszenia.
Obrót taki, może nastąpić po odblokowaniu elementów zabezpieczających
(belki transportowej lub bezpiecznika).

Rys.4. Wał przegubowo- teleskopowy

Zabrania się montażu (zakładania lub zdejmowania) wału przegubowo-teleskopowego przy pracującym silniku ciągnika.

W celu zamontowania wału należy:

- opuścić kosiarkę na podłoże i wyłączyć silnik ciągnika i wyjąć kluczyk ze stacyjki,

- nasunąć końcówki (widłaków) wału na WPM maszyny i WOM ciągnika oraz zabezpieczyć przed wysunięciem za pomocą zatrzasków,

- sprawdzić, czy zatrzaski w sposób pewny zabezpieczają końcówki wału przed wysunięciem się w czasie pracy,

- zamocować łańcuszki osłony wału; jeden do osłony WOM ciągnika, a drugi do osłony WPM kosiarki.

Użytkowanie wału przegubowo-teleskopowego bez osłony lub z osłoną
uszkodzoną oraz bez dodatkowych osłon od strony WOM ciągnika i WPM
maszyny jest zabronione.

W celu przestawienia kosiarki w położenie transportowe należy wykonać następujące czynności (rys.5):

Rys. 5. Kosiarka ustawiona w położeniu transportowym: 1 - belka transportowa, 2 - hak jarzma, 3 - bezpiecznik, 4 - górny sworzen ramy, 5 - podpora, 6 - przerzuta - położenie transportowe, 7 - przetyczka.

- ustawić agregat (ciągnik z kosiarką) koniecznie na równej i poziomej powierzchni oraz opuścić kosiarkę aby talerze oparły się o podłoże;

- wyłączyć napęd WOM (o ile wcześniej nie był wyłączony) i silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki oraz odczekać, aż zespoły robocze kosiarki przestaną się obracać;

- zdemontować wał przegubowo-teleskopowy,

- zdemontować z talerzy nożyki tnące (patrz rozdział "obsługa techniczna");

wypoziomować (w kierunku poprzecznym do podłużnej osi ciągnika) ramę zawieszenia kosiarki - regulując prawym wieszakiem (dolne czopy ramy zawieszenia powinny znajdować się na jednakowej wysokości od podłoża);

(dolne czopy ramy zawieszenia powinny znajdować się na jednakowej wysokości od podłoża);

- podnieść kosiarkę tak, aby talerze ślizgowe znalazły się nisko - tuż nad podłożem;

- odłączyć bezpiecznik (3) od górnego czopa (4) ramy zawieszenia (rys.5);

- uchwycić kosiarkę za osłonę zespołu tnącego od strony zewnętrznej (rys.8) i obrócić (w prawo) do położenia transportowego, a następnie nadal podtrzymując (aby nie nastąpił jej samoczynny obrót) założyć belkę transportową (1) na czop (4) i zabezpieczyć przetyczką (7) (rys.5);

- przerzutkę (6) przestawić w położenie transportowe (rys.5);

- podnieść kosiarkę na TUZ ciągnika w górne położenie (prześwit pomiędzy talerzem ślizgowym a podłożem powinien wynosić ok. 0,4 m).

Ponadto w celu przystosowania kosiarki do transportu po drogach publicznych i zapewnienia bezpieczeństwa należy:

- sprawdzić elementy zabezpieczające,

- stosować ciągnik z obciążnikami przednimi,

- zamontować tablice ostrzegawcze ze światłami i tablicę wyróżniającą pojazdy wolno poruszające się oraz sprawdzić działanie świateł,

- zwracać szczególną uwagę na przestrzeń wokół agregatu (ciągnik z kosiarką) podczas manewrowania,

- przestrzegać zasad bezpiecznej prędkości jazdy - jednak nie większej niż 15 km/h (zawieszenie kosiarki na TUZ ciągnika może ujemnie wpłynąć na jego sterowność).

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i obowiązujące przepisy (Rozp. MTiGM z dnia Dz. U. Nr 44 z dnia 15.05.99 r. Poz. 432) wymagają aby podczas jazdy po drogach publicznych kosiarka była wyposażona w następujące urządzenia (rys.6):

Rys. 6. Oznakowanie i oświetlenie kosiarki: 1 - tablice ostrzegawcze ze światłami, 2 - tablica wyróżniająca pojazdy wolno poruszające się, 3 - specjalna belka z uchwytami, 4 - boczne światła odblaskowe, 5 - cięgło

- przenośne urządzenie śwetlno-ostrzegawcze składające się z dwóch paneli mocowanych w uchwytach specjalnej belki (stanowiącej fabryczne wyposażenie kosiarki) przykręconej do ramy głównej. Panele składają się z tablic ostrzegawczych i zamontowanych na nich tylnych lamp zespolonych (światła: pozycyjne, stop i kierunku jazdy) i świateł odblaskowych czerwonych - skierowanych do tyłu.

- tablicę wyróżniającą pojazdy wolno poruszające się (stanowiącą wyposażenie ciągnika), należy przełożyć z ciągnika do uchwytu znajdującego się na specjalnej belce kosiarki.

- boczne światła odblaskowe - pomarańczowe (boczne światła odblaskowe (4) są zamontowane przez producenta do cięgna (5) (rys.6.),

Sprzedawca kosiarki, za dodatkową opłatą - na życzenie kupującego -dostarcza przenośne urządzenie śwetlno-ostrzegawcze zgodne z wymaganiami przepisów drogowych.

6.5. Ustawianie kosiarki w położeniu roboczym

Przed rozpoczęciem pracy należy kosiarkę przestawić z położenia transportowego w robocze. W tym celu, należy wykonać następujące czynności (rys. 7, 8, 9):

- ustawić agregat (ciągnik z zawieszoną kosiarką) koniecznie na równej i poziomej powierzchni oraz opuścić kosiarkę tak, aby talerze ślizgowe znalazły się nisko nad podłożem,

- sprawdzić poprzeczne wypoziomowanie kosiarki (dolne czopy ramy zawieszenia powinny znajdować się na jednakowej wysokości od podłoża),

- belkę transportową (1) odłączyć od górnego czopa (4) ramy zawieszenia i położyć na haku jarzma (7), w tym samym czasie lewą ręką podtrzymać mocno i pewnie ramę główną kosiarki (rys.8), a następnie nadal ją podtrzymując (aby nie nastąpił samoczynny obrót) przejść i uchwycić za osłonę od strony zewnętrznej (rys.9) i obrócić (w lewo) w położenie robocze,

- bezpiecznik (3) nałożyć na górny czop (4) ramy zawieszenia i zabezpieczyć przetyczką,

- przerzutkę (5) odchylić w górne położenie (rys.7),

- założyć nożyki; do bębnów roboczych należy zakładać komplet (po 3 sztuki na bęben) nożyków o jednakowej masie, gdyż w przeciwnym wypadku bęben nie będzie wyważony, co może spowodować uszkodzenie kosiarki,

- zamontować wał przegubowo-teleskopowy (patrz montaż wału).

A

UWAGA!!! Wał przegubowo - teleskopowy może być połączony z ciągnikiem jedynie podczas pracy kosiarki, natomiast do transportu (na pole i z powrotem), a także przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności obsługowych, należy wal bezwzględnie odłączyć od WOM ciągnika i zaczepić na uchwycie zamocowanym przy ramie zawieszenia.

Rys.7. Ustawienie kosiarki w położeniu roboczym: 1- belka transportowa, 2- wał przegubowo -teleskopowy, 3- bezpiecznik, 4- czop górny ramy zawieszenia, 5- przerzutka, 6- podpora, 7-hak jarzma, 8- łańcuch, 9- przetyczka.

Rys.8. Sposób podtrzymania kosiarki	Rys. 9. Sposób obrotu kosiarki w czasie zmiany

w czasie zdejmowania	położenia z transportowego w robocze i

belki transportowej.	odwrotnie.

6.6. Zasady regulacji kosiarki

Po przestawieniu kosiarki w położenie robocze należy ją opuścić tak, aby talerze ślizgowe bębnów roboczych oparły się o podłoże. Talerze ślizgowe winny być równoległe do podłoża, przy czym rama zawieszenia powinna znajdować się na takiej wysokości od podłoża, aby odległość "X" (rys.10) wynosiła około 0,3 m, a trzpień (K) znajdował się w środkowym położeniu podłużnego otworu w cięgle (6). Regulacje wykonuje się za pomocą łącznika górnego (3) oraz prawego wieszaka (2) układu zawieszenia ciągnika (rys.10).

Rys.10. Kosiarka prawidłowo ustawiona do pracy: 1 - cięgło dolne ciągnika, 2 - wieszak, 3 - łącznik górny, 4 - przerzutka, 5 - rama zawieszenia, 6 - cięgno, 7 - hak łańcucha, 8 - łańcuch.

Jednocześnie, aby praca kosiarką przebiegała prawidłowo, rama zawieszenia powinna zachować to położenie (ustalone w sposób opisany wyżej) przez cały czas pracy. W tym celu, należy zastosować łańcuch (8) (ryslO), który uniemożliwia opadanie ramy zawieszenia kosiarki. Łańcuch mocuje się do zaczepu transportowego lub jego wspornika.

Kosiarkę można ustawić na wysokość koszenia 32 mm (niska), oraz 40 lub 44 mm (średnia). Kosiarka przez producenta jest ustawiona na wysokość koszenia 40 mm.

D

o regulacji wysokości koszenia (rys.11) służy pierścień dystansowy (D), który jest zamontowany na bębnie roboczym pomiędzy piastą (2) a talerzem oporowym (1).

Rys.11. Stosowanie różnych wysokości koszenia: a) - niska 32 mm (bez pierścienia dystansowego D), b) - średnia 40 mm z założonym pierścieniem dystansowym D o grubości 8 mm lub (44 mm) z założonym pierścieniem D o grubości 12 mm; 1 - talerz oporowy, 2 - piasta, 3 - śruba specjalna M12 x 25, 4 - talerz ślizgowy, 5 - śruba M10 x 30, 6 - podkładka odginana, 7 - talerz oporowy.

W celu zmiany wysokości koszenia z 40 mm na 44 mm, należy pierścień (D) o grubości 8 mm, zastąpić pierścieniem o grubości 12 mm, natomiast dla wysokości koszenia 32 mm należy pierścień (D) wymontować.

W tym celu należy:

- ustawić kosiarkę jak do transportu i podnieść możliwie wysoko,

- unieruchomić ciągnik hamulcem ręcznym i wyłączyć silnik,

- zabezpieczyć kosiarkę przed opadnięciem łańcuchem oraz dodatkowo podporą pod jeden z talerzy,

- odkręcić śruby specjalne M12 x 25 i odmontować talerz ślizgowy,

- odkręcić śruby mocujące talerz oporowy (M10 x 30) i zdjąć go,

- dokonać regulacji wysokości koszenia i zmontować w kolejności odwrotnej,

•	podobnie przeprowadzić regulację w drugim talerzu, zmieniając podstawienie podpory.
6.7. Praca kosiarką- koszenie

Na koszonych polach i łąkach nie mogą znajdować się obce, twarde przedmioty, większe kamienie należy usunąć a małe przywałować na wiosnę.

Kosiarką należy pracować z opuszczoną w dół osłoną brezentową bębnów roboczych. Napęd kosiarki należy włączać powoli, a dopiero po doprowadzeniu bębnów do pełnej liczby obrotów (tj.540 obr/min WOM) można agregat wprowadzić w koszony łan. Prędkość jazdy należy dostosować do miejscowych warunków terenowych oraz rodzaju koszonego materiału. Na czas przejazdów jałowych, należy najpierw wyłączyć napęd kosiarki a następnie unieść ją do góry.

Kosiarką nie należy pracować na nierównych i zakamienionych polach - z uwagi
na możliwość uszkodzenia nożyków, trzymaków i innych elementów kosiarki
oraz ze względu na zagrożenie związane z odrzucaniem twardych przedmiotów
(kamieni, uszkodzonych nożyków itp.).

OSTRZEŻENIE!!! Po wyłączeniu napędu WOM ciągnika bębny robocze z nożami przez jakiś czas nadal obracają się.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności przy kosiarce (w tym usuwania
ewentualnych zapchań) należy zawsze najpierw wyłączyć napęd i silnik
ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki oraz odczekać, aż bębny robocze z nożami
przestaną się obracać.

OSTRZEŻENIE!!! Zabrania się:

Pracy kosiarką w obecności osób postronnych w odległości mniejszej niż 50 m.

Jeżeli kosiarka natrafi na przeszkodę, bezpiecznik sprężynowy (rys. 12) pozwala na odchylenie zespołu tnącego kosiarki do tyłu. Ciągnik należy wówczas zatrzymać i wyłączyć napęd. Bezpiecznik zaskakuje z powrotem w swoje poprzednie położenie, gdy cofnie się nieco ciągnikiem. Długość napiętej sprężyny bezpiecznika powinna wynosić ok. 150 mm. Dowolne napinanie sprężyny może spowodować zablokowanie bezpiecznika, a tym samym uszkodzenie kosiarki w razie najechania na przeszkodę.

UW A GA II! Ze względu na możliwość uszkodzenia kosiarki nie dopuszczaj do: • przekraczania obrotów WOM ciągnika powyżej 600 obr./min,

- unoszenia kosiarki przy włączonych obrotach i obracających się bębnach,

wykonywania koszenia w czasie jazdy ciągnika do tyłu (gdyż nie działa wówczas bezpiecznik)

Rys.12. Działanie bezpiecznika zapobiegającego uszkodzeniu maszyny.

6.8.- Położenie spoczynkowe

W położeniu spoczynkowym kosiarka jest całkowicie odłączona od układu zawieszenia ciągnika. Ma to miejsce w okresie przerw w pracy lub w okresie przechowywania kosiarki po sezonie agrotechnicznym. W położenie spoczynkowe ustawia się kosiarkę z położenia transportowego.

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- przy podniesionej kosiarce na trzypunktowym układzie zawieszenia opuścić podporę i zabezpieczyć ją zawleczką

- opuścić kosiarkę opierając ją na talerzach ślizgowych oraz podporze,

- odłączyć końcówkę przegubową łącznika górnego ciągnika od jarzma ramy zawieszenia;

z

- djąć przeguby kuliste cięgieł dolnych ciągnika z czopów ramy zawieszenia.

6.9 Opis ryzyka szczątkowego

Mimo że producent. Zakład Ślusarski, Naprawa i Wyrób Sprzętu Rolniczego bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie kosiarek rotacyjnych

„kosa"-	w celu eliminacji zagrożeń podczas pracy Jak również podczas ich

obsługi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia. Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego kosiarkę rotacyjną. Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności:

- pracy bez osłon lub z osłonami uszkodzonymi albo podniesionymi,

- pracy kosiarki w obecności osób postronnych w odległości mniejszej niż 50 m,

- koszenia na skrajach ulic, dróg, publicznych placów(parki, szkoły, osiedla itp.) lub na kamienistym terenie,

- obsługi kosiarki przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

- unoszenia do góry kosiarki zawieszonej na ciągniku przy włączonym napędzie i obracających się bębnach,

- transportu maszyny z zamontowanymi nożykami,

- zbliżania się do wirujących części maszyny,

- przewożenia osób na kosiarce,

- przebywania między kosiarką a ciągnikiem podczas pracy silnika

- zdejmowania osłon bezpieczeństwa gdy silnik jest w ruchu,

- transportu kosiarki z nie rozłączonym napędem WOM,

- używania wału przegubowo — teleskopowego bez osłon lub z osłoną uszkodzoną,

- przy manipulowaniu w obrębie wału przegubowo — teleskopowego podczas pracy,

- przekraczaniu przez WOM obrotów ponad wartość 600 obr/min

- sprawdzania stanu technicznego przy pracującej kosiarce,

Przy przedstawianiu ryzyka szczątkowego kosiarki rotacyjne  „kosa"

t

raktuje się jako maszyny, które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według obecnego stanu techniki.

6.10 Ocena ryzyka szczątkowego

Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak:

- uważne czytanie instrukcji obsługi,

- zakaz pracy bez osłon lub z osłonami uszkodzonymi albo podniesionymi,

- zakaz przebywania osób na kosiarce podczas pracy i w czasie przejazdów,

- zakaz pracy kosiarki w obecności osób postronnych w odległości mniejszej niż 50m

- zakaz przebywania między ciągnikiem a kosiarką podczas pracy silnika,

- zakaz unoszenia uruchomionej maszyny do góry,

- regulacji pracy kosiarki tylko w przypadku wyłączonego napędu i silnika ciągnika,

- konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby,

- obsługiwania kosiarki przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi i które zapoznały się z instrukcją obsługi,

- zabezpieczenia kosiarki przed dostępem dzieci,

może być wyeliminowane zagrożenie szczątkowe przy użytkowaniu kosiarek

r

otacyjnych	„kosa"	bez zagrożenia dla ludzi i środowiska.

UWAGA! Istnieje ryzyko szczątkowe w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek.

7. OBSŁUGA TECHNICZNA KOSIARKI

7.1. Wymiana nożyków (rys.13)

W czasie zakładania lub zdejmowania nożyków z talerza roboczego, należy koniecznie posługiwać się rękawicami ochronnymi i specjalnym kluczem (1), który stanowi podstawowe wyposażenie kosiarki.

Sposób zakładania (zdejmowania) nożyków (rys.13) jest następujący:

- z użyciem rękawic uchwycić nożyk (3) (krawędź tnąca nożyka powinna być skierowana w dół),

- klucz (1) wsunąć w szczelinę pomiędzy talerzem roboczym (5) a ślizgowym (6) tak aby okrągły występ klucza znalazł się nad trzymakiem noża (2),

- działając dźwignią klucza do góry odchylić trzymak noża (4) w dół, aż jego trzpień wysunie się z otworu talerza,

n

- ałożyć nożyk otworem na trzpień trzymaka i zwolnić nacisk klucza.

Rys.13. Sposób zakładania nożyków: 1 - klucz specjalny, 2 - trzymak nożowy, 3 - nożyk, 4 - talerz roboczy, 5 - talerz ślizgowy.

A

WAŻNEII! Po zamontowaniu nożyka sprawdzić, czy górna płaszczyzna
trzpienia trzymaka zrównała się z górną krawędzią otworu talerza, a
usytuowanie trzpienia centryczne względem otworu. Niezachowanie tego
warunku świadczy o nieprawidłowym zamontowaniu lub pozostawieniu
uszkodzonego nożyka bądź o zużyciu trzpienia lub odkształceniu płytki
(sprężystej) trzymaka - co może być przyczyną niebezpiecznego w skutkach
zgubienia (odrzucenia) nożyka w czasie pracy kosiarki.

UWAG I Zniszczenie lub zużycie choćby tylko jednego z nożyków powoduje konieczność wymiany całego kompletu nożyków na nowe, ponieważ tylko wtedy bęben roboczy będzie wyważony. Stosować wyłącznie nożyki posiadające atest

Nożyki zużyte jednostronnie (posiadające stępioną tylko jedną krawędź ostrza) mogą być ponownie zamontowane na sąsiedni talerz (o przeciwnym kierunku obrotów) pod warunkiem, że nie są uszkodzone i posiadają taką samą masę.

Zużyte lub uszkodzone (pęknięte, odkształcone) trzymaki i nożyki należy bezwzględnie wymienić na nowe. Niedopuszczalna jest regeneracja nożyków i trzymaków jakimikolwiek metodami.

Dopuszcza się graniczne zużycie główki trzpienia trzymaka (zmiejszenie
średnicy w miejscu mocowania nożyka) do 25%. Trzymak z poluzowanym
osadzeniem trzpienia w płytce należy wymienić na nowy.

P

rzy wymianie trzymaków (nożyków), należy zwrócić uwagę na ich wzajemne (przemienne) usytuowanie na poszczególnych talerzach. Schemat prawidłowego zamontowania trzymaków (nożyków) przedstawiono na rysunku 14.

Rys.14. Schemat prawidłowego przemiennego zamontowania trzymaków (nożyków) na talerzach roboczych

7.2. Napinanie pasów klinowych

K

osiarka jest wyposażona w sprężynowy napinacz pasów, który posiada wskaźnik (3) napięcia sprężyny (pasów) (rys.15). Pasy są prawidłowo napięte, jeżeli odstęp między wskaźnikiem (3) a powierzchnią wspornika napinacza (4) (wymiar S) wynosi 0.5 - 3 mm. Przy uszkodzeniu lub wydłużeniu się choćby tylko jednego pasa (w celu zachowania jednakowej długości) należy zawsze wymienić cały komplet pasów (4 szt. o tym samym oznaczeniu wymiarowym i znaku firmowym).

R

ys 15. Napinacz pasów klinowych: 1 - nakrętki regulacyjne, 2 - sprężyna napinacza, 3 – listwa wskażnika napinacza, 4 – wspornik napinacza, S(wymiar) = 0.5 – 3 mm

7.3.	Obsługa codzienna

Codziennie po zakończeniu pracy należy kosiarkę oczyścić z resztek roślin i brudu oraz sprawdzić jej stan techniczny:

- dokonać przeglądu zewnętrznych, widocznych części i zespołów oraz ich połączeń,

- wszystkie poluzowane połączenia śrubowe dokręcić a części zużyte lub uszkodzone wymienić na nowe - oryginalne części zamienne,

- szczegółną uwagę należy zwrócić na stan zespołu tnącego; zużyte lub uszkodzone nożyki, trzymaki wymienić kompletami na nowe,

- sprawdzić stan napięcia pasów klinowych,

•	wykonać smarowanie zgodnie z instrukcją smarowania kosiarki oraz wału przegubowo — teleskopowego.

7.4.	Obsługa posezonowa

Po zakończeniu sezonu agrotechnicznego należy:

- kosiarkę dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń i umyć,

- przeprowadzić szczegółowy przegląd techniczny poszczególnych części i zespołów,

- części zużyte lub uszkodzone wymienić na nowe,

- poluzować pasy klinowe,

- przeprowadzić konserwację kosiarki,

- miejsca z uszkodzoną powłoką emalii nawierzchniowej uzupełnić przez wykonanie zaprawek;

p

- owierzchnie robocze części, na których następuje ścieranie powłoki lakierowanej (czopy ramy zawieszenia, talerze robocze i ślizgowe) oczyścić i pokryć emalią lub środkami antykorozyjnymi (ochrony czasowej) np. smar "Akorin N" lub "Korplast C",

dokonać wymiany oleju w skrzyni przekładniowej (ramie głównej) i smarowania zgodnie z instrukcją smarowania

7.5. Instrukcja smarowania

Dla zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy kosiarki należy ją w odpowiednim czasie i we właściwy sposób smarować. Skrzynia przekładniowa

• co 10-15 godzin pracy należy sprawdzić przez otwór odpowietrzający (za pomocą czystego pręta) poziom oleju. Właściwy poziom oleju powinien wynosić 20-30 mm od dna skrzyni przekładniowej. W przypadku obniżenia się poziomu oleju należy najpierw usunąć przyczynę wycieku, a następnie uzupełnić do wymaganego poziomu. Ilość oleju w skrzyni: z 072 - (2,5-3 ) dm3; z 072/1 - (2-2,5) dm3.

po każdym sezonie agrotechnicznym należy dokonać wymiany oleju

ZAPAMIĘTAJ!!! Do skrzyni przekładniowej należy stosować olej "TRANSOL 320" lub zastępczo: "TRANSOL 460".

Nie należy mieszać różnych gatunków olejów oraz stosować olejów o niższej lepkości niż zalecane.

Przy wymianie oleju zwrócić uwagę na stan i ułożenie uszczelki pokrywy oraz na równomierne przykręcenie śrub pokrywy.

Przeguby belki środkowej - należy smarować raz w sezonie stosując smar "STP"

UWAGA!!! Wal przegubowo-teleskopowy należy eksploatować i smarować ściśle z zaleceniami instrukcji obsługi wydanej przez producenta wału.

8. PRZECHOWYWANIE

Kosiarkę należy przechowywać w suchym, utwardzonym i zadaszonym miejscu o ograniczonym dostępie osób i zwierząt.

Dopuszcza się przechowywanie na wolnym powietrzu. W tym przypadku kosiarka narażona jest na szkodliwe oddziaływanie warunków atmosferycznych. Wymaga się wtedy okresowego sprawdzania i ewentualnego uzupełniania konserwacji oraz smarowania (patrz: Obsługa posezonowa).

A  Sprawdź stabilność kosiarki po ustawieniu jej w miejscu przechowywania.
Ustawienie kosiarki na miękkim i (lub) nierównym podłożu może niekorzystnie
wpłynąć na jej stabilność (możliwość przewrócenia się) w czasie
przechowywania.

9. MONTAŻ KOSIARKI

Producent dostarcza kosiarkę  „kosa" kompletną, ale częściowo

zdemontowaną tzn. z niezamontowaną osłoną zespołu tnącego.

Obowiązek zamontowania osłony zespołu tnącego należy do użytkownika (nabywcy) kosiarki.

OSTRZEŻENIE!!! Praca kosiarką bez zamontowanej osłony zespołu tnącego lub z osłoną uszkodzoną bądź podniesionym fartuchem jest zabroniona.

Osłonę brezentową wraz z jej dwoma ramami (lewą i prawą) należy zamontować do kosiarki w następujący sposób (rys. 16):

- odkręcić śrubę (1) mocującą cięgno (2) do ramy głównej (8), następnie cięgno unieść,

- przykręcić trzema śrubami (4) ramę prawą (5) osłony do pokrywy (6) i belkę z uchwytami świateł kpl. (14),

- ramę lewą (3) nasunąć na łączniki ramy (5) i przymocować ramę (3) dwiema śrubami (4) do pokrywy (6),

- przełożyć przez otwór w osłonie cięgno (2) i założyć osłonę brezentową (7) na obydwie ramy (prawą i lewą). Przymocować osłonę do ram za pomocą sznura (11). Sznur wprowadzić przez otwór, owinąć rurę ramy i wyjąć przez ten sam otwór, jak przedstawiono na rysunku 16,

- koniec cięgna (2) z powrotem przykręcić śrubą (1) do ramy głównej,

- zamocować osłonę boczną (9) dwiema śrubami (10) do belki środkowej (12).

Osłonę blaszaną z fartuchami zamontować do kosiarki wg. rysunku K5 (patrz katalog części). Dwa urządzenia odblaskowe (13) są przez producenta zamontowane do cięgna (2).

Rys. 16. Montaż osłony brezentowej: 1 - śruba M10x30, 2 - cięgno, 3 - rama lewa osłony, 4 - śruba M10x25, 5 - rama prawa osłony, 6 - pokrywa, 7 - osłona brezentowa, 8 -rama główna, 9 - osłona boczna, 10 - śruba M8x25, 11 - sznur, 12 - belka (rama) środkowa, 13 - urządzenie odblaskowe, 14 - belka z uchwytami świateł kpi.

10. INFORMACJE O USTERKACH I NIESPRAWNOSCIACH W DZIAŁANIU KOSIARKI

| USTERKI | PRZYCZYNA | SPOSÓB USUNIĘCIA |
| --- | --- | --- |
| Kosiarka nie docina trawy. | Zużyte nożyki. Poluzowane pasy klinowe. | Wymienić nożyki. Napiąć pasy klinowe. |
| Kosiarka się grzeje i zaczyna głośno pracować. | Brak oleju w skrzyni przekładniowej. | Uzupełnić Olej. |
| Kosiarka nadmiernie drży. | Brak trzymaka lub nożyka. | Zamontować trzymak lub nożyk. |
| Pomimo włączonego WPM kosiarka nie pracuje. | Zużyte sprzęgło jednokierunkowe. | Zmienić koło pasowe duże. |
| Występuje nadmierny luz międzyzębny. | Zużycie kół zębatych. | Wyregulować podkładkami dystansowymi. |
| Kosiarka gubi nożyki. | Zużyte, trzymała noży. | Zmienić trzymaki. |

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Dane techniczno-eksploatacyjne kosiarki	„kosa"	zamieszczono

w tabeli 2.

| Lp. | Parametry techniczne | Jedn. miary | Dane kosiarki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Symbol wg KTM |  | Z 072 ¦ Z 072/1 ¦ Z 072/2 |
| 2 |  | Typ kosiarki |  | Rotacyjna zawieszana |
| 3 |  | Szerokość robocza | m | 1,65 | 1,35 | 1,85 |
| 4 |  | Zapotrzebowanie mocy | kW | do 22 | do 18 | do 25 |
| 5 |  | Liczba bębnów*roboczych | szt. | 2 |
| 6 |  | Średnica talerza roboczego | m | 0,78 | 0,63 | 0,90 |
| 7 |  | Liczba nożyków | szt. | 6 | 4 | 6 |
| 8 |  | Wysokość koszenia | mm | 32/40/44"' |
| 9 |  | Prędkość obrotowa bębnów | obr./min | 2075 ¦ 2347 ¦ 2075 |
| to. | Prędkość obrotowa WOM | obr./min | 540 |
| 11. | Wymiary gabarytowe kosiarki (położenie robocze/transportowe): • długość • szerokość • wysokość | m m m | 1,69/3,28 3,32/1,91 1,22/1,56 | 1,58/2,86 2,85/1,58 1,26/1,55 |  |
| 12. | Prędkość robocza | km/h | do 12 |
| 13. | Wydajność robocza | ha/h | do 1,4 ¦ do 1,0 ¦ do 1,8 |
| 14. | Liczba osób obsługi | - | 1 |
| 15. | Prędkość transportowa | km/h | do 15 |
| 16. | Prześwit transportowy | m | 0,25 - 0,40 |
| 17. | Źródło energii: • ciągnik klasy * siła uciągu | kN | 0,9 9 9 | 0,6 6 6 | 0,9 9 9 |
| 18. | Wał przegubowo - teleskopowy: • typ: (wg. WOM ciągnika) • symbol • wielkość (seria) • nominalny moment obrotowy • nominalna moc przenoszona • nominalna długość zsuniętego wału'2' • oznaczenie wału | Nm KW mm | 1 (końcówki wału 6-ciowypustowe, 540 obr./min) 7103056CE007007 (wg. Bondioli &Pavesi) \ 100 390 22 560 stosować wał oznaczony znakiem "B" |
| 19. | Masa maszyny | kg | 365 ¦ 310 ¦ |

1) producent montuje kosiarkę na wysokość koszenia ok. 40 mm

2)mierzona pomiędzy osiami krzyżaków

12. DEMONTAŻ, KASACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W czasie demontażu (naprawy) należy zachować ogólne środki bezpieczeństwa dotyczące prac warsztatowych.

Chroń ręce (ciało) przed okaleczeniem i szkodliwym oddziaływaniem smarów i
 olejów.
 Używaj rękawic ochronnych i narzędzi w dobrym stanie technicznym.

Zużyte lub uszkodzone części uzyskane w czasie naprawy (kasacji) nie należy porzucać w polu lub obejściu gospodarstwa. Należy je składować w wydzielonym miejscu (o ograniczonym dostępie osób lub zwierząt) i okresowo dostarczać do punktów skupu złomu.

W czasie uzupełniania (wymiany) oleju nie dopuszczać do jego rozlewania. Zużyte oleje należy składować w szczelnych pojemnikach (np. po olejach świeżych) i okresowo dostarczać do stacji paliw prowadzących ich skup.

P

orzucone części lub elementy maszyn, rozlany olej, mogą przyczynić się dowypadku oraz powodują zanieczyszczenie środowiska naturalnego i naruszają
obowiązujące przepisy.

1

2. NOTATKI WŁASNE

13. KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Sposób zamawiania części

W

wysłanym do producenta lub punktu sprzedaży zamówieniu należy każdorazowo podać:

- dokładny adres zamawiającego,

- dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru części),

- numer fabryczny kosiarki i rok produkcji,

- dokładną nazwę części,

- numer katalogowy części (podany w tablicach katalogu),

- liczbę sztuk zamawianej części,

Warunki płatności dostawy należy każdorazowo uzgodnić z producentem lub punktem sprzedaży kosiarek. Możliwy jest:

- odbiór części bezpośredni,

- wysyłka pocztą za zaliczeniem pocztowym (drobne części),

- wysyłka za pośrednictwem firm spedycyjnych (większe części lub zespoły).

P

roducent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych części zamieszczonych na poszczególnych rysunkach montażowych katalogu części. Zmiany te nie zawsze mogą być na bieżąco wprowadzane w instrukcji obsługi i katalogu części.

T

abela 1. Korpus ramy głównej i napęd zespołów tnących

| Nr poz. na rys | Nazwa części | Oznaczenie w/g KTM lub norma | Liczba sztuk | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z 072 i Z 072/2 | Z 072/1 | Z 072 Z 072/2 | Z 072/1 |  |
|  | Wałek napędzający kpi. (poz. 8, 9, 10, 11, 12,21,24,25,26,28) | 5-041-010-248 | 5-041-010-076 | 1 |  |
| 1. | Podkładka regulacyjna 25x35x0,1 | 5-178-010-098 | zależnie od potrzeb |  |
|  | Podkładka regulacyjna 25x35x0,3 | 5-178-010-105 |  |  |
|  | Podkładka regulacyjna 25x35x0,5 | 5-178-010-118 |  |  |
|  | Podkładka regulacyjna 25x35x1,0 | 5-178-010-120 |  |  |
| 2. | Obudowa łożyska lewa | 5-178-010-187 |  |  |
| 3. | Obudowa łożyska prawa | 5-178-010-190 |  |  |
| 4. | Pokrywa spawana | 5-178-010-658 I 5-178-010-048 |  |  |
| 5. | Uszczelka | 5-178-010-210 5-178-010-050 |  |  |
| 6. | Rama główna spawana | 5-178-010-645 ¦ 5-178-010-063 |  |  |
| 7. | Cięgło kpi. | 5-178-010-235 | 5-178-010-124 |  |  |
| 8. | Koło pasowe małe | 5-178-010-250 | 5-178-010-089 |  |  |
| 9. | Wałek napędowy | 5-178-010-263 |  |  |
| 10. | Piasta | 5-178-010-276 |  |  |
| 11. | Płyta tylna | 5-178-010-289 ¦ 5-178-010-091 |  |  |
| 12. | Tuleja nośna | 5-178-010-291 | 2 |  |
| 13. | Tulejka uszczelniająca | 5-178-010-337 | 8 |  |
| 14. | Wał napędzający | 5-178-010-352 ¦ 5-178-010-213 |  |  |
| 15. | Koło stożkowe duże | 5-178-010-673 | 3 |  |
| 16. | Koło zębate małe | 5-178-010-660 |  |  |
| 17. | Zawór | 5-178-010-441 |  |  |
| 18. | Podkładka 19 | 5-178-010-530 |  |  |
| 19. | Tulejka $13x14 | 5-178-010-719 |  |  |
| 20. | Wpust pryzmatyczny A8x7x36 | 5-178-010-597 |  |  |
| 21. | Wpust pryzmatyczny A8x7x50 | 5-178-010-604 | 4 |  |
| 22. | Łożysko kulkowe 6205 C3 | PN-85/M-86100 |  |  |
| 23. | łożysko kulkowe 6305 | PN-85/M-86100 |  | Z 072/2 - 2 SZt. |
| 24. | Łożysko kulkowe 6305-2Z-C3 | PN-85/M-86100 |  |  |
| 25. | Łożysko kulkowe skośne 7305 B | PN-85/M-86160 |  | lub 30305, 1305 |
| 26. | Pierścień osadczy sprężysty Z25 | PN-81/M-85111 |  |  |
| 27. | Pierścień osadczy W62 | PN-81/M-85111 | 1 |  |
| 28. | Pierścień uszczelniający A25x52x7 | PN-72/M-86964 | 1 |  |
| 29. | Śruba M10x60-8.8-B | PN-85/M-82101 | 4 |  |
| 30. | Śruba M10x20-8.8-B-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 14 ¦ 8 |  |
| 31. | Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 8 |  |
| 32. | Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 5 |  |
| 33. | Śruba M10x35-8.8-B-Fe/Zn8c1 | PN-85/M-82105 | 8 ¦ 10 |  |
| 34. | Podkładka sprężysta 12,2Fe/Zn9 | PN-77/M-82008 | 5 |  |
| 35. | Śruba M12x25-8.8-B-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 4 |  |
| 36. | Śruba M12x30-8.8-B-Fe/Zn8c | PN-85/M-82105 | 1 |  |
| 37. | Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8c | PN-86/M-82144 | 25 ¦ 21 |  |
| 38. | Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8c | PN-86/M-82144 | 1 |  |
| 39. | Kołek sprężysty 6x16 | PN-85/M-85023 | 4 |  |
| 40. | Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn9 | PN-77/M-82008 | 35 ¦ 31 |  |
| 41. | Podkładka dwuotworowa odginana | 5-178-010-620 | 1 |
| 42. | Podkładka dwuotworowa odginana | 5-178-010-632 | 1 |
| 43. | Urządzenie odblaskowe U01z-72 | PN-80/S-83100 | 2 |

Rama główna K2.

- zamontować do ramy głównej ułożyskowanie bębnów

- zamontować osłonę bębna (poz.20) i osłonę kpi. (poz.16)

- zamontować talerz roboczy (poz.21) z trzymakami noża (poz.15) i połączyć poz.25 śrubami MI0x20

- zamontować piastę talerza ślizgowego (poz.17) i talerz oporowy (poz.18)

- sprawdzić właściwe zabezpieczenie łożysk i ustawić właściwy luz za pomocą podkładek regulacyjnych (poz.27)

- zamontować talerz ślizgowy (poz. 30)

# Text boxes

A OSTRZEŻENIE!!! Użycie do współpracy z kosiarką ciągnika innego niż /1 \ zalecany (np. o niższej sile uciągu) lub bez wymaganych obciążników osi przedniej może doprowadzić do utraty sterowności przednich kół ciągnika.