Схема капельного полива

- Общая площадь ровная, без значимых перепадов высот.

- Высота участка над уровнем моря 194м.

- Электрика – 220вт

- Скважина – 32м, диаметром 160мм, до зеркала воды – 5м, всего обсадной трубы – 12м.

- Центральная ПВХ труба диаметром 40мм, длиной 260м.

- Ряды капельного полива из ленты диаметром 16мм, длиной 120м, с расстоянием между капельницами 20см (расход одной капельницы – 1л/ч), всего 91 ряд.

- Время полива – 3ч/день.

Вопрос: Какие должны быть характеристики (тип, производительность, высота подачи, мощность, глубина погружения или глубина всасывания) насоса для полноценного полива половины этой площади – 45ти рядов на продолжении 3ех часов каждый день, исходя из того, что трубы и лента уже уложены (схема)?

# Text boxes

Скважина

Обсадная труба диаметром 160мм, зеркало воды – 5м

Ширина междурядья  - 2,7м; несколько по 3м

Центральная  ПВХ труба диаметром 40мм, длина – 260м

Лента капельного полива диаметром 16мм, между капельницами – 20см, длина ленты – 120м,

Система разделена на 2 половины по 45 рядов