Примечание: Данное руководство содержит краткие инструкции по началу задания/работы. Подробные инструкции с описанием разметки новой линии А-В, вождения по кругу, обновления e-Dif и блокировки обнаружения кривой смотрите в Руководстве пользователя Outback Sts. Начало работы Чтобы начать новое задание/работу или продолжить предыдущее задание/работу нажмите кнопку New Job (Новое задание) или кнопку Continue Job (Продолжить задание) на экране «Начало работы» (Getting Started), который открывается при каждой загрузке системы, или нажмите кнопки New (Новое задание) или Continue (Продолжить) на экране «Работа» (Job). Разметка линии А-В для вождения по прямой После указания ширины машины и необходимых значений пропусков/перехлестов на экране «Машина» (Vehicle) нажмите кнопку управления А=В, чтобы открыть меню «Вождение по прямой» (Straight Guidance). Подведите машину к началу первой полосы и нажмите кнопку New A=B (Новая линия А-В). На кнопке появится надпись Set A (Отметить точку А). Нажмите на кнопку. В конце полосы нажмите ту же кнопку с надписью Set В (Отметить точку В). Примечание: Запись (Apply) во время разметки прямой А-В может быть как включена, так и выключена, в отличие от разметки кривой. Прокладка первой полосы в режиме вождения по кривой Нажмите кнопку Contour (Вождение по кривой) и подведите машину к началу размечаемой кривой. Включите Запись (Apply) для разметки кривой, начните движение по ней. Каждый раз, когда машина находится от ранее сохраненной полосы на расстоянии менее половины ее ширины, Outback Sts автоматически определяет кривую и начинает ведение машины по курсу. Новая курсовая линия размечается каждый раз, когда машина находится от ранее сохраненной полосы на расстоянии менее половины ее ширины.

Как начать задание/работу.

Как начать задание/работу  (продолжение):

Автоматическое вождение (выключено и не осуществляется) Кнопка Auto Steering (автоматическое вождение) выделена серым цветом и неактивна, если устройство e-Drive TC не установлено или не включено. Автоматическое вождение (Выкл/Вкл - ручное включение) (Функция доступна, если устройство eDriveTC установлено). Эта кнопка появляется тогда, когда функция AutoEngage (автоматическое включение) на экране «Вождение» установлена в режим Manual (вручную). Чтобы вручную включить или выключить автоматическое вождение, нажмите эту кнопку на дисплее. Автоматическое вождение (Выкл/Вкл - автоматическое включение) (Функция доступна, если устройство eDriveTC установлено). Эта кнопка появляется тогда, когда функция AutoEngage (автоматическое включение) на экране «Вождение» установлена в режим Auto (автоматически). Система включается автоматически, после обнаружения курсовой линии и соблюдения всех критериев автоматического вождения. Синяя подсветка означает готовность системы к автоматическому включению. Мигание синего и оранжевого цветов означает, что режим автоматического вождения выключен и автоматическое вождение не производится. Оранжевая подсветка означает, что автоматическое вождение включено. Разметка периметра Нажмите кнопку Marks (Отметки), после чего появится меню Marks (Отметки). Нажмите LEFT (слева), CENTER (по центру) или RIGHT (справа) в зависимости от того, какую сторону от машины вы хотите использовать для разметки периметра. Нажмите кнопку Start (Начать периметр). Проведите машину вдоль внешней кромки поля как можно точнее. Флажок на кнопке Marks (Отметки) сменится на значок периметра. Чтобы замкнуть периметр нажмите повторно кнопку Marks (Отметки) (со значком периметра), затем нажмите ту же кнопку с надписью FINISH (Закончить).

# Краткое руководство Outback Sts

Номер: 875-0228-000

Дисплей Outback Sts Функции экрана Кнопки управления (Control Buttons) – располагаются с правой и с левой стороны экрана. Вкладки экрана (Screen Tabs) – расположение вкладок и кнопок управления можно поменять местами. На некоторых кнопках отражены текущие данные. Курсоуказатель (Lightbar) – его верхняя дуга – это направление движения влево/вправо, нижняя линия – перпендикуляр к направлению движения. Нажмите на курсоуказатель, чтобы уменьшить/увеличить его. Кнопки Меню (Menu) и Приближение/Отдаление (Zoom In/Out) – используются для подгонки карты; увеличения или уменьшения экрана или панели кнопок. Кнопки Вид/Подгонка (Mode/View) – позволяют просматривать на карте машину и поле в 4 режимах. Строка состояния (Status Bar) (внизу экрана, с правой стороны) – отображает скорость, направление движения и номер полосы.

Кнопки управления, вкладки и рекомендации

Кнопки управления

| Кнопки Описание |
| --- |
| Автоматическое вождение (Вкл/Выкл - ручное включение, доступно если установлено устройство eDrive) | Эта кнопка появляется тогда, когда функция AutoEngage (автоматическое включение) на экране «Вождение» установлена в режим Manual (вручную). Чтобы вручную включить или выключить автоматическое вождение, нажмите эту кнопку на дисплее. Синяя подсветка означает выключение, оранжевая – включение. |
| Автоматическое вождение (Выкл/Вкл - автоматическое включение, доступно если установлено устройство eDrive) | Когда функция AutoEngage (автоматическое включение) на экране «Вождение» установлена в режим Auto (автоматически), на кнопке появляется буква «А». Система включается автоматически, после обнаружения курсовой линии и соблюдения всех критериев автоматического вождения. Мигание синей и оранжевой подсветки означает, что автоматическое вождение выключено, но готово включиться после того как будут соблюдены все критерии вождения. Оранжевая подсветка означает, что автоматическое вождение включено. |
| Выкл/вкл записи | Нажмите кнопку, чтобы начать запись или сохранить данные о выполненной работе. Повторное нажатие остановит запись данных. Синяя подсветка означает, что запись данных не ведется, оранжевая – что запись осуществляется. |
| Отметка Возврат к отметке Запись периметра | Нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню «Отметки», в котором можно устанавливать отметки и отмечать точки возврата. В меню «Отметки» также можно разметить периметр. При разметке периметра или возврате к отметке иконка кнопки меняется. |
| Вождение по кривой (Выкл/вкл) | Нажмите кнопку, чтобы включить режим вождения по кривой. Этот режим предполагает повторение полос любой формы. Синяя подсветка означает выключение, оранжевая – включение. |

Кнопки управления (продолжение)

| Вождение по прямой (Выкл/Вкл) | Нажмите кнопку, чтобы открыть меню «Вождение по прямой». Этот режим предполагает прокладку линейных или круговых полос. Синяя подсветка означает выключение, оранжевая – включение. |
| --- | --- |

# Вкладки

| Вкладки Описание |
| --- |
| Настройки | Настройка параметров, таких как яркость экрана для работы днем или ночью, отображение кнопок управления и вкладок справа или слева, метрическая или английская система мер. На экране настройки также отображается системная информация: версия программного обеспечения и операционная система. Здесь также можно откалибровать сенсорный экран или загрузить обновления. |
| GPS | На экране GPS по умолчанию введите код подписки и выберите тип дифференциальной корректировки сигнала (SBAS\e-Dif), который будет использоваться системой. Откройте другие экраны GPS, чтобы просмотреть такую GPS-информацию, как состояние GPS-ресивера, время задержки корректировочного сигнала, долгота, широта и высота, количество найденных/используемых спутников, настройки протокола NMEA. На самой вкладке GPS отображается время задержки корректировочного сигнала и состояние GPS-ресивера. |
| Машина/ Вождение | Машина: Настройка таких параметров, как ширина машины, пропуски/перехлесты, компенсация ширины и продольная компенсация. Настройка чувствительности вождения и предупреждения о пересечении ранее обработанных участков. Вождение: (Отображается на экране «Машина») Просмотр GPS-информации, связанной с ведением машины по курсу, например курса GPS. и настройка параметров, связанных с вождением, таких как колесный или гусеничный тип машины, чувствительность вождения. В этой вкладке также возможно откалибровать датчик наклона для подруливающего устройства eDriveTC. |
| Задание/ работа | Создание новых заданий, возобновление предыдущих заданий, использование шаблонов, импорт и экспорт рабочих данных. Здесь также возможно настроить запись данных, имеющих отношение к заданию, например, данных о ферме, поле и работающем операторе. На самой вкладке отображается сгенерированный системой номер задания. |

Вкладки (продолжение)

| Карта | Данная вкладка позволяет получить подвижное графическое представление выполняемого задания различного типа и вида. На экране «Карта» есть функции приближения/отдаления изображения и курсоуказатель. На самой вкладке отображается площадь обработанного участка. |
| --- | --- |

# Рекомендации

| Изображение на экране | Описание |
| --- | --- |
| Компенсация наклона (eDrive) выключена. Система загружается для начала записи. | Кнопки выделены серым цветом: означают, что функция выключена или система загружается для выполнения функции. |
| Чисто информационные поля | Поле и надпись без контура: означают поле, сгенерированное системой, не редактируемое информативное поле. Ширина полосы = Ширина Машины + Пропуски/перехлесты. |
| Редактируемые поля | Поле и надпись, очерченные контуром: означают редактируемые поля. Нажмите на поле, чтобы вызвать алфавитно-цифровую клавиатуру. |

# Как получить сигнал DGPS

Outback Sts автоматически начинает поиск сигнала DGPS, что может занять несколько минут. После получения сигнала DGPS значок спутника на вкладке GPS становится зеленым, на вкладке отображается надпись «3D». Для обеспечения работы и ведения по курсу Outback Sts должен получить сигнал DGPS.

# Text boxes

Нажмите для просмотра в полноэкранном режиме

Кнопки меню

Кнопки могут располагаться слева  и справа

Кнопки управления, оранжевым  цветом выделана активная кнопка

Кнопки (вкладки) , оранжевым цветом  выделана открытая вкладка