Механизм упаковщиков

1 — соединение фланцевое; 2 — вал ведущий; 3 — передача карданная; 4 — регулироючное соединение вязального аппарата; 5, 21 — блок звездочек; 6 — цепь; 7 — рама; 8 — срезная шпилька заднего упаковщика; 9— звездочка; 10— коленчатый вал заднего упаковщика; И — зубья заднего упаковщика; 12 — амортизатор; 13, П — пружина; 14 — качалка задняя; 15 — коленчатый вал переднего упаковщика; 16 — качалка передняя; № — срезная шпилька переднего упаковщика; 19 — зубья переднего упаковщика; 20 — шестерня коническая; 22, 25 — упорные болты подвижной салазки;  23, 24, 26 — винты подвижной салазки

Рис. 12

Механизм упаковщиков работает следующим образом. Движение от редуктора через карданную передачу 3 передается на блок звездочек 5. От него вращение передается цепью на звездочку 9 заднего упаковщика. Предохранительные шпильки упаковщиков. Для предупреждения поломок привода упаковщиков при перегрузках передний упаковщик имеет срезную шпильку 5 (рис. 13). При перегрузках шпилька срезается, и зубья 1, поворачиваясь на валу 8 под действием пружин 9, складываются, фиксируясь защелкой 3. Подача сена в прессовальную камеру прекращается.

Устранив причины, вызвавшие срезание шпильки, устанавливают зубья ] упаковщика, отогнув защелку 3, в прежнее положение.

Для предотвращения поломок заднего упаковщика его привод снабжен шпилькой 8  (рис. 12), которая при перегрузках срезается.)

4.5.1. Способы и средства регулирования

Регулирование взаимодействия переднего и заднего упаковщиков.\

16

Положение зубьев переднего упаковщика

1       2.      3	4 <877Л>^	S    е     7    8     9

а — рабочее   положение;   б — положение   при   срезе   шпильки;   / — зубья   переднего

упаковщика;    2 — ось    рычага;    3—защелка;      4 — рычаг;      5—шпилька      срезная;

б — подшипник упаковщика;  7 — вал коленчатый;  8 — вал; 9 — пружина

Рис. 13

Положение переднего и заднего упаковщиков

Положение переднего упаковщика и  поршня

I — кривошип    переднего   упаковщика; 2 — кривошип заднего упаковщика

/ — короткий зуб упаковщика; 2 — кры
ша прессовальной камеры; 3 — лобовина
поршня;	А — рабочий     ход      поршня;

Рис.  14

Б — 70—100    мм

Рис. 15

При правильном взаимодействии переднего и заднего упаковщиков их кривошипы должны быть направлены навстречу друг другу и расположены на одной линии (рис. 14). Для регулирования снимают цепь 6 (рис. 12), выставляют кривошипы и вновь соединяют цепь.

Регулирование зубьев переднего упаковщика по высоте. Мощность валка при прессовании влияет на форму тюков. При мощности валка 2—4 кг/пог.м зубья упаковщика устанавливают на третье и Шестое сверху установочные отверстия. Если тюки имеют неправиль-

17

2—1927T.