Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-53-13 (4060062)

Комбайн зерноуборочный самоходный

РСМ-161

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "КЗ" Ростсельмаш" | 344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2 Тел.: +7 863 250-30-64, 254-16-16 Факс:+7 863 255-20-57 Е-mail: FIAT @ oaorsm.ru |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Комбайна зерноуборочного самоходногоРСМ-161 |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-161 предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8° в основных зерносеющих зонах. Комбайн производит скашивание или подбор зерновых колосовых и других культур, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой, а так же обеспечивает уборку незерновой части урожая - измельчая и разбрасывая солому по полю. |
| Качество работы (раздельное комбайнирование яровой пшеницы): |
| Номинальная (расчетная) производительность при уровне потерь зерна за молотилкой 1,5%, т/ч | 34,8 |
| Суммарные потери за комбайном, % | 1,27 |
| Качество зерна из бункера, %: |  |
| - дробление | 2,02 |
| - сорная примесь | 1,60 |
| Производительность за 1 час: |  |
| - основного времени, т/га | 24,45/8,17 |
| Условия эксплуатации : |  |
| - тип | Самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Гидравлическая и электроприводом |
| - время подготовки машины к работе, ч | 0,35 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч. | 0,22 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Зерноуборочный комбайн состоит из следующих основных узлов (частей): молотильного аппарата, соломотряса, очистки, зернового бункера, двигателя с механизмами привода, ходовой части, электрооборудования, системы контроля и управления работой агрегатов и рабочих органов. Молотильный аппарат включает в себя: - двухбарабанное молотильно - сепарирующее устройство, состоящее из десятибичевого бильного барабана диаметром 800мм и подбарабанья с углом обхвата 120º и площадью 1,4м2. За молотильным барабаном установлен битер транспортирующий, барабан – сепаратор и отбойный битер соломы. Под ними находится подбарабанье общей площадью 1,72м2. На входе в молотильный аппарат имеется камера камнеуловителя с удобной очисткой. Регулировка частоты вращения молотильного аппарата осуществляется бесступенчато – вариатором с гидроуправлением, а зазоров – гидроцилиндром с управлением из кабины. Соломотряс шестиклавишный, семикаскадный. Очистка состоит из стрясной доски, жалюзийных, разделенных на две части, легкосъемных с поворотными гребенками решет с системой динамического выравнивания решет на склоне, вентилятора, колосового и зернового элеваторов. Для регулировки открытия решет служит электромеханизм с поворотными рычагами. Обороты вентилятора регулируются бесступенчато – электроприводом. Кабина, увеличенная по внутреннему объему повышенной комфортности для оператора, оборудованная системой контроля и управления работой агрегатов с расширенными функциями. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм, (молотилка самоходная + жатка РСМ-161.27.00.000-30),: в рабочем положении |  |
| длина | 11300 |
| ширина | 7480 |
| высота | 4950 |
| в транспортном положении ( в положении "дальнего транспорта"): |  |
| длина | 19830 |
| ширина | 3810(по зеркалам) |
| высота | 4000 |
| Ширина захвата жатки РСМ-161.27.00.000-30 (конструкционная), м | 7,0 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Масса комбайна, кг: | 21400 |
| - в незаправленном состоянии с полным комплектом рабочих органов (в состоянии поставки) | 21400 |
| - масса агрегатов и отдельных органов |  |
| а) жатки РСМ-161.27.00.000-30 | 1890 |
| б) платформа - подборщик ПП-4,3 | 920 |
| в) транспортной тележки ТТ-4000.00.360 | 1400 |
| Вместимость топливного бака, л | 550 |
| Емкость бункера, м3 | 10,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 8,0 до 11,0 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Суммарные потери на раздельном комбайнировании яровой пшеницы с урожайностью 29,9ц/га, отношением массы зерна к массе соломы 1:0,75 массой 1000 шт. зерен 36,0г, влажностью зерна и соломы соответственно 13,60 и 11,56% составили 1,27%, что соответствует ТУ и СТО АИСТ 8.22-2010 (не более 2,0%). Дробленое зерно составило 2,02% при 2,0%, не более по ТУ и сорная примесь 1,60% при 3,0%, не более по ТУ. Самоходный зерноуборочный комбайн вписывается в технологию сельскохозяйственного производства уборки зерновых колосовых культур. |
| Производительность | На подборе и обмолоте валков яровой пшеницы при рабочей скорости движения агрегата 10,43км/ч производительность за час основного времени составила 24,45т/ч (8,17га/ч). Производительность за час сменного времени 18,48т/ч (6,18га/ч) и эксплуатационного соответственно 17,63т/ч (5,90га/ч). Удельный расход топлива за время сменной работы получен равным 2,49кг/т или 7,44кг/га. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. |
| Безопасность движения | Габаритный размер комбайна РСМ-161 по ширине в транспортном положении равен 3,81м, что не препятствует движению агрегата по дорогам (не более 4,4м). Имеется транспортная и рабочая системы освещения; двигатель оборудован устройством для экстренной остановки; при скорости 20,0км/ч тормозной путь составил 2,8м, что удовлетворяет НД (не более 8м); рабочее место (кабина) соответствует всем нормативным требованиям. Транспортная скорость – до 20км/ч. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое (через 60, 250 и 500 м.ч). Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,22 чел.ч, что находится на уровне требований ТУ - не более 0,36, а удельная суммарная трудоемкость ТО получена равной 0,113 чел-ч/ч, что также удовлетворяет как ТУ. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-161 соответствует требованиям ТЗ по показателям назначения, надежности и безопасности и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Обыскалов Виктор Геннадьевич |
| Источник информации: | Протокол № 01-53-13 (4060062) от 14 ноября 2013 года |