Зерносушилка DELUX DPSL 7040

Технический паспорт

Технические характеристики зерносушилки DELUX DPSL 7040

(2 – вентилятора)

Серийный №:_________________________

- Технологические параметры:

Производительность по зерну кукурузы:

При снятии влажности с 20 до 15% (с охлаждением)-17,81 тн/час;

При снятии влажности с 25 до 15% (с охлаждением)-10,69  тн/час.

- Параметры горелки:

Марка-Octagon burner

| Расход природного газа: | Расход пропан-бутана: |
| --- | --- |
| Максимальный – 115,17 м³/ч | Максимальный – 174 л/ч |
| Давление газа – 0,8-1,0 кг/см² | Давление – 1,25-1,75 кг/см² |

- Параметры дутьевого вентилятора

Расход воздуха – 35400 м³/ч (два вентилятора)

30 кВт, 380В, ременная передача.

- Параметры срабатывания автоматики безопасности

Мин. давл. Газа 7-20 кПа (малое пламя)

Макс. давл. газа 41-69 кПа (высокое пламя)

Время срабатывания автоматики во время обрыва пламени – 1-3 с.

Время срабатывания автоматики во время отсутствия электроэнергии – немедленно.

- Параметры газового фильтра

Марка «Y» STRAINER-2 1/2” SCHEDULE 40 BLACK – 1 – ¼ “ PLUG.

- Температурные режимы работы зерносушилки

(пределы срабатывания автоматики)

Время срабатывания аварийной сигнализации- 1-3с. При нарушении установленных температурных режимов.

Температурные режимы:

- Максимальный нагрев теплоагента - 150˚С;

- Температура теплоагента (номинальный режим) – 98,88˚С;

- Пределы изменения температуры теплоагента 27-115 ˚С;

Пределы изменения температуры нагрева зерна 0-65˚С.