Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Советская, 27А, к. 124, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000,

р/с: 3012166801013(бел.руб.), р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369, Email: lyubov.golyakova@yandex.ru, rubin.mikhail2012@yandex.ru,

тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17, факс: +3 75 236 20 57 47.

Руководителю

ООО «ТранзитКомплектация» предлагает следующую продукцию:

Зерноуборочный комбайн Лида-1300 б/у

Комбайн Лида 1300 сконструирован из следующих основных элементов:

- двигателя;
- системы контроля технического процесса и электрооборудования;
- жатки;
- молотильно-сепарирующей системы (МСС);
- соломотряса;
- системы очистки зерна;
- бункера для хранения зерна;
- ходовой части.

Внешне этот красный 11,26 тонный гигант выглядит крайне внушительно, да и технические характеристики комбайна Лида 1300 вполне хорошие. Находясь в транспортном положении, длина комбайна Лида 1300 составляет 17,12 м., ширина – 3,17м., высота – 3,9м. Величина дорожного просвета у данного комбайна - 40,5 см. Данные показатели свидетельствуют о том, что в транспортном положении комбайн может передвигаться по дорогам и не создавать затруднений при движении другого транспорта. При этом в рабочем положении ширина комбайна за счет перпендикулярного расположения жатки увеличивается до 6,63м., а длина становится меньше и составляет 9,66м. Комбайн оборудован удобной и комфортабельной кабиной с отличным обзором, бортовым компьютером и авторегулятором температуры

Рабочая мощность 250 л.с. «Лида 1300» обеспечивается 6-ти цилиндровым двигателем, производства ОАО «УКХ «Минский моторный завод». При этом опциональна замена стандартного двигателя на аналогичный по параметрам, производства «Cummins Inc.». Ходовая часть оснащена гидростатическим приводом.

 атка оборудована планетарным 2-х желобковым ременным приводом, осуществляющим до 1210 срезов/мин., и ножами, движущимися поочередно вниз и вверх со скоростью 1,71м/с. Максимальная ширина захвата составляет 6 м. Ножи изготовлены по особой, запатентованной технологии «Шумахер», поэтому даже на высоких скоростях срез получается чистым и ровным.

## Обзор возможностей основного оборудования комбайна Лида 1300

6-ти лопастное мотовило с зубьями из высокопрочной стали оснащено гидроприводом. Скорость вращения привода составляет порядка 14-45 об/мин. Регулировка скорости может осуществляться оператором не выходя из кабины. Более современное устройство мотовила позволяет работать даже на небольших скоростях, что идеально для зерновых культур, которые легко осыпаются.

Навес жатки на наклонную камеру осуществляется по упрощенной схеме с помощью гидрошлангов, соединяемых в одной точке крепления. Все элементы привода располагаются слева.

Зерноуборочный комбайн Лида 1300 оснащен надежной двусторонней механической системой повторения контуров земли. Специальные электрические датчики отслеживают положение одновременно по осям X/Y/Z, что позволяет постоянно контролировать высоту среза. При отклонении от требуемого значения система автоматически компенсирует их.

МСС имеет три линейно расположенных молотильных барабана шириной 130см. каждый, а также 5 соломотрясов (4-х каскадные). Суммарная площадь МСС – 6,5 м2, из них 0,81 м2 – размер молотильного короба. Охват подбарабаньев осуществляется под большими углами (950-1260-1150), что создает отличную пропускную способность системы. Благодаря тому, что барабаны расположены спереди, убранная масса идет прямым потоком. Пропорционально увеличивающаяся скорость вращения молотильных барабанов позволяет получить высококлассную солому и минимизировать остатки коротких стеблей на решетках. Можно бесспорно утверждать, что комбайн Лида 1300 – один из лидеров по качеству сепарации среди аналогов

Данная модель комбайна имеет трехступенчатую систему очистки. Решета расположены каскадом. Площадь каждого решета составляет 4,21 м2. Очистка начинается сразу после того, как зерно стряслось на доску. Благодаря распределительному наклонному шнеку, снижается нагрузка на решето, расположенное посередине, происходит более быстрая очистка и распределение зерна. Датчик контроля потерь зерна позволяет оптимизировать работу зерноуборочного комбайна Лида 1300 дажена косогорье. Вентилятор очистной системы работает от гидромотора и настраивается автоматически в зависимости от количества зерна на решете.

Зерновой бункер вмещает до 6 300л. и оснащен раздвижкой закрытого типа. Разгрузочный шнек может поворачиваться на 1070 благодаря гидроцилиндру. Скорость разгрузки комбайна составляет около 1,5 минут.

Цена комбайна Лида 1300 варьируется в пределах 4 500 000 руб.- 5 500 000 руб., бывшего в употреблении: от 875 000 руб. до 1 600 000 рос. руб. НДС 0%.

Дополнительно предлагаем измельчитель  2009 г.в. по цене 161 540 рос. руб. НДС 0%.

Условия оплаты: 100% предоплата.

Условия поставки: самовывоз. Можем предоставить телефоны транспортных компаний.

Директор

ООО «ТранзитКомплектация»

Рубин М.В.

+3 75 33 618 99 49

+3 75 29 126 82 17

Факс: +3 75 236 20 57 47