Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, пер-к 1-ый Малинина,12, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000, р/с: 3012166801013(бел.руб.),

р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369, Email: lyubov.golyakova@yandex.ru,

тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17, факс: +3 75 236 20 34 55.

Коммерческое предложение

ООО «ТранзитКомплектация» предлагает к поставке

Полевые опрыскиватели

# 1.Навесные штанговые опрыскиватели ЗУБР НШ SMART 300 л

# Навесные опрыскиватели представляют собой опрыскиватели, которые навешиваются непосредственно на трехточечную навеску трактора, как правило, они имеют небольшой объем (300-1000 литров) и небольшой рабочий захват (от 10 до 12 метров, в редких случаях 15 или 18м).

| МОДЕЛЬ | НШ04.31.21Smart |
| --- | --- |
| Ёмкость основного бака | 300 л. |
| Ёмкость для чистой воды | 15 л. |
| Штанга | 10м. (подъём – механический (лебёдкой) на высоту 0,5 – 1,3м. раскладывание – ручное). Система горизонтальной стабилизации штанги одномаятниковая |
| Насос | P90 Польша (по заказу клиента может быть установлен итальянский насос компании UDOR - ZETTA70/85 (70-85л/мин. / 20атм. ) |
| Регулятор давления | SZF “MOBI” |
| Фильтрация | 3-х ступенчатая |
| Перемешивание раствора | мешалка гидравлическая эжекторная |
| Растворитель хим. средств | в сите заливной горловины |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 500 |
| Скорость км/ч рабочая транспортная | 2,5 – 6 15 |
| Производительность | 24 га/смену |
| Класс трактора | не ниже 0,6 |

# Цена: 59 410 руб. Р.Ф. НДС 0%.

# 2.Навесные штанговые опрыскиватели SMART 400 и 600 л

| МОДЕЛЬ | НШ04.31.21SMART | НШ06.81.21SMART |
| --- | --- | --- |
| Ёмкость основного бака | 400 л. | 600 л. |
| Ёмкость для чистой воды | 15 л. |
| Штанга | 12м. (подъём – механически (лебёдкой) на высоту 0,5 – 1,3м. раскладывание – ручное) |
| Насос | ZETA 70/85 UDOR (70-85л/мин. / 20атм. ) Италия |
| Регулятор давления | SZF “MOBI” |
| Фильтрация | 3-х ступенчатая |
| Перемешивание раствора | мешалка гидравлическая эжекторная |
| Растворитель хим. средств | в сите заливной горловины |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 500 |
| Скорость км/ч рабочая транспортная | 2,5 – 6 15 |
| Производительность | 29га/смену |
| Класс трактора | не ниже 0,6 | не ниже 1,4 (может быть трактор класс 0,6 при неполном заполнении бака или с установкой противовесов) |

# 400 л – 69 900 руб. Р.Ф.              600 л. -  78 800 руб. Р.Ф НДС 0%.

# 3.Навесные штанговые опрыскиватели серии "ФЕРМЕР"

| МОДЕЛЬ | НШ04.31.21 | НШ06.81.21 | НШ08.31.21 | НШ10.51.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ёмкость основного бака | 400 л. | 600 л. | 800 л. | 1000 л. |
| Ёмкость для чистой воды | 15 л. |
| Штанга | 12м. (подъём – механически (лебёдкой) на высоту 0,5 – 1,3м. раскладывание – ручное) навеска – с механизмом горизонтальной двухмаятниковой стабилизации (копирование рельефа поля). |
| Насос | ZETA UDOR (70-100л/мин. / 20атм. ) Италия |
| Регулятор давления | SZF “MOBI” |
| Фильтрация | 3-х ступенчатая |
| Перемешивание раствора | мешалка гидравлическая эжекторная |
| Растворитель хим. средств | в сите заливной горловины |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 500 |
| Скорость км/ч рабочая транспортная | 2,5 – 6 15 |
| Производительность | 29га/смену |
| Класс трактора | не ниже 0,6 | не ниже 1,4 |
| Опции | Гидроподъём и амортизация штанги |

# 400 л – 103 210 руб. РФ,   600 л- 112 730 руб. Р.Ф.   800 л – 131 300 руб. Р.Ф.      1000 л – 159 820 руб. Р.Ф. НДС 0%.

# 4.Прицепные штанговые опрыскиватели серии MASTER

Клиренс 700 мм позволяет работать на культурах в различные фазы роста не повреждая их.

Рама опрыскивателя покрыта 2-х компонентным антикоррозионным грунтом с фосфатом цинка, окрашена 2-х компонентной полиуретановой краской, которая долго сохраняет цвет и блеск при воздействии УФ-излучения и имеет высокие защитные характеристики:

устойчивость к воздействию агрессивных сред, механических нагрузок.

# Штанга с пространственной фермой

# На 2.0 тн:

# 18 м- 1 252 830 руб. РФ,  1 484 300 руб. Р.Ф.  1 292 570 руб. Р.Ф. НДС 0%;

# 24 м – 1 764 510 руб. Р.Ф.   1 953 890 руб. Р.Ф.   1 953 900 руб. Р.Ф. НДС 0%.

# На 3.0 тн

# 18м – 1 205 400 руб. Р.Ф.   1 394 780 руб. Р.Ф.      1 472 930 руб. Р.Ф. НДС 0%;

# 24 м – 1 944 865 руб. Р.Ф,   2 133 870 руб. Р.Ф.   2 133 880 руб. Р.Ф. НДС 0%.

# 1 –я поз – компьютер, 2-я поз.- компьютер и навигатор, 3-я поз. – компьютер, навигатор и система автоматического слежения работы секций.

# На 18 м- штанга на 5 секций – гидравлика;

# На 24 м – штанка на 7 секций – электрогидравлика.

# Стабилизация штанги и амортизация

# Простые и высокопроизводительные насосы:

# Четырёхкратная фильтрация

# Компьютерное управление, автоматическое отключений секций

| МОДЕЛЬ | MASTER (2000л) |
| --- | --- |
| Ёмкость основного бака, л. | 2000 |
| Ёмкость промывочного бака, л. | 90 |
| Ёмкость для чистой воды, л. | 15 |
| Штанга | 18-24м. (подъём и раскладывание – гидравликой). |
| Конструкция штанги | пространственная ферма |
| Насос мембранно-поршневой | RO – 110/260 “UDOR”, (110/260л/мин. / 20атм. ), Италия |
| Регулятор-распределитель давления | ручной пятисекционный пропорциональностабилизированный |
| Фильтрация | 4-х ступенчатая |
| Перемешивание раствора | мешалка гидравлическая эжекторная |
| Растворитель хим. средств | корзина растворителя в заливной горловине |
| Корпуса распылителей | Револьверного типа на два/три/четыре потока |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 500 |
| Скорость км/ч: рабочая транспортная | 5-18 15 |
| Производительность, гасм | 50 - 180 |
| Тормозная система | Одноконтурная, пневматическая |
| Класс трактора | Не ниже 1,4 |

# 5.Прицепные опрыскиватели серии GRAND Master

Основные технические характеристики

|  | GRAND Master 3000 |
| --- | --- |
| Ёмкость основного бака, л. | 3000 |
| Ёмкость промывочного бака, л. | 270 |
| Ёмкость для чистой воды, л. | 15 |
| Штанга | 18м. / 24м. |
| Конструкция штанги | пространственная ферма |
| Насос мембранно-поршневой | Zeta 260 “UDOR”, 260 л/мин. / 20атм. ), Италия |
| Регулятор-распределитель давления | Компьютер ARAG, TeeJet |
| Фильтрация | 4-х ступенчатая |
| Перемешивание раствора | мешалка гидравлическая эжекторная |
| Растворитель хим. средств | Внешний миксер 20 л. |
| Корпуса распылителей | Револьверного типа на четыре потока |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 500 |
| Скорость км/ч: рабочая транспортная | 5-18 15 |
| Производительность, га/смену | 50 – 180 (при скорости 5-18км/час соответственно) |
| Класс трактора | Не ниже 1,4 |

# 6.Мелиоративные опрыскиватели

назначение: химическая обработка мелиоративных каналов и дорожных обочин, трассы газо-нефтепроводов, контрольно-следовых полос и др.

Тип: навесной штанговый, для односторонней обработки.
Класс трактора: не ниже 0,9.
Управление штангой: гидроцилиндрами из кабины водителя через гидросистему трактора.

| Модель | НШ04.21.М2 | НШ06.21.М2 |
| --- | --- | --- |
| Емкость основного бака, л | 400 | 600 |
| Емкость бака для мытья рук, л | 10 |
| Штанга | 6м. (односторонняя) |
| Кол-во распылителей | 9шт. |
| Тип распылителей | 8шт. – щелевые, 1шт. – ассиметричный. |
| Ширина обработки (горизонтальной) | до 9м. |
| Тип насоса | мембранно - поршневой |
| Марка насоса | ZETA UDOR (70-100л/мин. / 20атм. ) Италия |
| Регулятор давления | ZSF “MOBI” |
| Кол-во ступеней фильтрации | 3 |
| Диапазон выхода рабочей смеси, л/га | 60 – 500 |
| Скорость, км/ч рабочая транспортная | 2,5 – 9 15 |
| Кол–во обслуживающего персонала, чел. | 1 |

400 л – 137 400 руб. Р.Ф.      600 л- 156 400 руб. Р.Ф. НДС 0%.

Условия оплаты: 100 % предоплата, либо 50%-предоплата, а остальные 50% в течение 5 календарных дней с даты уведомления о готовности товара к отгрузке.

Срок поставки: 10-15 календарных дней с момента поступления предоплаты на р/с Поставщика.

Условия поставки: Самовывоз со склада Поставщика, либо поставка транспортом Поставщика за счет Покупателя.

С уважением,

Директор ООО «ТранзитКомплектация»

Рубин М.В.

+3 75 29 126 82 17

+3 75 33 618 99 49