Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, пер-к 1-ый Малинина,12, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000, р/с: 3012166801013(бел.руб.),

р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369, Email: lyubov.golyakova@yandex.ru,

тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17.

Коммерческое предложение

ООО «ТранзитКомплектация» предлагает к поставке

Одиночные дискаторы

# 1.Агрегат дисковый навесной серии АДН «ДИСКАТОР»

# Агрегат АДН «ДИСКАТОР» используется в составе комплекса машин в системе основной и предпосевной обработки почвы по энерго- и ресурсосберегающим технологиям под зерновые, технические и кормовые культуры, а также лущения стерни, улучшения лугов и пастбищ.

### Один проход агрегата эквивалентен трем проходам традиционной дисковой бороны.

Отличительной конструктивной особенностью агрегатов АДН является:

- 1. каждый диск установлен на индивидуальной рессорной стойке. Диск при этом выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также снижению требуемого тягового усилия трактора; диаметр диска 510 или 560мм (по заявке заказчика);

- 2. каждый ряд дисков имеет возможность бесступенчатой регулировки угла атаки (от 0 до 25 градусов) и соответственно рабочей ширины захвата диска, что позволяет более точно настроить агрегат для работ на разных типах почв, при разных погодных условиях для получения требуемого результата;

- 3. регулировка угла атаки дисков с одной позиции центральной тягой каждой секции позволяет свести к минимуму временные потери на переналадку агрегата;

- 4. раздельная регулировка угла атаки дисков позволяет настроить агрегат на работу с разными углами атаки первой и второй секции, что улучшает качество работ на задернённых почвах, снижая вероятность забивания второй секции растительными остатками;

- 5. рессорная стойка продлевает безаварийную работу на почвах сильно засоренных камнями, значительно снижая вероятность поломки дисков и ступиц при наезде на препятствие высотой до 150 мм;

- 6. рессорная стойка, вибрируя при работе, способствует лучшему заглублению диска и его самоочистке;

- 7. отсутствие в конструкции дисковых батарей с единой осью позволяет работать в условиях повышенной влажности почвы (до 40%), на полях со значительным количеством пожнивных остатков, а также на участках с любым количеством сорной растительности, при этом исключается наматывание на ось диска и забивание рядов дисков;

- 8. возможность бесступенчатой регулировки взаиморасположения первой и второй дисковых секций обеспечивает сплошную обработку почвы и снижение гребнистости поверхности и подповерхностного горизонта на глубине обработки любых типов почв, а также позволяет работать с минимальным перекрытием при каждом следующем проходе;

- 9. мульчирующий вал с пружинными полукольцами и пальцевыми граблями позволяет получать предпосевную поверхность почвы высокого качества, улучшает дробление комков и исключает:

  - налипание и забивание комьями земли при работе на сильно переувлажнённых глинистых почвах;

  - поломку вала на почвах сильнозасоренных камнями;

  - забивание растительными остатками.

- 10. Возможность установки на агрегат высевающей приставки для посева трав и промежуточных культур (сидератов).

| Наименование показателя | Значение для марок серии АДН |
| --- | --- |
|  | АДН 2,5Р2У | АДН 2,5Р2 | АДН 3Р2 | АДН 3,5Р2 | АДН 4Р2 |
| Тип агрегата | Навесной |
| Рабочая ширина захвата, м. | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Требуемая мощность ЭС, л.с | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| Агрегатирование (тяговый класс трактора) | 1,4 | 2 | 3 |
| Глубина обработки, см, не более | 16 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,0 – 20,0 |
| Масса сухая конструкционная, кг | 1100±100 | 1200±100 | 1300±100 | 1400±100 | 1550±100 |
| Количество дисков, шт | 8 + 8 | 10 + 10 | 12 + 12 | 14 + 14 | 16 + 16 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более |
| - длина - высота - ширина (по граблям) | 2400±50 1550±50 2550±50 | 2400±50 1550±50 3000±50 | 2400±50 1550±50 3550±50 | 2400±50 1550±50 4050±50 |

# 2. Агрегат дисковый навесной АДН одиночный без регулировки угла атаки дисков

# Агрегаты АДН наиболее эффективны при обработке брошенных полей, полей с полеглыми зерновыми, соломой от кукурузы, а также с высокостебельными сидератами. Он  гарантирует более интенсивное перемешивание почвы и растительных остатков в вышеуказанных и более тяжелых условиях.

# 3.Борона дисковая навесная серии БДН

## Преимущества перед навесными боронами других изготовителей:

1. Рабочие органы тракторной бороны БДН – сферические зубчатые диски фирмы O.F.A.S. Италия.(диаметр 510мм)
2. Подшипники – специальная подшипниковая синтетическая склейка «Lignotol», имеющая высокие показатели стойкости к истиранию. В отличие от традиционных подшипников, такой узел в процессе износа не требует замены, а только обслуживания! 
3. Вышеуказанные преимущества позволяют увеличить срок службы без ремонта в два раза ( до 3..5лет).

| ШИРИНА ОБРАБОТКИ |
| --- |
|  | 1,6м. | 1,8м. | 2,3м. | 2,7м. | 3,1м. |
|  | Тип V | Тип Х |
| диски-ø510мм | БДН 160 | БДН 180 | БДН 230 | БДН 270 | БДН 310 |
| Класс трактора, не ниже | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,4 |

# 4.Роторный культиватор SRP 9/1000

Роторный культиватор SRP 9/1000  обладает всеми преимуществами ротационной бороны, но сверх того имеет еще более устойчивый профиль агрегата, увеличенные диаметры валов и закаленные зубцы. Роторные культиваторы SHAKTIMAN с надежными «зубцами с агрессивным углом атаки» активно углубляются в почву и автоматически держат необходимую рабочую глубину. Даже твердые, тяжелые почвы культиватор рыхлит без особых проблем, одновременно интенсивно перемешивая почву с соломой. Большое свободное пространство между зубцами предотвращает забивание, так что смесь соломы и земли может проходить даже над держателями зубцов без каких - либо трудностей.

Технические характеристики

Модель Рабочая ширина, (см) Мощность трактора, л.с. SRP - 3 100 45+ SRP - 4 125 55+ SRP - 5 150 60+ SRP - 6 175 65+ SRP - 7 200 70+ SRP - 8 225 75+ SRP - 9 250 80+

Условия оплаты: 100 % предоплата, либо 50%-предоплата, а остальные 50% в течение 5 календарных дней с даты уведомления о готовности товара к отгрузке.

Срок поставки: 10-15 календарных дней с момента поступления предоплаты на р/с Поставщика.

Условия поставки: Самовывоз со склада Поставщика, либо поставка транспортом Поставщика за счет Покупателя.

С уважением,

Директор ООО «ТранзитКомплектация»

Рубин М.В.

+3 75 29 126 82 17