Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, пер-к 1-ый Малинина,12, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000, р/с: 3012166801013(бел.руб.),

р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369, Email: lyubov.golyakova@yandex.ru,

тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17.

Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-4,5-1

(c надставными цельнометаллическими бортами)

Прицеп тракторный специальный 2ПТС-4,5-1 для транспортирования различных сельскохозяйственных и строительных сыпучих грузов, органических удобрений с объемной массой до 1,6 т/м³ с выгрузкой назад и на две боковые стороны. Применение прицепа возможно во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных. Прицеп двухосный с четырьмя шинами 13,0/75-16НС8 оборудован пневматическими тормозами. Разгрузка прицепа производится при помощи одного гидроцилиндра, расположенного в центре грузовой платформы прицепа. Выбор стороны разгрузки производится путем ручного расстопаривания соответствующих фиксаторов, соединяющих грузовую платформу с рамой прицепа. Прицеп может изготавливаться в двух исполнениях: 1) 2ПТС-4,5 – прицеп тракторный специальный; 2) 2ПТС-4,5-1 – прицеп тракторный специальный с надставными бортами. Прицеп 2ПТС-4,5-1 предназначен для перевозки различных грузов с объемной массой до 400 кг/м3 (силос, сенаж, зеленая масса, хлопок и т.д.)

| Технические характеристики | 2ПТС-4,5 | 2ПТС-4,5-1 |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, т | 4,5 |
| Вместимость кузова, м3 | 4,7 | 13,6 |
| Габаритные размеры, м |  |
| - длина | 6,25 |
| - ширина | 2,4 |
| - высота | 1,9 | 3,02 |
| Масса, т | 2,25 | 2,6 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Разгрузка назад и боковые стороны |  |
| Трактор, тяг. кл. | 1,4 |
| Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ТСУ-2В |

| Цена без НДС: 236 923 рос. руб. |  |
| --- | --- |

Условия оплаты – 100% предоплата.

Срок поставки – в течение 5 рабочих  дней с момента поступления денежных средств, возможна досрочная поставка.

Условия поставки: самовывоз.

С уважением,

Директор ООО «ТранзитКомплектация»

Рубин М.В.

+3 75 33 618 99 49

+3 75 29 126 82 17