Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, пер-к 1-ый Малинина,12, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000, р/с: 3012166801013(бел.руб.),

р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369, Email: lyubov.golyakova@yandex.ru,

тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17.

Руководителю

ООО «ТранзитКомплектация» предлагает следующую продукцию:

# Картофелекопалка однорядная к мотоблоку

Вибрационная картофелекопалка - это активное навесное оборудование, агрегатируемое к мотоблокам с водяным охлаждением при помощи заднего ременного ВОМа

Картофелекопатель позволяет выкапывать клубни картофеля с гораздо большей эффективностью нежели обычный пассивный картофелекопатель. Вы так же можете выкапывать лук, свеклу, чеснок.  
  
Сама конструкция состоит из ножа шириной 40 см, и фильтрующей решетки (крохотного механизма). На двойных шарикоподшипниках через ремень привода, производится вибрация грохота по отношению к ножу. Регулировка глубины производится при помощи высоты металлических катков.

# Полотно бункерное ТЗК-30

ТЗК-30   - транспортёр-загрузчик картофеля.

Проверенная временем машина, надёжная и простая в эксплуатации и ремонте.

Чаще всего приходится менять полотна транспортёров.

Полотно бункерного транспортёра имеет длину 5200 мм., ширину 1100 мм.

по краям полотна приклёпаны цепи с шагом 38 мм.

# Картофелесажалка навесная двухрядная Л-201

Предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля.

Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, сошников, бороздозакрывателей, загрузочного бункера, редуктора изменения густоты посадки.

# Комбайн картофелеуборочный КПК-2-01

Наименование

Полотно ККА 01.03.020 1-й элеватор КПК-2

Полотно КПК 04.05.000 2-й элеватор КПК-2, -3

Полотно КПК. 05.01.000 редкое КПК-2, -3

Полотно КПК. 06.00.002 с резиновыми пальцами широкое

Полотно КПК. 06.00.002-01 с резиновыми пальцами узкое

Полотно ККА 19.10.000 лент. 500 мм КПК-2

Полотно ККА. 19.03.100 лент. 800 мм КПК-2

Полотно КПК. 08.04.000 ковшовое

Полотно КПК 10.07.000 бункерное КПК-2, -3

Полотно ККА 19.02.110 переборщик КПК-2

Полотно ККУ.92.520 1-й элеватор ККУ, КПК-3

Полотно КПК 01.02.000 1-й элев. узкое КПК-3

Полотно КПК. 09.18.000 сопров. прутковое

Полотно КПК. 09.19.000 загрузочное

Полотно КПК. 09.22.000 сопров. ленточное

Ролик КПК 01.29.000 с буртиком

Ролик КПК 01.30.000 с буртиком обрезиненный

Ролик КПК. 01.31.000 цилиндрический

Ролик КПК. 01.38.000 малый обрезиненный

Звездочка ККУ 92155 (корона)

Выкапывающий диск КПК. 01.25.401

Ступица выкапывающего диска КПК. 01.25.101 (в сборе)

Картофелеуборочный комбайн КПК-2-01 предназначен для выкапывания картофеля, посаженного картофелепосадочными машинами, отделения (очистка) клубней от ботвы, растительных и других примесей, сбора клубней в бункер с последующей выгрузкой в транспортное средство. Данная модель картофелеуборочного комбайна 2-х рядная. Легко и надежно агрегатируется с сельскохозяйственными тракторами МТЗ-80 и МТЗ-82.

Технические характеристики картофелеуборочного комбайна КПК-2-01

| Производительность, га/час | 0,3 – 0,8 |
| --- | --- |
| Ширина междурядий, см | 70 (возможно 75) |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,4 – 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 8000 x 6000 x 4100 |
| Масса, кг | 5800 |
| Вместимость бункера, кг | 1500 |

# Машина ботвоуборочная МБУ-3.0

Предназначена для сбивания и измельчения ботвы картофеля с копированием профиля гребней 70, 75, 90 см, а также для измельчения ботвы овощных культур (морковь и др.) и пожнивных остатков (кукурузы, капусты и др.). Машина работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 6 см. Уклон местности не более 8 градусов.

# Картофелекопатель элеваторный полунавесной КЭП-1.4

Предназначен для выкапывания картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладки их на поверхность поля для дальнейшей подборки.

Картофелекопатель предназначен для работы на всех видах почвы с влажностью до 27% и твердостью до 20 кг/см2.

Картофелекопатель может работать на полях с ровным рельефом и с поперечным уклоном не более 3 градусов, с удаленной или засохшей ботвой, с содержанием в пахотном горизонте камней диаметром до 150 мм - до 6 т/га, на гладких и гребневых посадках с междурядьями 70 см, глубине залегания клубней до 22 см, ширине залегания до 40 см, при биологически зрелом картофеле.

# Переборочный стол СПР-10

Переборочный стол предназначен для ручного отбора некондиционных клубней, комков и камней при доработке лука, картофеля, корнеклубнеплодов и дальнейшего передвижения продукции в нужном направлении.

# Элеватор (конвейер) выгрузной ТВН-40

Предназначен для погрузки корнеклубнеплодов в транспортные средства или контейнеры, выполнение внутрискладских перемещений.

Компоновка транспортера обеспечивает рациональное использование внутрискладских площадей при использовании средств механизации и распределении корнеклубнеплодов в нужном направлении.

Привод ленты конвейерной осуществляется от электродвигателя.

Управление транспортером в технологическом режиме осуществляется оператором посредством пульта.

# Комбайн картофелеуборочный полуприцепной ПКК-2-0,5

Предназначены для уборки картофеля на легких и средних почвах влажностью до 24%, отделения картофеля от примесей, накопления его в бункер с последующей выгрузкой в транспортное средство. Комбайн оснащен переборочным столом с площадками для работы обслуживающего персонала (4 чел.). Агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4-2.

Комбайн модификации ПКК-2-05 предназначен также для уборки лука, моркови.

# Картофелекопатель навесной двухрядный КТН-2В

КТН-2ВМ, тракторный навесной двухрядный картофелекопатель с активным битером и элеватором на резиновых ремнях GRIMME, предназначен для выкапывания картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность поля для дальнейшей подборки. На картофелекопателе установлен треугольный битер. Во время перехода на битер пласт почвы подвергаются крошению за счет разности поступательной скорости трактора и окружной скорости битера, что облегчает работу элеваторов и улучшает сепарацию.

# Окучник для междурядной обработки почвы (картофельный) КОН

Предназначен для нарезки гребней, довсходовой и послевсходовой обработки междурядий 4-х рядных посадок картофеля с одновременным боронованием и окучиванием, боронования по всходам, окучивания или культивации, подкормки растений сыпучими минеральными удобрениями.

По заявке покупателя культиватор комплектуется следующим:

подкормочное приспособление для внесения сыпучих минеральных удобрений,

комплект роторов к окучнику,

комплект лап плоскорежущих односторонних (правых, левых),

комплект стрельчатых лап,

борона сетчатая БС-3.

Обеспечивает качественное рыхление почвы в междурядьях на заданную глубину с уничтожением сорняков, паралелограммная подвеска секций рабочих органов обеспечивает копирование рельефа почвы, шины атмосферного давления и обрезиненные катки культиватора обеспечивают их самоочистку от налипшей грязи, предусмотрен вариант использования культиватора для сплошной культивации с использованием лап стрельчатых.

# Окучник - культиватор гребнеобразователь ОКГ-4

Предназначен для обработки 4-х рядных посадок картофеля с междурядьями 70-90 см.

Применяется во всех зонах возделывания картофеля, включая почвы, засоренные камнями.

В зависимости от установленных рабочих органов выполняет следующие операции:

предпосадочную нарезку гребней с одновременным рыхлением основания образуемого гребня;

сплошное довсходовое и послевсходовое боронование с окучиванием;

междурядную обработку с окучиванием.

# Картофелесажалка полунавесная четырехрядная Л – 207

Картофелесажалка предназначена для рядковой посадки картофеля на почвах всех типов. Загрузка картофелесажалки картофелем производится из любых самосвальных транспортных средств. Картофелесажалка оборудована туковысевающим аппаратом

# Картофелесажалка навесная двухрядная Л-201

Предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля.

Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, сошников, бороздозакрывателей, загрузочного бункера, редуктора изменения густоты посадки.

Директор ООО «ТранзитКомплектация»

Рубин М.В.

Тел.+3 75 29 126 82 17

Email:rubin.mikhail2012@yandex.ru