Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, пер-к 1-ый Малинина,12, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000, р/с: 3012166801013(бел.руб.),

р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369, Email: lyubov.golyakova@yandex.ru,

тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17.

Коммерческое предложение

Руководителю

ООО «ТранзитКомплектация» предлагает к поставке для Вашего производства

## УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА

Оборудование для охлаждения молока и временного хранения молока с рекуперацией тепла предназначено для охлаждения молока и его временного хранения с одновременным нагревом воды для технологических нужд в аккумуляционных емкостях.

Молокоохладитель представляет собой емкость закрытого типа из пищевой нержавеющей стали, внутри которой находится испаритель. Основные системы для охлаждения молока - это системы с непосредственным охлаждением и системы с теплоаккумуляцией.

Главная задача сохранения качества молока - это его скорейшее охлаждение сразу после окончания процесса дойки.

Максимально быстрое охлаждение молока позволяет получить высококачественное сырье для производства продуктов молочной промышленности с поддержкой гигиенических стандартов на самом высоком уровне. Наши установки для охлаждения молока позволяют охлаждать молоко за 2 часа до температуры +4˚С. Температура молока в молочной емкости измеряется с помощью термометра сопротивления. При достижении температуры молока +4 °С агрегаты отключаются. При возрастании температуры до 5 °С агрегаты включаются снова.

Новый производственный корпус оснащен современнейшим технологическим оборудованием с числовым программным управлением. Технология производства и конструкторские разработки позволяют производить установки для охлаждения молока в замкнутом цикле (от раскроя металла до изготовления систем управления охлаждением и мойкой цистерны). Самый технически сложный элемент танка-охладителя – это теплообменник-испаритель. Не каждый производитель танков-охладителей в Европе производит данный элемент,  в Республике Беларусь ОАО «Гомельагрокомплект» является единственным производителем  таких испарителей.

Резервуар представляет собой конструкцию из нержавеющей стали марки AISI 304 с теплоизоляцией, что обеспечивает длительный срок службы  и сохранение температуры молока при неработающих компрессорах (максимальное повышение  -1˚С в сутки).

Толщина изоляционного материала (экологически безвредный вспененный полиуретан) составляет 50мм, что позволяет предотвращать тепловые потери и способствует низкому уровню потребления энергии.

Внутренняя оболочка резервуара поддерживает качество находящегося  в резервуаре молока за счет идеальной поверхности. Защищенная от сварных швов поверхность имеет шероховатость не менее Ra 2,5, что обеспечивает безукоризненную мойку в автоматическом режиме и предотвращает образование и размножение бактерий.

Испаритель изготавливается такой конструкции, что позволяет сохранять все вкусовые качества продукта, не образовывает льда в молоке и проходит испытания при давлении не менее чем 60Атм.

Установка оснащена автоматом управления собственного производства, обеспечивающий контроль за работой компрессорно-конденсаторного агрегата и автоматической мойки, а также за процессом перемешивания и охлаждения.

Автомат управления укомплектован электронным термометром, электромагнитными клапанами подачи воды, дозировочными кислотно-щелочными насосами, счетчиками холодной и горячей воды. Вышеперечисленные элементы автомата управления дают возможность управлять и контролировать работу молочного танка, и позволяют получить высококачественный продукт.

Автоматическая мойка проста в управлении включает в себя 7 этапов промывки, каждый из которых можно неоднократно повторять по необходимости, а установленный в автомате ТЭН позволяет нагревать воду и кислотно-щелочной раствор до необходимой температуры  и обеспечивает качественную мойку резервуара. Распылительная головка, вращающаяся под напором жидкости, обеспечивает попадание кислотно-щелочного раствора  на все стенки емкости.

Системы с непосредственным охлаждением включают в себя холодильный агрегат, обеспечивающий подачу охлаждающего хладагента, который отбирает тепло у молока, находящегося в молокоохладителе соответствующего объема.

Установка не только охлаждает молоко после дойки до температуры ниже +4 °С, но обеспечивает и его хранение при этой температуре, а также автоматическую промывку молочной емкости после выгрузки молока.

Охладитель молока включает в себя следующие составные части: молочную емкость со встроенным испарителем холодильного агента, наружный кожух с теплоизоляцией, устройство суфлирующее, кран выгрузки молока, моющие головки, систему промывки.

Установки для охлаждения молока комплектуются современными, высоконадежными компрессорно-конденсаторными агрегатами с системой автоматики для работы в диапазоне температур от 0 до +48˚С окружающей среды, в котором используется экологически безопасный фреон R404А; лопастными мешалками, конструкция которых обеспечивает равномерное и плавное перемешивание молока по всему объему, исключая его вспенивание.

| Наименование показателя | ЗУОМ-2000 | ЗУОМ-3000 | ЗУОМ-5000 | ЗУОМ-8000 | ЗУОМ-10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная вместимость резервуара для хранения молока, л | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
| Габаритные размеры мм, не более Длина Ширина высота | 3070 1500 1830 | 3471 1500 1980 | 4120 1700 2140 | 4480 2100 2390 | 5260 2100 2390 |
| Время охлаждения молока (от первой дойки) с t=35С до t=4С от ном.вместимости и tокружающей среды +25С, ч, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Повышение средней температуры в С охлажденного молока при включенном компрессорно-конденсаторном агрегате за 8 ч хранения, не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип хладогента | Хладон R-404A | Хладон R-404A | Хладон R-404A | Хладон R-404A | Хладон R-404A |
| Частота вращения мешалки | 28±4 об/мин | 28±4 об/мин | 28±4 об/мин | 28±4 об/мин | 28±4 об/мин |
| Параметры электрооборудования: Род тока Ном.напряжение, В Частота, ГЦ | Переменный 380 50 | Переменный 380 50 | Переменный 380 50 | Переменный 380 50 | Переменный 380 50 |
| Потребляемая электрическая мощность установки, кВт, не более | 6.4 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 |

Условия оплаты: 100 % предоплата.

Срок изготовления: 15 календарных дней.

Условия поставки: самовывоз.

С уважением,

Директор ООО «ТранзитКомплектация»

Рубин М.В.

+3 75 33 618 99 49

+3 75 29 126 82 17