Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, пер-к 1-ый Малинина,12, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000, р/с: 3012166801013(бел.руб.),

р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369, Email: lyubov.golyakova@yandex.ru,

тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17.

Коммерческое предложение

ООО «ТранзитКомплектация» предлагает к поставке

Почвенные фрезы и культиваторы

# Полевые фрезы и роторные культиваторы

# 1.Фрезерный культиватор серии UL 36-48-60 (Cosmo)

Компактные фрезерные культиваторы серии U Cosmo (Италия) предназначены для фермерских хозяйств и сельхозорганизаций  специализирующихся на выращивании овощей, а так же для работы в садах и питомниках.

Различные варианты ширины захвата, позволят оптимально подобрать машину под ваши потребности с максимальной глубиной обработки от 16 до 20 сантиметров, подходит для любых типов почв,  а также различных операций, включая предпосевную подготовку почвы.

|  | UL36 | UL48 | UL60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 1335х805х600 | 1340х805х600 | 1645х805х600 |
| Ширина захвата, мм | 900 | 1200 | 1500 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 15-25 | 20-25 | 25-40 |
| 3-точечная навеска | + | + | + |
| Количество ножей, шт | 24 | 36 | 42 |
| Размер лезвий, мм | 60х6 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Частота вращения ротора, за 540 об/мин | 245 | 242 | 242 |
| Форма ножей | Г-образная |
| Глубина обработки, см | 16,5 |
| Диаметр ротора, мм | 375 |
| Тип защиты | Фрикционная муфта |
| Вес, кг | 153 | 180 | 200 |

# 2.Вертикальный фрезерный культиватор серии SRP 200-250-300

Вертикальный фрезерный культиватор  серии SRP Cosmo(Италия), (активные роторные бороны) применяются для сплошной предпосевной подготовки почвы на глубину до 30 см без активного перемешивания горизонтальных слоев почвы с последующим выравниванием и прикатыванием.

Вертикальный фрезерный культиватор серии SRP является новым продуктом компании Cosmo в линейке машин со средней шириной захвата и идеально подходит для предпосевной подготовки почвы.

Наиболее важные технические особенности:

1.      Уменьшенные габаритные размеры, за счет более близкого расположения заднего катка к машине, обеспечили смещение центра тяжести ближе к трактору. Это особенно важно при работе в комбинации с сеялкой.

2.     Эффективная система защиты днища машины от камней.

3.     Система быстрой смены ножей.

|  | SRP 200 | SRP 250 | SRP 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, мм | 2000 | 2500 | 3000 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 70+ | 80+ | 90+ |
| 3-точечная навеска | + | + | + |
| Количество ножей, шт | 16 | 20 | 24 |
| Размер лезвий, мм | Толщина – 12 мм, длина – 285 мм |
| ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Частота вращения ротора, за 540 об/мин | 245 | 242 | 242 |
| Глубина обработки, см | 28 |
| Вес, кг | 640 | 720 | 800 |

# 3.Фрезерный культиватор серии UM 60-72 (Cosmo)

|  | UM60 | UM72 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 1775х940х720 | 1970х940х720 |
| Ширина захвата, мм | 1524 | 1800 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 35-50 |
| 3-точечная навеска | + | + |
| Количество ножей, шт | 48 | 54 |
| Размер лезвий, мм | 70х6 |  |
| ВОМ, об/мин | 540 |  |
| Частота вращения ротора, за 540 об/мин | 241 | 241 |
| Форма ножей | Г-образная |
| Глубина обработки, см | 17,8 |
| Диаметр ротора, мм | 434 |
| Тип защиты | Фрикционная муфта |
| Вес, кг | 285 | 310 |

# 4.Фрезерный культиватор серии UH 72-84 (Cosmo)

|  | UH 72 | UH 84 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 2056х1055х795 | 2282х1055х795 |
| Ширина захвата, мм | 1829 | 2100 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 50-65 |
| 3-точечная навеска | + | + |
| Количество ножей, шт | 48 | 54 |
| Размер лезвий, мм | 80х7 |  |
| ВОМ, об/мин | 540 |  |
| Частота вращения ротора, за 540 об/мин | 241 | 241 |
| Форма ножей | Г-образная |
| Глубина обработки, см | 19,05 |
| Диаметр ротора, мм | 480 |
| Тип защиты | Фрикционная муфта |
| Вес, кг | 435 | 450 |

# 5.Фрезерный культиватор серии UHH 100-120 (Cosmo)

|  | UHH 100 | UHH 120 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 2728х1209х1396 | 3272х1209х1396 |
| Ширина захвата, мм | 2510 | 3050 |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 90-100 | 90-120 |
| 3-точечная навеска | + | + |
| Количество ножей, шт | 60 | 72 |
| ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Частота вращения ротора, за 540 об/мин | С коробкой передач |
| Форма ножей | Г-образная |
| Глубина обработки, см | 27 |
| Диаметр ротора, мм | 532 |
| Тип защиты | Фрикционная муфта |
| Вес, кг | 1025 | 1200 |

Условия оплаты: 100 % предоплата, либо 50%-предоплата, а остальные 50% в течение 5 календарных дней с даты уведомления о готовности товара к отгрузке.

Срок поставки: 10-15 календарных дней с момента поступления предоплаты на р/с Поставщика.

Условия поставки: Самовывоз со склада Поставщика, либо поставка транспортом Поставщика за счет Покупателя.

С уважением,

Директор ООО «ТранзитКомплектация»

Рубин М.В.

+3 75 29 126 82 17