Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, пер-к 1-ый Малинина,12, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000, р/с: 3012166801013(бел.руб.),

р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369, Email: lyubov.golyakova@yandex.ru,

тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17.

Коммерческое предложение

ООО «ТранзитКомплектация» предлагает к поставке

Техника для сада

Посадочная машина однорядная садовая ПМ-1С

Посадочная машина однорядная садовая ПМ-1С предназначена для посадки саженцев плодовых и ягодных культур после предварительной вспашки и глубокого чизлевания.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Модель | ПМ-1С |
| Тип | навесная |
| Рабочая скорость, км/ч | до 3 |
| Класс трактора | 0,6 – 1,4 |
| Масса (конструктивная), кг | 300 |
| Глубина посадки, мм | до 300 |
| Ширина борозды, мм | 300 |
| Ширина междурядья (по маркёру), м | до 5 |
| Шаг посадки (по маркёру), м | до 3 |

Машины для межствольной обработки

# 1.Выдвижные роторные культиваторы FS Rinieri (Италия)

FS – Выдвижные роторные культиваторы доступны в 8 модификациях, чтобы удовлетворить разные требования к рыхлению рядов. Все модели культиваторов оснащены с настраиваемым по высоте  роторным агрегатом с пружинным амортизатором для смягчения сильных ударов. Роторный агрегат также имеет муфту безопасности в приводе.  Все модели доступны с гидравлически регулируемым наклоном роторного агрегата.

Оснащен : Гидравлически регулируемый наклон роторного агрегата -  гидравлическое масло – карданный вал – 2 запасных зуба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Код | Модель | Величина сдвига, см | Ширина захвата, см | Ширина ряда | Мощность трактора, лс | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мин, см | Макс, см |  |  |
| 60070M | FS 100 | 100 | 55 | 150 | 200 | 20 | 230 |
| 60080M | FS 130 | 130 | 55 | 180 | 280 | 20 | 230 |
| 60090M | FS 160 | 160 | 55 | 250 | 350 | 25 | 270 |
| 60091M | FS 160 | 175 | 70 | 250 | 350 | 25 | 280 |
| 60100M | FS 200 | 185 | 55 | 300 | 450 | 30 | 350 |
| 60101M | FS 200 | 200 | 70 | 300 | 450 | 30 | 360 |
| 60110M | FS 220 | 220 | 70 | 350 | 600 | 40 | 380 |
| 60111M | FS 220 | 235 | 85 | 350 | 600 | 40 | 390 |

# 2.Гидравлический выдвижной вертикально-фрезерный культиватор EL Rinieri (Италия)

EL – гидравлический выдвижной вертикально-фрезерный культиватор для каменистых почв  с 4 вертикально вращающимися наборами зубьев идеально подходит для возделывания виноградников и садов в междурядьях с близкими насаждениями (минимум 50 см друг от друга.). Выполняет хорошую прополку на минимальную рабочую глубину, обеспечивает оптимальное выравнивание почвы без создания каких-либо канав во время его бокового перемещения.

Гидравлическая  регулировка  наклона  роторного  агрегата  (требуется  распределитель  двойного  действия),  гидравлическое масло  – карданный вал с болтовым ограничителем - 2 запасных зуба.

4 вертикальных ножа, датчик отклонения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Код | Модель | Величина сдвига, см | Ширина захвата, см | Ширина ряда | Мощность траткора, лс | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мин, см | Макс, см |  |  |
| 60720M | EL 90 | 90 | 65 | 120 | 200 | 30 | 260 |
| 60730M | EL 115 | 115 | 65 | 150 | 250 | 30 | 300 |
| 60740M | EL 140 | 140 | 65 | 200 | 300 | 30 | 320 |
| 60750M | EL 170 | 170 | 65 | 250 | 380 | 30 | 340 |
| 60760M | EL 200 | 200 | 65 | 300 | 450 | 40 | 410 |
| 60770M | EL 225 | 225 | 65 | 350 | 600 | 40 | 430 |
| 60780M | EL 260 | 260 | 100 | 450 | 600 | 60 | 500 |

# 3.Фреза садовая GS-80/R MCMS (WARKA)

Фреза садовая является навесной машиной на трактор и предназначеня для работы с тракторами класса  0,6 ÷ 0,9T.
Фреза садовая имеет широкое применение в садах и ягодниках . Служит для междурядий в садах и ягодниках уничтожение сорняков, внесение удобрений в почву.

Технические параметры

- Тип машины - навесная

- Тип привода – трактор класса 0,6-0,9T

- Мощность передачи единицы [kW] - 28

- Минимально необходимая мощность [kW] - 18

- Тип передачи - PK-0545.000 / 3

- Передаточное отношение - 1:1

- Максимальная скорость транспортировки [км/ч] - 12

- Минимальный дорожный просвет Транспорт [мм] - 300 [mm]

- Обслуживающий персонал - тракторист

- Габаритные размеры (дл. x шир. x выс.) [mm] - 800 x 1600 (при сложенном агрегате) 265 или (при розложенном агрегате) x 950

- Масса [кг] - 250

- Рабочая ширина [mm] - 1000

- Количество рабочих ножей [шт.] -20

- максимальная глубина работы [mm] - 50

Условия оплаты: 100 % предоплата, либо 50%-предоплата, а остальные 50% в течение 5 календарных дней с даты уведомления о готовности товара к отгрузке.

Срок поставки: 10-15 календарных дней с момента поступления предоплаты на р/с Поставщика.

Условия поставки: Самовывоз со склада Поставщика, либо поставка транспортом Поставщика за счет Покупателя.

С уважением,

Директор ООО «ТранзитКомплектация»

Рубин М.В.

+3 75 29 126 82 17