ООО «Воронежагротехсервис»

Адрес: 394033 г. Воронеж ул. Мопра 15 оф. 160.

Елена 8-938-4077609

|  | Параметры | Ед. изм. | А-100Р | А-100 | А-150Р | А-150 | А-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двухступенчатый редуктор самохода |  | + | - | + | - | - |
|  | Мотор-редуктор + частотный преобразователь «АВВ» |  | - | + | - | + | + |
|  | Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | Т/Ч | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
|  | Высота складирования | м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Высота погрузки в транспортные средства | м | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 |
|  | Дальность полета зерна | м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Ширина захвата питателей | м | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Масса в полной комплектности | кг | 870 | 870 | 950 | 950 | 1050 |
|  | Установленная мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 12,6 | 12,6 | 17,6 |
|  | Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |
|  | длинна | м | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  | ширина | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | высота | м | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 |
|  | Габаритные размеры в транспортном положении |  |  |  |  |  |  |
|  | длинна | м | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | ширина | м | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |
|  | высота | м | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Число скребков загрузочного транспортера | шт | 29 | 29 | 58 | 58 | 29 |
|  | Число скребков транспортера питателя | шт | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Шаг скребков на цепях | мм | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
|  | Размер скребков транспортеровпитателей | мм | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*260 |
|  | Размер скребка транспортера загрузчика |  | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*640 |
|  | Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Катушка триммера |  | С ребрами | С ребрами | С ребрами | С ребрами | С ребрами 2560х500х4 |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | Мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Установленный срок до списания | лет | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Цена с НДС, руб. |  | 255000 | 260000 | 275000 | 285000 | 325000 |

100, 150, 200   ------------------ Производительность т/ч                 Р----------------- редуктор самохода двухскоростной