Комбинированный посевной комплекс «AGRATOR DK»

Комбинированный посевной комплекс «AGRATOR DK» относиться к категории комбинированных посевных агрегатов дискокультиваторного типа. Применяется для одновременного проведения улучшенной основной (на глубину до 15 см.) и предпосевной обработки почвы и стерни, сева зерновых культур под культиваторную лапу с боронованием и прикатыванием.

AGRATOR DK специализируется на более интенсивном методе возделывания сельскохозяйственных культур, чем прямые посевные работы. Это так называемая «минимальная интенсивная технология», которая сейчас является самой популярной в странах Европы.

Основная специализация посевных комплексов:

1. Проведение посевных работ на полях с большим количеством растительных остатков после уборки урожая, участков после грубостебельных культур, распахашкой многолетен и залежей;

2. Европейская «интенсивная технология» служит для получения урожаев свыше сорока пяти ц/га. Этот вариант требует интенсивной разделки почвы, качественной заделки растительных остатков, а также однородного и ровного агрофона.

Комбинированные посевные комплексы «AGRATOR DK» за один проход выполняют:

1. Выравнивание почвы штригель - бороной;

2. Разравнивание после посевов и боронование благодаря трехрядной пружинной бороне.

3. Проведение посевных работ и внесение удобрений полосой до пятнадцати сантиметров

4. Прикатывание посевной полосы индивидуальными пневматическими катками.

5. Обработка поверхности почвы на глубину до 15 см. со встроенным дискаторным блоком (двухрядным).

6. Предпосевная обработка полей с помощью культиваторных лап с пружинными стойками. Формирование семенного ложа.

Качественная разделка почвы, равномерный агрономический фон, повышенные дозы удобрений, это те факторы технологии, которые дают возможность стабильно получать свыше 45 ц/га.

Помимо этого, «AGRATOR DK» является незаменимым помощником на полях с целиной, многочисленными растительными остатками (многолетние травы, кукуруза, подсолнечник). Начальная интенсивная разделка осуществляется благодаря двухрядному тяжелому дискатору, который находится впереди культиваторных лап. Сложная задача становится легко выполнимой благодаря трехрядному расположению культиваторных лап на пружинных стойках. Посевной комплекс разработали на базе дискокультиватора «Комбимастер», а также посевных комплексов «AGRATOR», в которых произведена широкая унификация узлов агрегатов.

Представленный агрегат это лучшая машина для проведения сева озимых. Посевные работы озимых культур производятся за одно прохождение по стерне с разбросанной или убранной соломой, что говорит про учет экономии и высокую эффективность агрегата. Он также способен полностью заменять специализированные почва обрабатывающие агрегаты типа дискаторов. Качество обработки почвы подобной агротехникой в разы лучше, чем с четырехрядным дискатором, потому, что базой для посевного комплекса является дискокультиватор «Комбимастер». Эти комплексы агрегатируется со всеми видами тракторов от импортного либо отечественного производителя. Вследствие множества позитивных свойств, «AGRATOR» является самой лучшей машиной для обработки полей и проведения посевных работ. У этого посевного комплекса простая и надежная конструкция, в которой есть качественные узловые части и комплектующие, что уже освоены серийно. Потому этот агрегат экономичен в работе и не так дорог.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Комбинированный посевной комплекс укомплектован двумя модулями:

- Двухрядный дисковый агрегат.
 Унифицирован с дисковыми агрегатами «DISCOMASTER».
Сферические вырезанные диски диаметром 560 мм. Испанской фирмы Белотта обеспечивают необходимую разделку стерни даже при большом количестве растительных остатков. Растительные остатки перемешиваются с почвой и заделываются на глубину обработки. Индивидуальная установка каждого диска предотвращает забивание растительными остатками. Отдельная регулировка каждого ряда дисков позволяет изменить интенсивность разделки и глубину обработки. В отличие от других дисковых агрегатов на дискокультиваторе применены усиленные подшипниковые узлы дисков и полностью устранены деформация упорной шайбы и срыв резьбы оси подшипникового узла (более подробную информацию можете узнать на странице «DISCOMASTER»).

- Культиваторный посевной комплекс.

Унифицирован с механическими и пневматическими посевными комплексами «AGRATOR».

После обработки дисковыми рабочими органами культиваторные лапы посевного модуля осуществляют дополнительное рыхление и качественную разделку почвы, подготавливают идеальное и ровное семенное ложе. Корни растений, семена сорняков, падалица выносятся на поверхность и там погибают. Пружинные стойки во время работы совершают колебания, что дополнительно улучшает качество обработки почвы. Мощные пружинные стойки из стали 60С2ХА и кронштейн с двухпружинным амортизатором надежно защищает лапы от поломок при наездах на твердые предметы и камни.
 Семена и удобрения поступают из универсального бункера по семяпроводам и высеваются под культиваторную лапу полосой 12-15 см.

Встроенная трехрядная пружинная борона выравнивает почву, дополнительно разрыхляет комки, создает мульчирующий слой почвы над семенами, борона не забивается и самоочищается.

Заднее прикатывающее устройство на пневматических катках автомобильного типа эффективно прикатывает почву и создает надежный контакт семян с почвой, что обеспечивает идеальную всхожесть семян. Прикатывается только полоса посева, междурядья остаются непрокатанными, что улучшает воздухообмен, подавляет рост сорняков и что особенно важно, полностью устраняет иссушение и образование почвенной корки! Необходимо отметить, что конструкция прикатывающего модуля «AGRATOR» сложна по сравнению с упрощенными прикатывающими устройствами иных посевных комплексов (в т.ч. зарубежных), но исследования и практика показали, что это единственно эффективная конструкция, которая может обеспечивать гарантированные условия для развития растений. Посевной комплекс «AGRATOR» осознанно сделан  в пользу именно этой, более сложной, конструкции опорно-прикатывающего устройства. Важен результат в виде урожая и прибыли, который в итоге получит сельхозпроизводитель.

Бункер посевного модуля разделен на два отсека: отсек семян и отсек удобрений.

Посевные комплексы «AGRATOR DK» комплектуются собственным шнеком-загрузчиком с приводом от гидросистемы трактора.

Регулировка глубины обработки осуществляется при помощи винтового механизма на переднем дышле агрегата и при помощи регулирования глубины хода прикатывающего катка. Регулировка глубины катка осуществляется перестановкой пальца в регулировочных отверстиях. Для изменения глубины обработки достаточно 5 минут и не требуется специальных приспособлений.

Транспортировка осуществляется при помощи задних транспортных колес. Перевод в транспортное положение и обратно осуществляется с помощью гидроцилиндров.

ДОСТОИНСТВА «AGRATOR DK»

1. Модульная конструкция и особенные технические параметры дают возможность применять агрегат в нескольких конфигурациях;

2. Совмещение всех операций по обработке, подготовке почвы и посеву за один проход. За один проход «AGRATOR DK» осуществляет основную обработку почвы, предпосевную подготовку почвы, выравнивание, посев семян и удобрений, крошение поверхностного слоя, боронование, прикатывание.

3. Высокая урожайность. Интенсивная технология, которую обеспечивают комплексы «AGRATOR», дает возможность повысить урожайность в полтора-два раза;

4. Экономичность. Эти комбинированные посевные комплексы снижают затратную часть на обработку почвы, в сравнении с традиционными методами, в 3, 4 раза. Использование этого агрегата, позволяет добиться себестоимости производства зерновых не выше полторы тысячи рублей за тонну вместо привычных 4000 рублей за тонну;

5. Сочетает в себе преимущества дисковых и культиваторных орудий. Обеспечивает лучшую разделку почвы. Дисковые органы отлично разделывают стерню, измельчают остатки и разделывают их. Культиваторные органы обеспечивают равномерное рыхление посевного слоя.  6. Простая регулировка глубины обработки при помощи прикатывающего катка.

6. Элементарное регулирование глубины обработки прикатывающим катком.

7. Оптимальные цены, а также небольшие эксплуатационные затраты.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-Мощная рама из углеродистой стали 09Г2С. Сварка в среде смеси углекислого газа и аргона.

-Диски диаметром 590 мм испанской фирмы «Белотта».

-Усиленные подшипниковые узлы крепления обрабатывающих дисков.

-Плоскорезные культиваторные лапы и пружинные стойки из стали 60С2ХА.

-Двухпружиный амортизатор-предохранитель крепления культиваторных стоек.

-Встроенный прикатывающий каток специальной конструкции. Усиленные подшипники крепления катка немецкой фирмы SKF.

-Гидроцилиндры с тройным уплотнением и итальянская гидравлика с кольцевыми уплотнителями.

Технические характеристики AGRATOR DK - 7200

| Год выпуска | Наработка (га) | Ширина захвата, м | Произв-ть га/ч | Вес, кг | Кол-во дисков | Кол-во культиват-х лап | Требуемая мощность трактора (л.с.) | Рабочая скорость (км/ч) | Цена в т.ч. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1050 | 7,2 | 7,2 | 3300 | 34 | 24 | 250 | 10-12 | 1 500 000 |