Скоростная Дисковая Борона Salford I-5100 Extreme

Скоростная Дисковая Борона Salford I-5100 Экстрим это тяжелое дисковое орудие, которое появилось в следствии эволюции популярных в Северной Америке турбо-культиваторов Salford RTS.

Семейство RTS развивалось от дискового культиватора серии I-1100 с волнистыми дискам для измельчения растительных остатков и легкого мульчирования до более агрессивного культиватора серии I-4100 оснащенного мощными стойками и комбинацией сферических и волнистых дисков.

Все эти орудия объединяло одно ключевое конструктивное решение – пятирядное размещение дисков на индивидуальных стойках. Основное преимущество этой конструкции – работа без забивания в тяжелых условиях переувлажнения и большого количества пожнивных остатков.

Salford I-5100 Экстрим – орудие, которое работает с полным перекрытием. Результат обработки схож с дисковыми боронами, но за счет индивидуально подвески выше скорость, мягче ход, выше защищенность от поломок, надежней вся конструкция.

Диск устанавливается на мощной стойке с резиновым амортизатором. Это решение пришло из автомобильной промышленности. Подобные износостойкие элементы используются в подвеске тяжелых американских тягачей и очень редко требуют замены.

В отличии от Х-образных дисковых борон с С-образной рессорной подвеской ход которой не превышает 2-2,5 см, стойка с резиновым амортизатором имеет ход 13 см.

Диски имеют меньшую изогнутость, чем диски борон и лучше врезаются в почву. На первых трех рядах диски установлены под двойным углом смещения: 16 градусов по ходу движения и 16 градусов вертикального смещения. Диски двух задних рядов также установлены под двойным углом смещения: 8 градусов по ходу движения и 8 градусов вертикального смещения.

Ступица диска с двумя подшипниками и четырехуровневым уплотнением.

Не требуется установка чистиков дисков, тк диски отлично самоочищаются в процессе работы.

На заглубление дисковых орудий очень влияет вес рамы. В среднем на один диск бороны I-5100 приходится 160 кг. веса рамы. Для сравнения: на один диск классической дисковой бороны Salford 870 давит порядка 109 кг. и она считается одной из самых тяжелых в своем классе.

Возможное дополнительное оборудование: усиленная  трехрядная борона (зуб 12,7 мм х 480 мм), ребристые вычесывающие катки (диаметр 356 мм), комплект грузов (до 3-х штук на внешнее крыло; вес груза 45 кг).

Скоростная дисковая борона Salford I-5100 активно выравнивает поверхность, измельчает и перемешивает растительные остатки с почвой.  Кроме того во время быстрого движения по полю индивидуальные стойки вибрируют создавая эффект «отбойного молотка» - в почве образуется множество микротрещин, что значительно улучшает фильтрацию и аэрацию.

Основные особенности орудия:

- Осенняя, зяблевая обработка различных типов почв при различном скоплении растительных остатков.

- Идеально для агрессивной заделки в верхний слой пожнивных остатков, удобрений, навоза и уничтожения сорняков.

- Потенциально заменяет чизеля, дисковые бороны и  отвальный плуг при мелкой вспашке.

- Одинаково хорошо работает в теплом или холодном климате, а также в условиях переувлажнения.

- Надежное в эксплуатации, простое в обслуживании и ремонте.

Ссылки на видео Salford I-5100 ЭКСТРИМ – заводская страничка на YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=cJ8e8-txHAc&list=UUlYxsKVX3zhHKw0X4UnZ1-g

http://www.youtube.com/watch?v=HVrQrBk7oaI&list=UUlYxsKVX3zhHKw0X4UnZ1-g

Техническая характеристика

| Модель | 5100-12 | 5100-19 | 5100-29 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 3,70 | 5,80 | 8,84 |
| Кол-во секций рамы | 1 | 3 | 3 |
| Кол-во сферических дисков | 28 | 45 | 68 |
| Расстановка дисков, мм | Через 127 мм в 5 рядов |
| Стандартные сферические диски | 560 х 5 мм |
| Опциональные сферические диски | 610 х 6,5 мм |
| Диски для предотвращения бокового смещения | 2 прямых по краям 635 х 6,5 мм + 1 волнистый в центре 560 мм/ 8 волн |
| Вертикальный ход диска, мм | До 130 мм |
| Сечение бруса рамы | 100 х 150 мм |
| Глубина обработки, см | От 7 до 13 см для дисков 560 мм; до 15 см для дисков 610 мм |
| Рабочая скорость, км/ч | От 9 до 19 |
| Транспортная высота, м | - | 3,12 | 4,45 |
| Транспортная ширина, м | 4,22 | 4,62 | 4,62 |
| Вес с трехрядной бороной,кг | 5130 | 8220 | 10 530 |
| Рекомендуемая мощность, лс | От 180 | От 280 | От 430 |

| Модель | Ширина, м | Комплектация | Рекомендуемая мощность, лс |
| --- | --- | --- | --- |
| I-5100 12' | 3,7 | 31 диск (28 сферических дисков); 1-секция, трехрядная борона и катки | 180 |
| I-5100 16' | 4,9 | 39 диск (36 сферических дисков); 1-секция, трехрядная борона и катки | 240 |
| I-5100 19' | 5,8 | 47 дисков (44 сферических дисков); 3-секции, трехрядная борона и катки | 285 |
| I-5100 22' | 6,7 | 59 дисков (56 сферических дисков); 3-секции, трехрядная борона и катки | 330 |
| I-5100 29' | 8,84 | 71 диск (68 сферических дисков); 3-секции, трехрядная борона и катки | 435 |
| I-5100 36' | 11 | 87 дисков (84 сферических дисков); 3-секции, трехрядная борона и катки | 540 |

Возможна комплектация без дополнительного оборудования или только с трехрядной бороной – цена по запросу.

ООО АГРО-МАСТЕР ЮГ, тел. 8 989 299 55 57