Дробилки молотковые Molot-200/400/800

Универсальные молотковые дробилки серии Molot предназначаются для тонкого измельчения сухих продуктов. Благодаря высокой производительности одна дробилка обеспечит любое производство необходимым количеством продукта. Универсальность дробилки подтверждена за 13 лет ее производства. Высокая скорость позволяет дробить даже твердые материалы, при этом ресурса зубьев хватает на 5000 часов работы. Потребляемая мощность, масса и размеры молотковой дробилки на единицу производительности в 5 раз меньше, чем у щековых и конусных дробилок. На текущий момент заводом  выпущено 7400 дробилок с ножами и молотками. Данные машины работают в каждом городе годами и не ломаются.

Молотковая дробилка предназначена для:

1. Дробления сыпучего сырья (сахар, соль, зернопродукты и т.п)

2.Дробления кускового сырья (хлеб, печенье, слежавшиеся комки и т.п.)

3.Измельчение всех видов пластика (печати. таблички, ПЭТ, посуда и т.п)

4. Измельчение всех видов деревянной щепы и картона

5. Измельчение стройматериалов (гипс, пенобетон, кирпич, шлак, плитка, керамика и.т.п)

6.Дробление промышленных отходов производства

7.Дробление полезных ископаемых (уголь, руда, кокс обрезь титана и т.п)

На сегодняшний момент Измельчитель  протестирован на 680 видах сырья. У менеджеров вы можете уточнить производительность и фракцию по вашему сырью.

Если ваше сырье ломается молотком или режется ножом, то данные дробилки вам подойдут, а если очень трудно то у на есть более мощные дробилки и имельчители.

Принцип действия: Оператор равномерно подает сырье в приемный бункер дробилки, либо через бункер дозатор (в комплекте не поставляется). Сырье мгновенно измельчается с помощью молотков (ножей). Молотки и ножи имеют зазубренную форму, что позволяет им не только дробить, но и резать сырье. Молотки сделаны из закаленной марганцевой стали, твердостью 69HRC, поэтому их износ минимален.

Внутри на валу двигателя находится массивный ротор с пальцами. На пальце находятся до 9 закаленных молотков или ножей. Благодаря высокой скорости вращения ротора и огромной энергии удара, происходит мгновенное измельчение сырья. В нижней части дробилки стоит калибровочное сито. Измельченное сырье,  пройдя через сито, попадает в фильтр-мешок. Фильтр-мешок необходим для пылящих продуктов. Для смены калибра фракции достаточно сменить только сито.  Ротор разборный, что позволяет изменять количество зубьев в зависимости от хрупкости сырья и размера фракции.

Также для некоторых видов сырья необходимо установить ножи или частотный преобразователь для изменения скорости вращения ротора.

Основные преимущества:

- Универсальность по дроблению сырья. Испытан уже на 420 видах сырья.

- Широкий ассортимент фракций на выходе в зависимости от сырья.

- Удобная чистка и обслуживание машины. Все узлы разборные.

- Высокая надежность и простота. Машины работают годами.

- Минимальный уровень шума 0Дб и вибрации.

- Высокий сервис. Поддержка пользователя,запчастями и узлами до 10 лет!

Гарантийный срок службы составляет 24 месяца.  Срок службы составляет 15 лет.

Технические характеристики:

|  | Molot-200 | Molot-400 | Molot-800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность* | до 200 кг/час | до 400 кг/час | до 800 кг/час |
| Размеры приемного отверстия | 100мм*50мм | 100мм*100мм | 100мм*150мм |
| Размеры кусков на входе** | до 40мм | до 80 мм | до 120 мм |
| Размеры фракции на выходе | от 80 микрон до 10 мм, регулируется ситом |
| Объем бункера | 8 литров (под заказ любой) |
| Диаметр ротора | 300 мм | 350 мм | 400мм |
| Количество молотков/ножей | 15/15 штук | 18/18 штук | 40/45 штук |
| Энергия удара | 400 Дж | 500 Дж | 900 Дж |
| Частота вращения ротора | 2850 об/мин |
| Напряжение | 380 Вольт (под заказ 220В) |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт | 2200 Вт | 3000Вт |
| Габаритные размеры | 600*400*1200мм | 600*600*1400мм | 500*700*1200мм |
| Масса | 30 кг | 50 кг | 60 кг |
| Цена | 36.000 руб. | 45.000 руб. | 58.000 руб. 53.000 руб. |

* - указана средняя производительность. По вашему продукту уточняйте у менеджеров. В зависимости от свойств сырья и размеров отверстий сита производительность может сильно отличаться.

Комплектация: Дробилка молотковая, сито 1мм, сито 5мм, сито 10мм, фильтр-мешок и паспорт изделия.

Не забудьте заказать:

Фильтр мешок - 500 рублей;

Ротор в  сборе - от 6000 рублей

Нож (молоток) - 50 рублей

Запасное сито - от 300 рублей

Регулятор вращения - от 16 000 рублей

Аспирационная система - от 14 000 рублей

Бункер дозатор для Molot-200/400/800 нерж. на 10 литров – 5000 рублей;

Бункер дозатор для Molot-200/400/800 краш. на 10 литров – 2500 рублей;

Нержавеющее исполнение - удорожание от 50%

Где посмотреть машину в работе:

1) На нашем официальном канале в YouTube

2) В офисах завода г.Челябинск, г.Санк-Петербург,

3) У дилеров в вашем регионе. Если у дилеров машина отсутствует, сообщите об этой проблеме сотрудникам завода и мы вышлем ее дилеру.

Если вы сомневаетесь в покупке оборудования, то вы можете протестировать  работу на вашем сырье у нас в лаборатории. Лаборатория проводит обучение по настройке машин и технологиям дробления сырья. Лаборатория оснащена всеми дробилками и частотными преобразователями.

# Акции и скидки!!!

Уважаемые покупатели, в связи с сложившейся ситуацией в экономике России, мы предлагаем вам пакет антикризисных акций и скидок. Открывайте или модернизируйте своё производство на "злобу дня". Все подробности вам смогут рассказать наши менеджеры по бесплатному телефону: 8 (800) 555-60-42.:

1. При покупке Товаров юридическим лицом без НДС, скидка 6%.

2. СКИДКА 10% при покупке физическим лицом за наличный расчет, денежным переводом или онлайн оплатой.

3. СКИДКА 15% на расходные материалы, и запасные части при покупке самого оборудования.

4. СКИДКА от 10% до 20% на покупку выставочных образцов оборудования и оборудования с консервации.

5. Скидка 50% на ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ при одновременной покупке самого оборудования и услуги.

6. СКИДКА от 10% до 25% дилерам и торгующим организациям (продажи оборудования).

7. СКИДКА 10% на ТЕФЛОНИРОВАНИЕ постоянным заказчикам.

8. ТРЕЙД-ИН. Товары можно сдать обратно на завод с остаточной стоимостью до 70%.

9. ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ и РЕЦЕПТУРА в подарок. При покупке готового бизнеса под ключ разработка одного вида изделий в подарок.

10. ПОДАРОК на телефон в размере 2000 рублей за любой видеоотзыв о работе машины, о ее достоинствах и недостатках.