Кондитерский цех

с мощностью до 50 кг/час готовой продукции.

Данный состав линии рекомендован для начинающих предприятий и кондитеров. Благодаря оптимальному соотношению цена-качество, производитель способен окупить стоимость линии по производству кондитерских изделий за 4 месяца. Малые размеры линии позволяют использовать помещение для изготовления печенья от 50 до 100 кв.м. Суммарная потребляемая электрическая мощность линии при номинальном режиме не превышает 31 кВт. Кондитерских цех обслуживают 4 человека. Расчетная производительность линии по производству кондитерских изделий составляет до 50 кг/час готовой продукции. Отгрузка линии осуществляется в любой город России с помощью транспортных компаний, либо контейнерными перевозками. Площадь линии составляет 18 м2. Масса кондитерского цеха составляет 900 кг. Гарантийный срок службы на цех 2 года. Срок службы 15 лет. Ниже представлен перечень оборудования для изготовления кондитерской продукции. Заказчик может сам изменить состав цеха по своему усмотрению. В состав цеха не включен кондитерский инвентарь и посуда. Цена: 482.400р Перечень оборудования для кондитерского цеха: 1) Машина отсадочная MB-120 - 173.000 рублей. Машины отсадочные серии MB применяются в малых и средних кондитерских производствах. В большинстве фабрик, данные машины входят в обязательный минимум оборудования для производства печенья и пряников. Теперь покупатель может настраивать машины под свое тесто, а не наоборот. Машины формируют изделия из песочного, заварного, творожного, бисквитного и другого теста. Благодаря высокой универсальности покупатель может на одной машине делать несколько видов изделий. Например кексы и профитроли, или овсяное и песочное печенье. Перенастройка машины занимает менее 10 минут. Минимальный объем отсаживаемой продукции от 10 кг. Скорость работы регулируется оператором и настраивается под себя. Высота стола и размеры листов или форм для выпечки могут быть любые. Дозировка машины осуществляется путем регулировки положения хода поршня. Диапазон регулировок от 5 грамм до 130 грамм на одну форсунку. В комплекте поставляется три форсунки типа курабье. Покупатель может дополнительно купить форсунки и поставить в один ряд форсунки разного рисунка и одновременно выпускать разный ассортимент. Технические характеристики Производительность по тесту 160кг/час 1300кг/смена Производительность по печенью "курабье" 60 кг/час 500 кг/смена Производительность по печенью "курабье" 2700 шт/час 21600 шт/смена Масса одного изделия 5 - 150 грамм Количество форсунок три в ряд Шаг между форсунками 70мм (любой под заказ) Объем бункера 20 литров (любой под заказ) Напряжение 380В (220 под заказ) Потребляемая мощность 550Вт Габаритные размеры 1100*900*1400 мм Масса 120 кг Подробнее узнать о возможностях машины, ассортименте форсунок и видео работы можно в каталоге продукции завода. 2) Стеллажная печь ХПЭ-750/3С - 74.000 рублей. Печь электрическая серии ХПЭ-750/3С предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. Печь имеет три автономные пекарные камеры, с раздельным нагревом верха и низа камеры. Для экономии электроэнергии камеры работают независимо друг от друга. Печь ХПЭ-7503С снабжена стеклянными дверками для наблюдения за процессом выпечки. Температура поддерживается автоматически с помощью терморегулятора. Печь оборудована системой пароувлажнения для контроля над качеством выпекаемого изделия. Печи поставляются в собранном виде, достаточно только подключить печь к сети 380В. Потребляемая мощность печи после разогрева не превышает 60% от номинальной, покупатель тем самым экономит электроэнергию. Печь комплектуется стандартными листами размером 460мм*700мм. Также возможна установка своих размеров листов и форм. Завод рекомендует заказать запасной комплект листов, для того чтобы не ждать пока стандартный комплект листов остынет и листами можно будет пользоваться дальше. Технические характеристики Материал двери стекло Количество пекарных камер три Вместимость листов 700x460мм 6 Производительность по печенью "курабье" 48 кг/час Производительность по кексам 110 кг/час Общая площадь выпечки 1,9 м2 Число Тэнов 24 Потребляемая мощность 19 кВт Габариты 1400*1100*1700мм Масса 440 кг Подробнее узнать о возможностях печи и видео работы можно в каталоге продукции завода. 3) Мукопросеиватель MP-500 - 29.900 рублей. Мукопросеиватель МР-500 в кондитерском цехе необходим для просеивания муки. Нередко мука приходит на производстве не лучшего качества. Тогда муку необходимо просеять чтобы удалить частицы зерна, травы и металлических примесей. Например с 1 мешка муки магнитами мукопросеивателя удерживается до 10 грамм металла. Даже немного стружки в готовом изделии наделают много шума. Также мукопросеиватель необходим для насыщения муки кислородом. Так например мука которая лежит свыше недели в мешках становится прогорклой и горькой. Для этих целей муку просеивают и насыщают кислородом для окисления процесса. Мукопросеиватель комплектуется ситом с ячейкой 1.4 мм и очень мощными магнитами. Также доступны другие диаметры ячеек для машины. Замена сита происходит очень быстро. Бункер на 22 литра полностью удовлетворяет необходимый объем муки на разовый замес теста. Также мукопросеиватель используют для сортировки горелого брака или печенья с истекщим сроком годности. Для этого испорченное сырье дробят на дробилке и самую мелкую фракцию обратно добавляют в тесто. Крупные куски повторно дробятся. Технические характеристики Производительность до 500 кг/час Объем бункера 22 литра Размер вибросита 330*340мм Диаметр ячейки 1.4мм (под заказ любая) Количество магнитов шесть в ряд Напряжение 380В (220В под заказ) Потребляемая мощность 180Вт Габаритные размеры 500*600*900мм Масса 40 кг Подробнее узнать о возможностях мукопросеивателя и видео работы можно в каталоге продукции завода. 4) Машина кремовзбивальная В-20 - 37.000 рублей. Миксер В-20 с объемом дежи 20 литров необходим для замеса кондитерского теста. На нем замешивается песочное, бисквитное, заварное и овсяное тесто. Чем более тугое тесто тем меньше выход готового теста с 20 литровой дежи. Так например при замесе песочного теста выход разовый 7 кг. Данного миксера вполне достаточно для снабжения отсадочной машины и печи готовым тестом. Так как долго тесто нельзя хранить после замеса, рекомендуется делать замесы почаще. Машина работает по планетарному принципу, это значит что вращается венчик вокруг своей оси и одновременно венчик вращается вокруг дежи. Это позволяет полностью промешивать тесто и не оставлять комков муки. Миксер поставляется с тремя насадками: венчик, лопата, крюк. Насадки меняются в зависимости от влажности теста. Для замеса дрожжевого теста нужен крюк, а для песочного лопата. Бисквиты замешиваются на венчике. Миксер имеет три скорости вращения для разных целей. Скорости переключаются рукояткой. Данный механизм более надежный чем электронная регулировка скоростей. Технические характеристики Емкость дежи 20 литров Производительность 80 л/час Производительность по печенью "курабье" 35 кг/час Скорость вращения 94/160/298 об/мин Напряжение, 220/380 Вольт Потребляемая мощность 1100 Вт Габариты 550*400*800мм Масса 100 кг Подробнее узнать о возможностях миксера и видео работы можно в каталоге продукции завода. 5) Миксер В-10 - 23.000 рублей. Миксер с объемом дежи в 10 литров необходим для замешивания начинки и декора. Так например кондитеры не используют чистую вареную сгущенку для профитролей. Предварительно ее взбивают с маргарином и только потом сгущенную массу добавляют в эклеры и профитроли. Также для декора необходимо замешивать повидло, ароматические добавки и прочее. Данный миксер необходим если производитель планирует производить изделия с начинкой или декором. Небольшой объем дежи позволяет минимизировать простой оборудования и снизить трудозатраты. Не рекомендуется использовать основной миксер для замеса декора и начинки, так как сложно отмыть начинку с дежи для последующего замеса теста. Обратите внимание что данный миксер работает от 220В и его можно подключить к любой розетке. Небольшой вес позволяет установить миксер в любом месте. Подробнее узнать о возможностях миксера и видео работы можно в каталоге продукции завода. Технические характеристики Емкость дежи 10 литров Производительность 40 л/час Производительность по начинке "вареная сгущенка" 24 кг/час Скорость вращения 164/360 об/мин Напряжение, 220 Вольт Потребляемая мощность 500 Вт Габариты 450*400*600мм Масса 60 кг 6) Дробилка молотковая Molot-200 - 36.000 рублей. Данная дробилка необходимо в цехе по многим причинам. Для изготовления теста согласно рецептуре необходима сахарная пудра. Обычный сахар за счет крупности плохо растворяется в маргарине. Можно покупать готовую сахарную пудру, но пугает не ее цена. Цена отличается от сахара в два раза и дробилка окупит себя очень быстро. Помимо высокой цены производители сахарной пудры добавляют в нее картофельный крахмал для снижения цены и слипания при транспортировке. При производстве качественного теста данный крахмал создает много проблем, например забирает влагу из теста и делает его сухим. Также дробилка необходима для дробления производственного брака. Нередко начинающие производители выпускают изделия с высоким процентом брака, например горелые, потрескавшиеся изделия. Все это дробится обратно в муку и добавляется в тесто. Кондитерский бизнес поистине безотходный бизнес. Дробилка комплектуется фильтр мешком и набором сит для дробления продукта. Технические характеристики Производительность по сахарной пудре до 60 кг/час Производительность по браку до 10 кг/час Размеры приемного отверстия 100мм*50мм Фракция на выходе в зависимости от калибра сита от 80 микрон до 10 мм Потребляемая мощность 1100 Вт Габаритные размеры 600*400*1200мм Масса 30 кг Подробнее узнать о возможностях дробилки и видео работы можно в каталоге продукции завода. 7) Дозатор ножной DF-50 - 36.000 рублей. Данный дозатор необходим производителям, если они планируют изготавливать кондитерские изделия с начинкой, например кексы или профитроли. Простота конструкции и удобная регулировка доза позволяет начинять изделия любой дозой до 100 грамм. Дозатор поставляется с одинарными иглами диаметром 12 мм и 16 мм. Также возможно использование более мелких игл в зависимости от сырья. Дозатор как и отсадочная машина работает по поршневому принципу действия. Начинка выталкивается поршнем через иглу в готовое изделие. Регулировка дозы осуществляется с помощью хода педали. Наличие обратного клапана позволяет дозировать жидкие начинки. Также с помощью дозатора возможна заливка мармелада в формы, для этого достаточно заказать специальный набор игл. Технические характеристики Производительность до 700 доз/час до 70 кг/час Масса дозы До 100 грамм Объем бункера 10 литров Габаритные размеры 600*400*1200мм Масса 20 кг Подробнее узнать о возможностях дозатора и видео работы можно в каталоге продукции завода. 8) Нож отрезки BSF-501 и термокамера BS-4525 - 73.500 рублей. Данный комплект оборудования необходим для упаковывания продукции. Нож отрезки имеет Г-образную форму резки, что позволяет использовать для него термоусадочную (полиэфиновую) пленку типа "полурукав". Это существенно экономит расходы на упаковку одной коробки с продукцией. Пленка покупается в килограммах, а ее расход на упаковку одной коробки не превышает 30 копеек. На нож отрезки вешается бобина с пленкой "полурукав" и в камеру вкладывается коробка "телевизор". Нож отрезки формирует готовый пакет вокруг коробки. Коробка упакована герметично. Также упаковывается фасованная продукция на подложках или лотках. Толщина пленки может быть любая. Термотоннель необходим для плотного обтягивания пленкой готовых коробок. Пленка проходя через камеру нагревается и усаживается, тем самым плотно натягивается на коробку. Температуру и скорость движения транспортера можно регулировать постепенно, настраивая под любую коробку. Технические характеристики Размеры коробки до 500х350*230 мм Упаковочная скорость до 30 коробок в минуту Время запайки и обрезки регулируется до 2 секунд Температура в камере до 250 градусов Потребляемая мощность 1кВт 220В + 7 кВт 380В Габаритные размеры ножа 1000*600*400 мм Масса ножа 25 кг Габаритные размеры термокамеры 1200*700*1400 мм Масса термокамеры 90 кг Стоимость оборудования для кондитерского цеха: Название машин Стоимость, рублей 1) Машина отсадочная MB-120 173.000 2) Стеллажная печь ХПЭ-750/3С 74.000 3) Мукопросеиватель MP-500 29.900 4) Машина кремовзбивальная В-20 37.000 5) Машина кремовзбивальная В-10 23.000 6) Дробилка молотковая Molot-200 36.000 7) Дозатор ножной DF-50 36.000 8) Нож отрезки BSF-501 и термокамера BS-4525 73.500 ИТОГО: 482.400 Теперь вы можете открыть свой кондитерский цех по производству печенья и других кондитерских изделий, всё что нужно это заказать данный комплект оборудования.

# Акции и скидки!!!

Уважаемые покупатели, в связи с сложившейся ситуацией в экономике России, мы предлагаем вам пакет антикризисных акций и скидок. Открывайте или модернизируйте своё производство на "злобу дня". Все подробности вам смогут рассказать наши менеджеры по бесплатному телефону: 8 (800) 555-60-42.:

1. При покупке Товаров юридическим лицом без НДС, скидка 6%.

2. СКИДКА 10% при покупке физическим лицом за наличный расчет, денежным переводом или онлайн оплатой.

3. СКИДКА 15% на расходные материалы, и запасные части при покупке самого оборудования.

4. СКИДКА от 10% до 20% на покупку выставочных образцов оборудования и оборудования с консервации.

5. Скидка 50% на ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ при одновременной покупке самого оборудования и услуги.

6. СКИДКА от 10% до 25% дилерам и торгующим организациям (продажи оборудования).

7. СКИДКА 10% на ТЕФЛОНИРОВАНИЕ постоянным заказчикам.

8. ТРЕЙД-ИН. Товары можно сдать обратно на завод с остаточной стоимостью до 70%.

9. ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ и РЕЦЕПТУРА в подарок. При покупке готового бизнеса под ключ разработка одного вида изделий в подарок.

10. ПОДАРОК на телефон в размере 2000 рублей за любой видеоотзыв о работе машины, о ее достоинствах и недостатках.