Измельчитель древесины SRUB

(ЩЕПОРЕЗ)

Универсальные Измельчители серии SRUB предназначены для измельчения древесных отходов в щепу. В промышленности используется как щепорез или рубительная машина. Данные машины имеют уникальную конструкцию ротора с системами шипов и пазов, что позволяет получать калиброванную щепу без использования сеток. Данные машины имеют постоянный самозахват материала, что гарантирует безопасность и удобство работы для работника. Ножи для машины, выполнены исключительно из качественных высокопрочных видов стали 6ХВ2С, 6ХС, 9ХС в соответствии с ГОСТ 25306-82. На данных машинах установлены сразу по три ножа, что позволяет получить высокую производительность. Кромка ножа имеет твердость 59HRC и закалена с помощью ТВЧ оборудования. Все узлы и агрегаты имеют толщины от 6мм до 40 мм.

Щепорез имеет систему прямого привода, что значительно повышает мощность передаваемую двигателем на ножи, для измельчения сырья. Компанией Schneider Electric (Германия) на машину устанавливаются токовые защиты, для предотвращения перегрузок и неправильной эксплуатации.

Измельчитель SRUB предназначен для:

- Получения чешуйчатой щепы для копчения, топливных брикетов

- Получения игольчатой щепы для производства арболитовых блоков.

- Получения декоративной щепы (мульчи)

- Дробления веток, отходов производства, горбыля

- Дробления пластиковых деталей

- Дробление промышленных отходов

- Дробления картонных туб и  труб

На сегодняшний момент Измельчитель SRUB протестирован на 34 видах сырья. У менеджеров вы можете уточнить производительность и фракцию по вашему сырью.

Принцип работы:

Измельчитель работает по принципу роторной дисковой дробилки. Сырье подается в специальный патрубок, где специальным узлом происходит самозахват и подача на режущий инструмент. На диске ротора установлены специальные ножи которые со скоростью 1500 оборотов (под заказ регулируется), разрезает сырье до мелкой фракции. На роторе установлена система шипов и пазов, что позволяет получать калиброванную щепу без использования сита и молотков. В особых случаях для производства щепы по ГОСТу заводом предусмотрена установка сита.

Данная машина компактна и при своей мощности и конструкции  способна заменить несколько классических машин с молотками.

Рубительная машина SRUB легко разбирается и чистится. Благодаря малому размеру и наличию колес, ее можно установить в любом месте.

Универсальность SRUB:

Будущий покупатель теперь может сам собрать конфигурацию под свои нужны. И завод изготовит в кратчайшие сроки. Он может изменить мощность двигателя, угол наклона патрубка, угол наклона ножей, материал ножей. Также машина под заказ, доступна в нержавеющем исполнении.

Основные преимущества:

- Ножи из особых видов сталей. Высокая износоустойчивость кромок.

- Широкий ассортимент фракций на выходе в зависимости от конструкции.

- Рекордная производительность, недоступная конкурентам при схожей цене.

- Удобная чистка и обслуживание машины. Все узлы разборные.

- Высокая надежность и простота обслуживания

- Прямой привод силовой установки.

Гарантийный срок службы составляет 24 месяца.  Срок службы составляет 15 лет.

Технические характеристики:

|  | SRUB-350 | SRUB-350M | SRUB-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность* | до 7м3 в час | до 3м3 в час | до 13м3 в час |
| Тип ротора | ножевой шип-паз | ножевой с молотками | ножевой шип-паз |
| Сечение на входе | 90*60мм | 90*60мм | 150*140мм |
| Рекомендуемое сечение сырья | 80*50мм | 60*40мм | 150*80мм |
| Мощность (любая под заказ) | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 22 кВт |
| Напряжение | 380 В (возможен привод от генератора) |
| Диаметр ротора | 350мм | 350мм | 600мм |
| Количество ножей | 3 шт (100мм*45мм*16мм) | 6 шт (100мм*45мм*16мм) |
| Частота вращения ротора | 1450 об/мин (любая под заказ) |
| Габаритные размеры | 550*800*800мм | 650*900*900мм | 1100*1100*1300мм |
| Масса | 110 кг | 120 кг | 400 кг |
| ЦЕНА: | 89 000 рублей | 149 000 рублей | 230 000 рублей |

|  | SRUB-600Т |
| --- | --- |
| Производительность* | до 5(9)м3 в час |
| Тип ротора | ножевой шип-паз |
| Сечение на входе | 150*120мм |
| Рекомендуемое сечение сырья | 150*80мм(Ø 120) |
| Мощность (любая под заказ) | 22 кВт |
| Напряжение | ВОМ трактора 40-120л.с.(0,6-2 класса) |
| Диаметр ротора | 600мм |
| Количество ножей | 6 шт (100мм*45мм*16мм) |
| Частота вращения ротора | 500(1000) об/мин |
| Габаритные размеры | 1560*1500*900мм |
| Масса | 206 кг |
| ЦЕНА: | 187 000 рублей |

* - указана максимальная производительность. По вашему продукту уточняйте у менеджеров. В зависимости от свойств сырья производительность может отличаться.

Комплектация: Измельчитель SRUB, установленные ножи,  паспорт изделия.

Не забудьте заказать:

Нож - 3500 рублей

Запасное сито - от 600 рублей

Регулятор вращения - от 33 000 рублей

Аспирационная система - от 50 000 рублей

Нержавеющее исполнение - удорожание на 50%

Где посмотреть машину в работе:

1) На нашем официальном канале в YouTube

2) В офисах завода г.Челябинск, г.Санк-Петербург,

3) У дилеров в вашем регионе. Если у дилеров машина отсутствует, сообщите об этой проблеме сотрудникам завода и мы вышлем ее дилеру.

Если вы сомневаетесь в покупке оборудования, то вы можете протестировать  работу на вашем сырье у нас в лаборатории. Лаборатория проводит обучение по настройке машин и технологиям дробления сырья. Лаборатория оснащена всеми измельчителями и частотными преобразователями.

SRUB-600Т

SRUB-600