Измельчитель ножевой серии GLATER

Универсальные Измельчители Glater предназначены для мелкого дробления сухих продуктов. Универсальность обеспечивается стандартными роторами под ножи и молотки, что позволяет дробить и хрупкое и вязкое сырье на одной дробилке. Молотки  и ножи выполнены из особой инструментальной стали с ТВЧ закаливанием, твердостью 65HRC, что позволяет выдерживать высокие нагрузки. На текущий момент заводом  выпущено 780 измельчителей с ножами и молотками.  Измельчители работают в каждом городе. Благодаря широкой популярности данные машины активно используются как универсальные ножевые измельчители (дробилки).

Измельчитель Glater предназначен для:

- Дробления сыпучего сырья

- Дробления кускового сырья

- Измельчение всех видов пластика

- Измельчение всех видов деревянной щепы и картона

- Измельчение стройматериалов

- Дробление промышленных отходов

- Дробление полезных ископаемых

На сегодняшний момент Измельчитель  протестирован на 420 видах сырья. У менеджеров вы можете уточнить производительность и фракцию по вашему сырью.

Принцип работы:

Измельчитель работает по принципу ножевой дробилки. Сыпучая продукция загружается в  бункер. Кусковая продукция поступает сразу в камеру дробления.  Вылет осколков обратно регулируется шибером. Продукт попадая под ножи (свыше 90 штук), которые вращаются со скоростью 3000 об/мин, мгновенно разрушаются в камере дробления. Калибровочное полукруглое сито, установленное внизу, позволяет получать необходимую фракцию. При использовании фильтр мешков или аспирационных установок измельчитель не пылит и продукт полностью задерживается в емкости под дробилкой.

Универсальность измельчителей:

Будущий покупатель теперь может сам собрать конфигурацию под свои нужны. И завод изготовит в кратчайшие сроки. Он может изменить мощность двигателя, тип рабочего инструмента (молотки или ножи), форму и размер бункера, пневмоподачу и пневмовыгрузку. Бункера с завода идут универсальные, что позволяет заказчику самому решать какой установить для его сырья: для сыпучих или кусковых продуктов. Также можно заказать аспирационную систему для сильнопылящих продуктов. для некоторых видов сырья необходим  частотный преобразователь для изменения скорости вращения ротора. По желанию заказчика конфигурацию измельчителя можно легко изменить, например изготовить ее в нержавеющем исполнении.

Основные преимущества:

- Универсальность по дроблению сырья. Испытан уже на 420 видах сырья.

- Широкий ассортимент фракций на выходе в зависимости от сырья.

- Удобная чистка и обслуживание машины. Все узлы разборные.

- Высокая надежность и простота.

- Минимальный уровень шума 73Дб и вибрации.

Гарантийный срок службы составляет 24 месяца.  Срок службы составляет 15 лет.

Технические характеристики:

|  | Glater-3 | Glater-5 |
| --- | --- | --- |
| Производительность* | до 1000 кг/час | до 1500 кг/час |
| Объем бункера | 15 литров (любой под заказ) |
| Тип бункера | универсальный с шибером |
| Сечение на входе | 70мм*140мм | 150мм*150мм |
| Размеры фракции на выходе | от 80 микрон до 10 мм, регулируется ситом |
| Мощность (любая под заказ) | 3 кВт | 5.5 кВт |
| Напряжение | 380 Вольт |
| Диаметр ротора | 400 мм |
| Глубина ротора | 100мм | 200мм |
| Количество молотков/ножей | 40/45 штук | 80/90 штук |
| Частота вращения ротора | 2900 об/мин (под заказ любая) |
| Скорость ножа (Энергия удара) | 210 км/час (900 Дж) | 210 км/час (1800 Дж) |
| Размер сита |  | 100мм*240мм |
| Габаритные размеры | 500*500*1500мм | 500*700*1600мм |
| Масса | 70 кг | 100 кг |
| Цена: | 58 000 рублей | 80 000 рублей |

* - указана максимальная производительность. По вашему продукту уточняйте у менеджеров. В зависимости от свойств сырья и размеров отверстий сита производительность может отличаться.

Комплектация: Измельчитель ножевой, сито 5мм и 10мм, паспорт изделия.

Не забудьте заказать:

Фильтр мешок - 500 рублей;

Ротор в  сборе - от 6000 рублей

Нож (молоток) - 50 рублей

Запасное сито - от 300 рублей

Регулятор вращения - от 21 000 рублей

Аспирационная система - от 14 000 рублей

Нержавеющее исполнение - удорожание на 50%

Где посмотреть машину в работе:

1) На нашем официальном канале в YouTube

2) В офисах завода г.Челябинск, г.Санк-Петербург,

3) У дилеров в вашем регионе. Если у дилеров машина отсутствует, сообщите об этой проблеме сотрудникам завода и мы вышлем ее дилеру.

Если вы сомневаетесь в покупке оборудования, то вы можете протестировать  работу на вашем сырье у нас в лаборатории. Лаборатория проводит обучение по настройке машин и технологиям дробления сырья. Лаборатория оснащена всеми дробилками и частотными преобразователями.

# Акции и скидки!!!

Уважаемые покупатели, в связи с сложившейся ситуацией в экономике России, мы предлагаем вам пакет антикризисных акций и скидок. Открывайте или модернизируйте своё производство на "злобу дня". Все подробности вам смогут рассказать наши менеджеры по бесплатному телефону: 8 (800) 555-60-42.:

1. При покупке Товаров юридическим лицом без НДС, скидка 6%.

2. СКИДКА 10% при покупке физическим лицом за наличный расчет, денежным переводом или онлайн оплатой.

3. СКИДКА 15% на расходные материалы, и запасные части при покупке самого оборудования.

4. СКИДКА от 10% до 20% на покупку выставочных образцов оборудования и оборудования с консервации.

5. Скидка 50% на ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ при одновременной покупке самого оборудования и услуги.

6. СКИДКА от 10% до 25% дилерам и торгующим организациям (продажи оборудования).

7. СКИДКА 10% на ТЕФЛОНИРОВАНИЕ постоянным заказчикам.

8. ТРЕЙД-ИН. Товары можно сдать обратно на завод с остаточной стоимостью до 70%.

9. ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ и РЕЦЕПТУРА в подарок. При покупке готового бизнеса под ключ разработка одного вида изделий в подарок.

10. ПОДАРОК на телефон в размере 2000 рублей за любой видеоотзыв о работе машины, о ее достоинствах и недостатках.