| Параметры трактора XINGTAI-180 |
| --- |
| Тип привода | 4 х 2 малогабаритный колёсный |
| Тяговая сила, KN | 3.7 |
| Габаритные размеры |
| Длина, мм | 2500 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 1330 |
| Конструктивная масса, кг | 820 |
| Минимальная масса эксплуатации, кг | 940 |
| Колея между валами, мм | 1440 |
| Колея передняя между колесами, мм | 960 |
| Колея задняя между колесами, мм | 990 |
| Минимальный просвет от земли, мм | 300 |
| Мин.радиус поворота, м | 2,75 |
| Скорости: вперед, км/ч | 2.41, 4.61, 7.04, 9.15, 17.49, 26.71 |
| Скорости: назад, км/ч | 2.41, 9.15 |
| Тип навесного устройства | Тип «О», задние навески, трёхточные |
| Тип вала отбора мощности | Задний, не отдельный (можно поставить стандартный и нестандартный для выбора) |
| Характеристики двигателя |
| Модель | 290 |
| Число цилиндров | 2 |
| Тип двигателя | Вертикальный четырёхтактный с водяным охлаждением |
| Мощность, кВт | 13,2 |
| Тип запуска | Стартерный |

Цена XT-180: 175 000рублей.

Навесное оборудование

| Наименование | Цена |
| --- | --- |

________________________________________________

- Гибкие формы расчетов (кредит, лизинг, система скидок)

- На новую технику предоставляется гарантия 1 год.

- Предлагаем сельскохозяйственное и коммунальное оборудование для тракторов.

- Запасные части поставляются со склада в Нижнем Новгороде.

- С уважением менеджер Сазанов Михаил.

- Сот.8-950-604-33-27.

Тел/факс.   (831) 257-15-15. 253-18-18.